Εξετάσεις :  Αύγουστος 2012-Μάθημα : Στραγγίσεις

Εξεταζόμενος Φοιτητής:						Α.Ε.Μ.:

- Στραγγιστικοί σωλήνες με διάμετρο 20 cm πρόκειται να τοποθετηθούν σε βάθος 1.80m από την επιφάνεια του εδάφους στην διαχωριστική επιφάνεια δυο στρώσεων με υδραυλικές αγωγιμότητας  η πάνω στρώση 0.7 m/ημέρα και η κάτω υπόγεια στάθμη του νερού να μη ανέβει παραπάνω από 80 cm από τη επιφάνεια του εδάφους; , για αναμενόμενη βροχόπτωση 0.005m/ημέρα όταν το αδιαπερατο υπόστρωμα βρίσκεται σε βάθος 4.60m από την επιφάνεια του εδάφους. Να επιλυθεί τουλάχιστον με δύο διαφορετικούς τρόπους εκ των οποίων ο ένας επαναληπτικός. (Hooghout)

- Ένα έδαφος αποτελούμενο από τέσσερις διαστρώσεις βρίσκεται πάνω σε χαλικώδες υπόστρωμα. Κάθε διάστρωση έχει πάχος 50 cm. Οι υδραυλικές αγωγιμότητες είναι από την επιφάνεια του εδάφους προς τον πυθμένα K1 = 4.5 cm/hr K2 = 2.3 cm/hr K3 = 2.0 cm/hr και Κ4 = 0.5cm/hr. Το ελεύθερο νερό πάνω στη επιφάνεια έχει βάθος 10 cm.

Ποιος είναι ο συντελεστής της φαινόμενης υδραυλικής αγωγιμότητας του εδάφους.

Ποια είναι η παροχή ανά μονάδας επιφανείας που μπαίνει στο χαλικώδες υπόστρωμα.

Ποιο είναι το πιεζομετρικο φορτίο στις διαχωριστικές επιφάνειες των διαστρώσεων.

- Σε αρδευόμενη έκταση τα ντραίνα είναι τοποθετημένα σε βάθος 2m από την επιφάνεια του εδάφους και σε απόσταση 8m από το αδιαπέρατο υπόστρωμα. Εάν είναι τοποθετημένα σε απόσταση 120 m, η υδραυλική αγωγιμότητα του εδάφους είναι 1.5m/μέρα και η αρχική φρεατική στάθμη βρίσκεται σε βάθος 0.5m από το έδαφος  να γίνει γράφημα του ύψους της φρεατικής στάθμης στο μέσο των ντραίνων και τον χρόνο. ne=0.05 (να χρησιμοποιηθεί η εξίσωση των Glover-Dumn)

- Δίδεται το παρακάτω σχήμα ενός πηγαδιού. Με την βοήθεια ενός πλωτήρα προσπαθούμε να διατηρήσουμε σταθερή την στάθμη ρίχνοντας νερό.  Οι μετρήσεις έχουν καταγραφεί στον ακόλουθο πίνακα

.

| Ημ | Χρόνος εν h | Χρόνος τελ h | Ογκος lt |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 8 | 12 | 230.4 |
| 22 | 9 | 3 | 338.4 |
| 23 | 5:30 | 11 | 231 |
| 24 | 8 | 10 | 78 |
| 25 | 7 | 12 | 180 |
| 26 | 9 | 3 | 181.08 |
| 27 | 7 | 1 | 180.72 |
| 28 | 8 | 12 | 120.24 |

Α)  Να υπολογισθεί η υδραυλική αγωγιμότητα.

Β)  Ποια θα ήταν η υδραυλική αγωγιμότητα εάν η απόσταση της στάθμης του νερού από το αδιαπέρατο στρώμα αντί για 10m ήταν 2.14m.

# Text boxes

10m

1.5m

10cm ψψψμμ