6) Σε ένα εδαφικό δείγμα που ζυγίζει 500gr έγινε κοσκίνισμα με μια σειρά κόσκινων. Μετά από ζύγιση βγήκαν σαν αποτέλεσμα οι ποσότητες που παρέμειναν σε κάθε κόσκινο, που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

| 1. | κόσκινο | d= 2mm | 5gr |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | » | d= 1mm | 10gr |
| 3. | » | d= O,6mm | 50gr |
| 4. | » | d=O,425mm | 160gr |
| 5. | » | d= O,35mm | 30gr |
| 6. | » | d= O,212mm | 1909r |
| 7. | » | d=O,106mm | 30gr |
| 8. | » | <O,106mm | 25gr |

Ζητούνται:

α . Η κοκκομετρική καμπύλη του εδαφικού δείγματος 2.0 συντελεστής ομοιομορφίας Cu=d60 Ι d10 του Hazen.

β. Ο συντελεστής διαβάθμισης Cg=( d30)2 Ι (d60 *d10)

7).Δίνεται ένα εδαφικό δείγμα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά στοιχεία:

Πορώδες n=Ο.4, συντελεστής κινηματικού ιξώδους v=1.0l *10-6 m2/s, g=9.81 m/s2. Στο εδαφικό δείγμα έγινε μια κοκκομετρική ανάλυση της οποίας τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο σχ. 1. Ζητείται να εκτιμηθεί η υδραυλικής αγωγιμότητα σε κορεσμένη κατάσταση του δείγματος με τη μέθοδο των Cozeny-Karman, όταν ο συντελεστής μορφής του δείγματος είναι α=12.

Σχήμα 1