ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ    1/12/2014

Δίδεται μια περιοχή που πρόκειται να εξυγιανθεί με υποβιβασμό της στάθμης 1m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Στην επιφάνεια του εδάφους υπάρχει συγκρότημα εκτοξευτήρων με ένταση τεχνητής βροχής R=2mm/day. Το αδιαπέρατο έδαφος βρίσκεται σε βάθος 6m. Ενώ τα ντραίνα είναι τοποθετημένα σε βάθος 1,8m. Η υδραυλική αγωγιμότητα του εδάφους είναι Κ=1,5m/day και τα ντραίνα έχουν ακτίνα r=0,1m.

Ζητείται να βρεθεί η ισαποχή των ντραίνων με τις εξής μεθόδους:

- Εξίσωση του Donnan (παραδοχές Dupuit)

- Μοντέλο του Kirkhamm

- Μέθοδος του ισοδύναμου βάθους (Hooghoudt)

- Νομογράφημα Van Beers

- Νομογράφημα Boumans

# Text boxes

R=2mm/day

H=6m

1m

0,8m

r=0,1m

D=4,2m