8. Σε μια οπή στο έδαφος, με μια αντλία, βάζουμε νερό για να μετρήσουμε την υδραυλική αγωγιμότητα της περιοχής. Η παροχή σταθεροποιείται μετά από 10 ημέρες σε 600   cm3/min. Η οπή έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : Βάθος 3m  και διάμετρο 4cm το αδιαπέρατο υπόστρωμα βρίσκεται σε βάθος 11 m από την επιφάνεια του εδάφους.. Το ύψος του νερού για το οποίο σταθεροποιήθηκε η παροχή είναι 2m. Να βρεθεί η υδραυλική αγωγιμότητα το εδάφους.