4)Σ'ένα εργαστηριακό διαπερατόμετρο, το μήκος του δείγματος είναι I=0,20m και η διατομή του 10-3m2.H διαφορά φορτίου μεταξύ των δύο άκρων του είναι 0,25m και η ποσότητα του νερού που κυλά μέσα από το δείγμα σε 5min είναι 75*10-6m3.Na υπολογιστεί η τιμή της υδραυλικής αγωγιμότητας

5) Στην άσκηση 2, το πείραμα έγινε σε 200C (με κινηματικό ιξώδες ν=10-6m2.s -1). Ποια θα είναι η τιμή της ποσότητας του νερού σε 5 min για το ίδιο πείραμα, αλλά σε θερμοκρασία 5°c (v=1,52*10-6m2.s-1)