ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ    24/11/2020

6) Σε ενα εδαφικό δείγμα που ζυγίζει 500gr έγινε κοσκίνισμα με μια σειρά κόσκινων. Μετά από ζύγιση βγήκαν σαν αποτέλεσμα οι ποσότητες που παρέμειναν σε κάθε κόσκινο, που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

| 1. | κόσκινο | d= 2mm | 5gr |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | » | d= 1mm | 10gr |
| 3. | » | d= O,6mm | 50gr |
| 4. | » | d=O,425mm | 160gr |
| 5. | » | d= O,35mm | 30gr |
| 6. | » | d= O,212mm | 1909r |
| 7. | » | d=O,106mm | 30gr |
| 8. | » | <O,106mm | 25gr |

Ζητούνται:

α . Η κοκκομετρική καμπύλη του εδαφικού δείγματος 2.0 συντελεστής ομοιομορφίας Cu=d60 Ι d10 του Hazen.

β. Ο συντελεστής διαβάθμισης Cg=( d30)2 Ι (d60 *d10)

7).Δίνεται ένα εδαφικό δείγμα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά στοιχεία:

Πορώδες n=Ο.4, συντελεστής κινηματικού ιξώδους v=1.0l *10-6 m2/s, g=9.81 m/s2. Στο εδαφικό δείγμα έγινε μια κοκκομετρική ανάλυση της οποίας τα αποτελέσματα εμφανίζονται στο σχ. 1. Ζητείται να εκτιμηθεί η υδραυλικής αγωγιμότητα σε κορεσμένη κατάσταση του δείγματος με τη μέθοδο των Cozeny-Karman, όταν ο συντελεστής μορφής του δείγματος είναι α=12.

Σχήμα 1