ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ    14/12/2020

Το παραλληλεπίπεδο  του σχήματος με διαστάσεις 10Χ20Χ30 cm περιέχει τρία εδαφικά υλικά το 1 με 6, το 2 με 14,και το 3 με 10 cm πάχος και υδραυλικές αγωγιμότητες αντίστοιχα . k1= 3*10 -3cm/s, k2 = 6*10-3cm/s και k3 = 3*10-4cm/s. Στα άκρα του εφαρμόζεται νερό με διαφορά ολικού φορτίου ΔΦ= 7 m.  Να υπολογιστεί η παροχή νερού κατά τις διευθύνσεις Α και Β.

Δίδεται μια περιοχή που πρόκειται να εξυγιανθεί με υποβιβασμό της στάθμης 1m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Στην επιφάνεια του εδάφους υπάρχει συγκρότημα εκτοξευτήρων με ένταση τεχνητής βροχής R=2mm/day. Το αδιαπέρατο έδαφος βρίσκεται σε βάθος 6m. Ενώ τα ντραίνα είναι τοποθετημένα σε βάθος 1,8m. Η υδραυλική αγωγιμότητα του εδάφους είναι Κ=1,5m/day και τα ντραίνα έχουν ακτίνα r=0,1m.

Ζητείται να βρεθεί η ισαποχή των ντραίνων με τις εξής μεθόδους:

- Εξίσωση του Donnan (παραδοχές Dupuit)

- Μοντέλο του Kirkhamm

- Μέθοδος του ισοδύναμου βάθους (Hooghoudt)

- Νομογράφημα Van Beers

- Νομογράφημα Boumans

# Text boxes

A

B

1

2

3

10

200

300

R=2mm/day

H=6m

1m

0,8m

r=0,1m

D=4,2m