ΣΤΡΑΓΓΙΣΕΙΣ    12/12/2011

10 Δίδεται μια περιοχή που πρόκειται να εξυγιανθεί με υποβιβασμό της στάθμης 1m κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Στην επιφάνεια του εδάφους υπάρχει συγκρότημα εκτοξευτήρων με ένταση τεχνητής βροχής R=2mm/day. Το αδιαπέρατο έδαφος βρίσκεται σε βάθος 6m. Ενώ τα ντραίνα είναι τοποθετημένα σε βάθος 1,8m. Η υδραυλική αγωγιμότητα του εδάφους είναι Κ=1,5m/day και τα ντραίνα έχουν ακτίνα r=0,1m.

Ζητείται να βρεθεί η ισαποχή των ντραίνων με τις εξής μεθόδους:

- Εξίσωση του Donnan (παραδοχές Dupuit)

- Μοντέλο του Kirkhamm

- Μέθοδος του ισοδύναμου βάθους (Hooghoudt)

- Νομογράφημα Van Beers

- Νομογράφημα Boumans

# Text boxes

R=2mm/day

H=6m

1m

0,8m

r=0,1m

D=4,2m