ProMark2

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΔΙΟΥ

Η μετάφραση έγινε από την JGC. Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση.

www.jgc.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1	1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1

Τι είναι το τοπογραφικό σύστημα ProMark2	1

Συνοδευτικά μέρη	2

Επιπρόσθετα αναγκαία εργαλεία	6

Χαρακτηριστικά μηχανήματος	8

Εκτελώντας τοπογραφικές μετρήσεις με το ProMark2	9

Η πλοήγηση με το ProMark2	11

Χρόνος στην ύπαιθρο	11

Stop-and-go	11

Kinematic	11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2	13

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ	13

Το πληκτρολόγιο	13

Διάρκεια της μπαταρίας	14

Τοποθέτηση μπαταριών	15

Διαχείριση μνήμης	16

Initialization για την πρώτη χρήση	17

Download των συλλεγμένων δεδομένων σε Η/Υ	17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3	18

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ TO PROMARK2	18

Προγραμματισμός στατικών μετρήσεων (τριγωνισμοί, φωτοσταθερά, πολυγωνομετρία)	18

Σχεδιασμός δικτύου	18

Πλάνο παρατήρησης	20

Εκτελώντας μία στατική μέτρηση με το ProMark2	24

Έλεγχος εξοπλισμού	24

Επιλογή θέσης σημείων	24

Στήσιμο του συστήματος	25

Εκτελώντας μία κινηματική μέτρηση με το ProMark2	37

Stop-and-go ή Kinematic Base	38

Kinematic Rover	56

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4	66

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΗΣ	66

Mode Screen	68

Survey Screen	69

Survey Menu Screen	70

Survey Mode Screen	71

Point Attribute – Static Screen	71

Point Attribute – Stop-and-go Screen	72

Point Attribute – Kinematic Screen	74

Site ID Screen	75

Site Description Screen	76

Ιnit Mode Screen	77

Recording Interval Screen	78

Recording Interval List Screen	79

Antenna Screen	80

File Manager Screen	81

Unit of Measure Screen	83

Receiver ID Screen	84

Contrast Screen	85

Survey Status – Static Παρατηρήσεις	86

Survey Status – Stop-and-go Screen	88

Survey Status – Kinematic Screen	89

Satellite Status Screen	90

Edit Screens	91

Alarm Screens	92

No External Antenna	92

Low Battery	92

Extreme Low Power	93

Low Memory	93

Kinematic Alarm	93

Power Down Screen	94

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

### Τι είναι το τοπογραφικό σύστημα ProMark2

Το ProMark2 είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα GPS που παρέχει δυνατότητα πλοήγησης και ακρίβεια εκατοστού για τοπογραφικές εφαρμογές. Το σύστημα ProMark2 (εικόνα 1.1) περιέχει δύο ή περισσότερους ProMark2 GPS δέκτες, τον αντίστοιχο αριθμό γεωδαιτικών κεραιών και όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται, για να μπορείτε να εξασφαλίζετε υψηλής ποιότητας τοπογραφικά δεδομένα στον ελάχιστο χρόνο.

# Εικόνα 1.1

Το ProMark2 χρησιμοποιεί ένα τρίποδα για να κεντρώσει την κεραία πάνω από το σημείο αναφοράς. Ο δέκτης ProMark2 συλλέγει σήματα από GPS δορυφόρους και αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες στην εσωτερική του μνήμη. Η ανάλυση των δεδομένων γίνεται στο γραφείο, αφού συνδεθεί ο δέκτης με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω καλωδίου.

Το σύστημα λειτουργεί σε συνεργασία με το λογισμικό Ashtech Solutions, τον πιο προηγμένο, αυτοματοποιημένο GPS μηχανισμό. Το Ashtech Solutions είναι ένα ολοκληρωμένο και εύχρηστο πακέτο software το οποίο αφού επεξεργαστεί πρωτογενή GPS δεδομένα, παράγει τις τελικές συντεταγμένες των σημείων και παρουσιάζει τα αποτελέσματα με ευκολονόητο τρόπο.

### Συνοδευτικά μέρη

# Δέκτης GPS

Ο δέκτης GPS ProMark2 (εικόνα 1.2) λαμβάνει και αποθηκεύει πρωτογενή δεδομένα από GPS δορυφόρους σε κάθε τοπογραφικό σημείο. Στη συνέχεια τα δεδομένα αυτά επεξεργάζονται στον υπολογιστή για να προσδιοριστεί η θέση των σημείων.

# Εικόνα 1.2

# Εξωτερική κεραία GPS

Ενώ για την πλοήγηση επαρκεί η εσωτερική κεραία, η εξωτερική κεραία (εικόνα 1.3) είναι αναγκαία για τοπογραφικές εργασίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή ακρίβεια. Η εξωτερική κεραία συλλέγει τα πρωτογενή δεδομένα των δορυφόρων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να τοποθετείται ακριβώς πάνω (κατακόρυφα) από το σημείο του οποίου θέλουμε να υπολογίσουμε τις συντεταγμένες.

# Εικόνα 1.3

# Καλώδιο εξωτερικής κεραίας

Το καλώδιο εξωτερικής κεραίας (εικόνα 1.4) συνδέει το δέκτη με την εξωτερική κεραία. Το λεπτό τελείωμα του καλωδίου συνδέεται με το ProΜark2 από το πίσω μέρος του μπράτσου του δέκτη. Η άλλη άκρη του καλωδίου εισέρχεται στην εξωτερική κεραία.

# Εικόνα 1.4

# Επέκταμα κεραίας

Χρησιμοποιούμε το επέκταμα της κεραίας (εικόνα 1.5) για να μην ακουμπάει το καλώδιο, όταν η κεραία βρίσκεται πάνω σε τρικόχλιο. Το μήκος του είναι 3 ίντσες (0.0762 μ).

# Εικόνα 1.5

# Μπράτσο δέκτη

Το μπράτσο του δέκτη (εικόνα 1.6) εξυπηρετεί αρκετές λειτουργίες. Αρχικά, χρειάζεται για να τοποθετήσετε το GPS στον τρίποδα ή το στυλαιό. Επίσης, ενώνει το καλώδιο της εξωτερικής κεραίας με το πίσω μέρος του δέκτη ProMark2. Τέλος, παρέχει την πλατφόρμα για την ένωση του σετ εξωτερικής τροφοδοσίας με το δέκτη.

# Εικόνα 1.6

# Υψομετρητής

Η ταινία μέτρησης ύψους του οργάνου (HI – Height of Instrument), (εικόνα 1.7) χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η απόσταση της κεραίας από το υπό μέτρηση σημείο (ύψος οργάνου). Το άκρο της ταινίας γαντζώνεται πάνω στην κεραία. Η ταινία τεντώνεται μέχρις ότου η ακίδα βρεθεί πάνω στο σημείο. Τότε η ένδειξη που διαβάζει ο χρήστης στην ταινία αντιστοιχεί στο ύψος του οργάνου.

# Εικόνα 1.7

# Σακίδιο

Το σακίδιο (εικόνα 1.8) είναι σχεδιασμένο εργονομικά για την μεταφορά του ProMark2 και όλων των εξαρτημάτων του στο πεδίο.

# Εικόνα 1.8

# Σύστημα μεταφοράς δεδομένων στον υπολογιστή

Η συσκευή (εικόνα 1.9) συνδέει το δέκτη με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή για να «κατεβάζετε» αποθηκευμένα δορυφορικά δεδομένα. Όταν το ProMark2 συνδεθεί με τη συσκευή, αυτόματα το καλώδιο συνδέεται με το δέκτη μέσω των υποδοχών που βρίσκονται στο πίσω μέρος του δέκτη.

# Εικόνα 1.9

# Ashtech Solutions Post – Processing Software

(Εκ των υστέρων επεξεργασίας λογισμικό)

Το Ashtech Solutions Post – Processing software (εικόνα 1.11) παρέχει τις απαιτούμενες ρουτίνες για να «κατεβάσετε» και να επεξεργαστείτε τα δορυφορικά δεδομένα, που έχουν συλεχθεί, ώστε να υπολογιστούν οι θέσεις όλων των σημείων. Το Ashtech Solutions προσφέρεται σε ένα CD και συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης.

# Εικόνα 1.11

# Documentation (Υποστήριξη)

Με το ProMark2 παρέχονται τα παρακάτω εγχειρίδια υποστήριξης:

- ProMark2 Survey System User’s Guide for Survey - Οδηγίες για τη χρησιμοποίηση του ProMark2 για τοπογραφικές εφαρμογές.

- User’s Guide for Navigation - Οδηγίες για τη χρησιμοποίηση του ProMark2 για πλοήγηση.

- Ashtech Solutions User’s Guide - Οδηγίες για τη χρήση του λογισμικού Ashtech Solutions.

### Επιπρόσθετα αναγκαία εργαλεία

Για να διεξαγάγετε τοπογραφικές εφαρμογές, θα χρειαστείτε κάποιον επιπλέον εξοπλισμό. Ο εξοπλισμός αυτός δεν παρέχεται με το τοπογραφικό σύστημα ProMark2.

# Τρίποδο, τρικόχλιο, προσαρμογέας τρικοχλίου (Adapter)

Για κάθε δέκτη ProMark2 του συστήματός σας, θα χρειαστείτε ένα τρίποδα, ένα τρικόχλιο και έναν προσαρμογέα τρικοχλίου (εικόνες 1.12, 1.13 και 1.14) για να τοποθετήσετε την κεραία πάνω από το σημείο μέτρησης. Το τρικόχλιο διαθέτει οπτική κέντρωση και επιτελεί την οριζοντίωση του οργάνου πάνω από το σημείο μέτρησης. Ο adapter ενώνεται με το τρικόχλιο και λειτουργεί ως σύνδεσμος για την κεραία. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν στυλεό.

# Εικόνα 1.12

# Εικόνα 1.13

# Εικόνα 1.14

# Τρίποδας σταθερού ύψους (Fixed Height GPS Tripod)

Αντί του συνδυασμού τρίποδα – τρικόχλιο – προσαρμογέας τρικοχλίου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τρίποδο σταθερού ύψους (εικόνα 1.15). Το τρίποδο αυτό έχει το πλεονέκτημα να μειώνει την πιθανότητα να μετρήσετε και να αποθηκεύσετε ένα λανθασμένο ύψος οργάνου (HI), από τη στιγμή που το ύψος είναι σταθερό. Τα σφάλματα στο ύψος οργάνου είναι από τα πιο συνηθισμένα λάθη κατά τη συλλογή δεδομένων.

# Εικόνα 1.15

# Στυλεός

Μία εναλλακτική λύση στήριξης του ProMark2, όταν λειτουργεί με κινηματική μεθοδολογία μέτρησης, είναι ένας στυλεός (εικόνα 1.16).

# Εικόνα 1.16

### Χαρακτηριστικά μηχανήματος

Ο πίνακας 1.1 περιέχει τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά του συστήματος ProMark2.

| Παράμετρος | Χαρακτηριστικά |
| --- | --- |
| GPS survey mode supported (Υποστηριζόμενες γεωδαιτικές εφαρμογές) | Static, stop-and-go, Kinematic |
| Survey accuracy (RMS) – Static Ακρίβεια (μέσο τετραγωνικό σφάλμα) | Οριζοντιογραφικά: 0.005m + 1 ppm Υψομετρικά: 0.010m + 2 ppm |
| Survey accuracy (RMS) – Stop-and-go (Ακρίβεια μέτρησης) | Οριζοντιογραφικά: 0.012m + 2.5 ppm Υψομετρικά: 0.015m + 2.5 ppm |
| Navigation accuracy (RMS) (Ακρίβεια πλοήγησης) | <3m με εξωτερική γεωδαιτική κεραία (με WAAS) 5m με εσωτερική κεραία (με WAAS) |
| Survey point spacing – Static (vector length) (Μήκος βάσης) | Μέχρι 20 χλμ. Πάνω από 20 χλμ. είναι δυνατόν μόνο σε περίοδο χαμηλής ιονοσφαιρικής δραστηριότητας |
| Survey point spacing – Stop-and-go (vector length) | Μέχρι 10 χλμ. |
| Observation time – Static (Χρόνος μετρήσεων) | Τυπικά 20 – 60 λεπτά, αναλόγως με το μήκος της βάσης |
| Observation time – Stop-and-go | Τυπικά 10 δευτερόλεπτα |
| Initialization time – Stop-and-go | 10 δευτερόλεπτα σε γνωστό σημείο 5 λεπτά σε initializer bar 15 λεπτά σε άγνωστο σημείο |
| GPS satellite channels | 10 |
| WAAS/EGNOS satellite channels | 2 |
| GPS satellite elevation mask (Γωνία απόκοψης) | 10 μοίρες |
| Recording interval (Διάστημα καταγραφών) | 1 – 120 δευτερόλεπτα |
| Operating temperature range (Λειτουργία) | Από -10 έως +60 0C |
| Battery type (Τύπος μπαταρίας) | 2 AA, αλκαλικές, λιθίου ή επαναφορτιζόμενες |
| Battery life (Διάρκεια ζωής μπαταρίας) | Εσωτερική (2 ΑΑ): Μέχρι 8 ώρες με αλκαλική @ 20 0C Μέχρι 13 ώρες με λιθίου @ 20 0C Εξωτερική + εσωτερική (6 ΑΑ): Μέχρι 24 ώρες με αλκαλική @ 20 0C Μέχρι 39 ώρες με λιθίου @ 20 0C |
| Data storage memory capacity (Εσωτερική μνήμη) | 8 Mb διαρκούν για 72 ώρες καταγραφής δορυφορικών δεδομένων με διάστημα καταγραφής 10 sec έως 100 αρχεία |

# Πίνακας 1.1

Σημείωση: Κάτω από τους -10 0C, η οθόνη του ProMark2 σταδιακά θα γίνει αχνή. Παρόλο που η οθόνη είναι αχνή, ο δέκτης λειτουργεί κανονικά και συλλέγει τοπογραφικά δεδομένα. Μακροχρόνια έκθεση σε θερμοκρασίες κάτω των -20 0C μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην οθόνη του ProMark2.

### Εκτελώντας τοπογραφικές μετρήσεις με το ProMark2

Το σύστημα ProΜark2 είναι σχεδιασμένο να εκτελεί τοπογραφικές μετρήσεις χρησιμοποιώντας static, stop-and-go και kinematic μεθοδολογίες. Οι τρεις μέθοδοι λειτουργούν ανεξάρτητα και ο GPS δέκτης πρέπει να απενεργοποιηθεί (σβήσει) για να λειτουργήσει με κάποια άλλη μέθοδο.

Κατά τη μέθοδο στατικής (static) συλλογής δεδομένων, οι δέκτες συλλέγουν ταυτόχρονα πρωτογενή δεδομένα από όλους τους διαθέσιμους δορυφόρους, ενώ παραμένουν ακίνητοι πάνω από τα σημεία. Η συλλογή δεδομένων συνεχίζεται στις θέσεις αυτές με διάρκεια που εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ των δεκτών, τη γεωμετρία των δορυφόρων και τις συνθήκες που επικρατούν στη συγκεκριμένη περιοχή και παρεμποδίζουν, ενδεχομένως, τη συλλογή δεδομένων (π.χ. δέντρα ή κτήρια που κρύβουν μέρος του ουρανού). Όταν ολοκληρωθεί η συλλογή δεδομένων σε αυτά τα συγκεκριμένα σημεία, σβήνετε τους δέκτες και τους μετακινείτε σε ένα νέο ζεύγος σημείων, για να ξεκινήσετε μία νέα διαδικασία συλλογής δεδομένων. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο ένας δέκτης παραμένει στο τελευταίο σημείο (pivot point) με σκοπό να ενωθεί το προηγούμενο ζεύγος σημείων με το καινούριο, όπως γίνεται με τη μέθοδο «το πήδημα του βατράχου» (leap–frog). Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή των δεδομένων, θα «κατεβάσετε» τα δεδομένα από τους δέκτες σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή για να τα επεξεργαστείτε στο γραφείο σας, χρησιμοποιώντας το Ashtech Solutions software. Η διαδικασία αυτή (η εκ των υστέρων επεξεργασία) υπολογίζει τις βάσεις (προσανατολισμένα διανύσματα στο χώρο) μεταξύ των σημείων που είχαν «στηθεί» οι δέκτες, για να προσδιοριστεί η θέση όλων των σημείων που έχουν παρατηρηθεί, σε σχέση με μία ή περισσότερες θέσεις γνωστών σημείων. Η στατική μέθοδος παράγει τα πιο ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο συλλογής GPS δεδομένων. Αυτό οφείλεται κυρίως στην εκτεταμένη περίοδο παρατήρησης που χρειάζεται η μέθοδος αυτή.

Κατά τη μέθοδο stop-and-go οι δέκτες συλλέγουν ταυτόχρονα πρωτογενή δεδομένα από όλους τους διαθέσιμους δορυφόρους, ενώ παραμένουν ακίνητοι στις αντίστοιχες θέσεις τους αλλά και ενώ κινούνται μεταξύ σημείων. Ο ένας δέκτης τοποθετείται σε ένα γνωστό σημείο. Οι άλλοι δέκτες κινούνται καταγράφοντας συνεχώς δορυφορικά δεδομένα και εκτελούν καταλήψεις στα σημεία που θέλουμε να υπολογίσουμε τις συν/νες τους. Ο χρόνος που απαιτείται για τη μέθοδο αυτή είναι κατά πολύ λιγότερος απ’ ότι για τη στατική μέθοδο. Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή των δεδομένων, θα κάνετε download τα δεδομένα από τους δέκτες σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή για να τα επεξεργαστείτε στο γραφείο σας, χρησιμοποιώντας το Ashtech Solutions software. Η διαδικασία αυτή (η εκ των υστέρων επεξεργασία) υπολογίζει τις βάσεις (διαφορές θέσεων) για να προσδιοριστεί η θέση όλων των σημείων που έχουν παρατηρηθεί, σε σχέση με το γνωστό σημείο. Η μέθοδος stop-and-go είναι πιο γρήγορη από τη στατική μέθοδο, όχι όμως το ίδιο ακριβής, αφού ο χρόνος κατάληψης των σημείων είναι πολύ λιγότερος.

Κατά την κινηματική μέθοδο οι δέκτες συλλέγουν ταυτόχρονα πρωτογενή δεδομένα από όλους τους διαθέσιμους δορυφόρους, ενώ κινούνται. Ο ένας δέκτης τοποθετείται σε ένα γνωστό σημείο. Οι άλλοι δέκτες χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό γραμμικών αντικειμένων, όπως είναι οι δρόμοι, ή για τη συλλογή δεδομένων σε γραμμική μορφή για την εμφάνιση τοπογραφικών υψομετρικών δεδομένων. Το διάστημα της καταγραφής θα πρέπει να ρυθμιστεί για να συλλέγει δεδομένα, αναλόγως με την ταχύτητα που κινείστε. Ένα πολύ μεγάλο διάστημα καταγραφής θα επιφέρει ανεπαρκή δεδομένα. Ένα διάστημα καταγραφής πολύ περιορισμένο θα έχει ως αποτέλεσμα πάρα πολλά δεδομένα. Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή των δεδομένων, θα κάνετε download τα δεδομένα από τους δέκτες σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή για να τα επεξεργαστείτε στο γραφείο σας, χρησιμοποιώντας το Ashtech Solutions software. Η διαδικασία αυτή (η εκ των υστέρων επεξεργασία) υπολογίζει τις  θέσεις όλων των σημείων που έχουν παρατηρηθεί ως προς τις συν/νες του γνωστού σημείου.

### Η πλοήγηση με το ProMark2

Το ProMark2 διαθέτει μία ευρεία γκάμα δυνατοτήτων πλοήγησης που θα σας φανούν χρήσιμες στις καθημερινές σας τοπογραφικές δραστηριότητες. Δύο σημαντικά χαρακτηριστικά για την πλοήγηση είναι:

- Τα δεδομένα για τις οδούς και η οθόνη με τους χάρτες θα σας βοηθήσουν να βρείτε την περιοχή της εργασίας. Αυτή η δυνατότητα παρέχεται μόνο σε χρήστες που βρίσκονται στις Η.Π.Α.

- Το ProMark2 είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο αναγνώρισης. Μπορείτε να εισάγετε τις γνωστές συντεταγμένες σημείων που θέλετε να αναγνωρίσετε ως ένα waypoint και να χρησιμοποιήσετε το ProMark2 για να πλοηγηθείτε με ακρίβεια 3 μέτρων στο πεδίο. Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε το σωστό datum και σύστημα αναφοράς (χρησιμοποιήστε τη user-defined επιλογή για να καθορίσετε την προβολή Ε.Γ.Σ.Α 87).

Το ProMark2 παρέχει δυνατότητα χρήσης των Wide Area Augmentation System (WAAS) και European Geostationary Navigation Overlay System (EGNOS) που παρέχουν βελτιωμένη ακρίβεια θέσης. Αυτά τα συστήματα υπολογίζουν τα λάθη στο σήμα του GPS και μετά μεταφέρουν τις διορθώσεις στους GPS δέκτες που έχουν τη δυνατότητα να τις δέχονται. Η τυπική ακρίβεια με την προσθήκη του EGNOS είναι τρία μέτρα, παρόλο που αυτή η ακρίβεια μπορεί να μειωθεί από σφάλματα πολλαπλών επιλογών (multipath) και αδύναμη γεωμετρία των δορυφόρων. Περισσότερες πληροφορίες για το WAAS θα βρείτε στο FAA web site http://gps.faa.gov/Programs/WAAS/waas.htm και για το EGNOS στο http://www.esa.int/EGNOS/.

### Χρόνος στην ύπαιθρο

#### Stop-and-go

Από τη στιγμή που η μέθοδος stop-and-go απαιτεί initialization, ο χρόνος που χρειάζεται είναι πολύ λιγότερος από ότι στη στατική μέθοδο. Initialization σε ένα γνωστό σημείο μπορεί να γίνει σε 3 με 4 εποχές (εποχή στην ορολογία του GPS είναι η κάθε καταγραφή δορυφορικών δεδομένων στη μνήμη του δέκτη). Initialization με το initializer bar γίνεται τυπικά σε 5 λεπτά. Για τη λήψη ενός σημείου με τη μέθοδο stop-and-go απαιτούνται 3 με 4 εποχές. Τα χρονικά διαστήματα μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τους παράγοντες 1, 2 και 3 που θα δείτε στη συνέχεια.

#### Kinematic

Η κινηματική μέθοδος επίσης απαιτεί initialization όπως περιγράφηκε στη stop-and-go μέθοδο. Η kinematic συλλογή δεδομένων δεν χρησιμοποιεί μετρητή χρόνου απασχόλησης αφού τα δεδομένα συλλέγονται καθώς κινείστε. Το διάστημα καταγραφής πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να ταιριάζει με την ταχύτητα που κινείστε. Ένα πολύ αργό διάστημα καταγραφής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα δεδομένα που δεν αντιπροσωπεύουν τα σημεία που μετρήσατε. Ένα πολύ γρήγορο διάστημα καταγραφής μπορεί να οδηγήσει σε πολύ πυκνά δεδομένα για μία συγκεκριμένη εφαρμογή.

Γενικότερα, ο χρόνος που χρειάζεται για την καταγραφή ενός σημείου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες:

- Απόσταση μεταξύ των σημείων (δεκτών). Σε γενικές γραμμές, όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση αυτή, τόσο περισσότερος θα είναι ο χρόνος παρατήρησης.

- Περιβαλλοντικές συνθήκες, ή το μέγεθος της παρεμπόδισης θέασης του ουρανού. Κάποια εμπόδια μπορεί να μπλοκάρουν τη λήψη του δορυφορικού σήματος και τότε χρειάζεται περισσότερος χρόνος παρατήρησης προκειμένου να συλλεχθούν επιπλέον δεδομένα για ακριβή επεξεργασία. Όταν τα εμπόδια είναι πάρα πολύ μεγάλα, το ProMark2 (ή οποιοσδήποτε άλλος GPS δέκτης) αδυνατεί να συλλέξει τα ικανά δεδομένα που απαιτούνται για τον υπολογισμό των συν/νων των σημείων με την ονομαστική ακρίβεια του οργάνου.

- Γεωμετρία των δορυφόρων: Αναφέρεται στις θέσεις των δορυφόρων που περιστρέφονται γύρω από τη Γη. Αν οι δορυφόροι δεν είναι σε καλή θέση (π.χ. όλοι σε μία μεριά του ουρανού), είναι πιο δύσκολο να έχουμε μία ακριβή θέση. Το εργαλείο Mission Planning στο CD της Ashtech Solutions βοηθάει στον προγραμματισμό μετρήσεων και υπολογίζει βέλτιστους χρόνους παρατηρήσεων με την καλύτερη δυνατή γεωμετρία των δορυφόρων GPS.

Όπως θα αντιληφθείτε, ο χρόνος παρατήρησης ποικίλλει ανάμεσα στα 20 και 60 λεπτά ανάλογα με τους παραπάνω παράγοντες. Το ProMark2 διαθέτει ένα δείκτη-εκτιμιτή, τον «Observation Timer» (Μετρητής Χρόνου Παρατήρησης) που είναι σχεδιασμένος για να βοηθά στον καθορισμό των χρόνων παρατήρησης. Ο δείκτης Observation Timer λαμβάνει υπόψη του τον αριθμό των δορυφόρων και τη γεωμετρία τους και δείχνει πότε έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα για συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ σημείων (προεπιλεγμένες τιμές 0km, 5km, 10km, 15km, 20+km).

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

## ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στα βασικά χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του ProMark2.

### Το πληκτρολόγιο

Η εικόνα 2.1 δείχνει το πληκτρολόγιο που χρησιμοποιείται για τοπογραφικές μετρήσεις. Ο πίνακας 2.1 περιγράφει τη λειτουργία κάθε πλήκτρου.

Εικόνα 2.1

# Πίνακας 2.1

| Πλήκτρο | Περιγραφή |
| --- | --- |
| ENTER | Το ENTER χρησιμοποιείται είτε για να εκτελεστεί η επιλεγμένη λειτουργία, ή για να κάνει edit την επιλεγμένη παράμετρο ή για να εισαχθεί την επιλεγμένη τιμή. Για διευκρινίσεις πηγαίνετε στην εικόνα 4.5, η οποία δείχνει τη Survey Menu οθόνη. Η επιλογή της λειτουργίας Point Attribute θα γίνει χρησιμοποιώντας το πάνω/κάτω βελάκι. Για να εκτελέσει τη λειτουργία Point Attribute, πατήστε το ENTER. Ένα άλλο παράδειγμα, εικόνα 4.7, δείχνει την οθόνη Point Attribute.Έχει επιλεχθεί η παράμετρος Site ID. Πατήστε ENTER για να κάνετε edit το site ID. Μία άλλη περίπτωση είναι η εικόνα 4.25, η οποία δείχνει την οθόνη edit για εισαγωγή του site ID. Για να εισαγάγετε μία τιμή, π.χ. τον αριθμό 1, πατήστε ENTER όταν επιλεχθεί η τιμή. |
| MEN MENU | Το πλήκτρο MENU εξυπηρετεί έναν σκοπό που είναι η πρόσβαση στην οθόνη Survey Menu οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της συλλογής τοπογραφικών δεδομένων. |
| Red power button | Το πλήκτρο POWER εξυπηρετεί δύο σκοπούς: όταν το πατήσετε και το αφήσετε γρήγορα, ανοίγει και κλείνει ο δέκτης. Όταν το πατήσετε και το κρατήσετε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα, ενώ ο δέκτης είναι ανοικτός, ανοίγει χαμηλά το φωτισμό της οθόνης. Αν πατηθεί και κρατηθεί πατημένο για άλλα 2 δευτερόλεπτα, ρυθμίζει το φωτισμό στο πιο έντονο επίπεδο. Τέλος, πατήστε και κρατήστε το πατημένο πάλι για 2 δευτερόλεπτα για να κλείσετε το φωτισμό. |
| MARK/GOTO | Το πλήκτρο MARK/GOTO εξυπηρετεί ένα σκοπό που είναι η πρόσβαση στην οθόνη Point Attribute οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της συλλογής τοπογραφικών δεδομένων. |
| NAV/SURV | Το πλήκτρο NAV/SURV σας μεταφέρει από την οθόνη Satellite Status στην Survey Status και το αντίστροφο, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της συλλογής τοπογραφικών δεδομένων. |
| ESC | Το πλήκτρο ESC χρησιμοποιείται για να κλείσετε μία οθόνη και να επιστρέψετε στην προηγούμενη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οποιοδήποτε edit παραμέτρων στην οθόνη δε θα αποθηκευτεί. |
| Oval button with four arrows | Το πλήκτρο με τα βελάκια χρησιμοποιείται για να επιλεγεί η λειτουργία που θέλετε να εκτελέσετε ή η τιμή που θέλετε να εισάγετε. Παράδειγμα αποτελεί η εικόνα 4.3, όπου η οθόνη Mode σας επιτρέπει να λειτουργήσετε είτε στην Survey mode ή στην Navigate mode. Στην οθόνη αυτή το πάνω/κάτω βελάκι σας επιτρέπει να εναλλάσσεστε ανάμεσα σε Survey και Navigate. Στην εικόνα 4.25 βλέπετε την οθόνη edit για την εισαγωγή της περιγραφής ενός σημείου. Χρησιμοποιώντας το πάνω/κάτω και το δεξί/αριστερό βελάκι μπορείτε να επιλέξετε είτε να εισαγάγετε μία τιμή, π.χ. τον αριθμό 1, ή να εκτελέσετε μία λειτουργία, π.χ. OK. |

### Διάρκεια της μπαταρίας

Ο δέκτης ProMark2 τροφοδοτείται από 2 ΑΑ μπαταρίες. Οποιοσδήποτε τύπος μπαταρίας ΑΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το δέκτη ProMark2, όπως είναι οι αναλώσιμες (αλκαλικές, λιθίου) και οι επαναφορτιζόμενες (νικελίου-καδμίου, νικελίου-υδριδίου του μετάλλου, αλκαλικές). Οι μπαταρίες λιθίου θα τροφοδοτήσουν το ProMark2 για τη μεγαλύτερη χρονική περίοδο. Ακολουθούν οι αλκαλικές, οι επαναφορτιζόμενες αλκαλικές, οι επαναφορτιζόμενες νικελίου-υδριδίου του μετάλλου και τέλος οι νικελίου-καδμίου. Στην εικόνα 2.2 φαίνεται η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του ProMark2 σε σχέση με τη θερμοκρασία για ένα σετ 2 αλκαλικών και για ένα σετ 2 μπαταριών λιθίου.

# Εικόνα 2.2

Όπως είναι εμφανές από το γράφημα των αλκαλικών μπαταριών, η θερμοκρασία είναι καθοριστικός παράγοντας για τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό αληθεύει για όλους τους τύπους μπαταρίας με εξαίρεση τις μπαταρίες λιθίου. Οι μπαταρίες λιθίου επηρεάζονται ελάχιστα από τη θερμοκρασία, όσον αφορά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Έτσι οι μπαταρίες λιθίου είναι η καλύτερη επιλογή για λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες.

Ο δέκτης ProMark2 δείχνει την κατάσταση της διάρκειας της μπαταρίας κατά τη λειτουργία του. Αυτό επιτυγχάνεται με το να δείχνει την υπολειπόμενη τάση των μπαταριών καθώς αυτές αδειάζουν. Το ProMark2 εμφανίζει battery alarms όταν η διάρκεια ζωής της μπαταρίας λιγοστεύει. Το πρώτο alarm που εμφανίζεται είναι το Low Battery alarm, εικόνα 2.3. Η διάρκεια λειτουργίας που της απομένει,  μετά από την εμφάνιση του alarm, εξαρτάται από τον τύπο της μπαταρίας που χρησιμοποιείται και από τη θερμοκρασία στην οποία λειτουργεί ο δέκτης. Μπορείτε να υπολογίσετε ότι απομένει περίπου μία ώρα ζωής σε θερμοκρασία δωματίου με standard αλκαλικές μπαταρίες. Ο χρόνος ζωής που απομένει θα είναι μικρότερος σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Στους -10 0C, θα μπορούσε να είναι μόλις 10 λεπτά.

# Εικόνα 2.3

Το τελικό battery alarm είναι το Extreme Low Power alarm, εικόνα 2.4. Όταν εμφανιστεί αυτό το alarm, το αρχείο των τοπογραφικών δεδομένων θα κλείσει και ο δέκτης θα απενεργοποιηθεί μετά από 10 δευτερόλεπτα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να αντικατασταθούν για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη μέτρηση.

# Εικόνα 2.4

### Τοποθέτηση μπαταριών

Για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες, αφαιρέστε το κάλυμμα όπως φαίνεται στην εικόνα 2.5. Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες, αν υπάρχουν, και τοποθετήστε τις καινούριες ακολουθώντας την πολικότητα. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και ασφαλίστε το.

# Εικόνα 2.5

### Διαχείριση μνήμης

Ο δέκτης ProMark2 διαθέτει 8 ΜΒ μνήμης για αποθήκευση δεδομένων. Σε αυτά τα 8 megabytes, ένα ελάχιστο 7 ωρών χρόνου παρατήρησης μπορεί να αποθηκευτεί με καταγραφές κάθε ένα δευτερόλεπτο από 10 δορυφόρους που παρακολουθούνται συνεχώς. Με διάστημα καταγραφών 10 δευτερόλεπτα, η μνήμη αρκεί για καταγραφή δορυφορικών δεδομένων από 10 δορυφόρους για 72 ώρες. Παρακάτω υπάρχουν κάποιες οδηγίες για τη διαχείριση της μνήμης αποθήκευσης δεδομένων του ProMark2 για να ελαχιστοποιήσετε τις πιθανότητες να χάσετε δεδομένα ή να βρεθείτε χωρίς μνήμη, ενώ συλλέγετε δεδομένα.

- Download δεδομένων σε καθημερινή βάση.

Αν κάνετε download τα δεδομένα σας καθημερινά θα μειώσετε τις πιθανότητες να χάσετε δεδομένα από απρόσμενη διαγραφή.

- Διαγραφή δεδομένων από το δέκτη μετά την επεξεργασία.

Κρατήστε το αρχείο των δεδομένων στο δέκτη έως ότου ολοκληρώσετε την επεξεργασία.

- Προσοχή στα αρχεία με χάρτες οδών με μεγάλη λεπτομέρεια (η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται στην Ελλάδα).

Το (προαιρετικό) CD MapSend Streets περιέχει λεπτομερείς χάρτες οδών, οι οποίοι μπορούν να μεταφερθούν στο δέκτη ProMark2. Αυτά τα αρχεία με τους χάρτες μοιράζονται τη μνήμη με τα αρχεία των δορυφορικών δεδομένων. Για να χρησιμοποιήσετε και τα 8 megabytes της μνήμης αποθήκευσης δεδομένων για τοπογραφικά δεδομένα, θα πρέπει να μην έχετε τοποθετήσει χάρτες στο δέκτη. Αν έχετε τοποθετήσει ένα χάρτη τριών megabytes, θα απομείνουν μόνο 5 megabytes για την αποθήκευση δορυφορικών δεδομένων. Για ασφάλεια, το ProMark2 δεν θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε περισσότερα από 4 megabytes για χάρτες. Έτσι εξασφαλίζεται ότι θα υπάρχουν πάντα τουλάχιστον 4 megabytes μνήμης διαθέσιμα για αποθήκευση δορυφορικών δεδομένων.

### Initialization για την πρώτη χρήση

Όταν ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά το ProMark2 θα πρέπει να γίνει initialization. Αυτό χρειάζεται για να επιταχύνετε τη διαδικασία υπολογισμού του στίγματος της πρώτης θέσης, όταν δεν υπάρχει κάποια τελευταία θέση στη μνήμη (π.χ. όταν το ProMark2 είναι καινούριο ή έχετε αδειάσει τη μνήμη, ή έχετε μεταφερθεί μακριά από την τελευταία θέση που είχε ανάψει).

Για να κάνετε initialization, ενεργοποιήστε το δέκτη. Θα εμφανιστεί η Opening Screen, εικόνα 4.2. Πατήστε ENTER μέχρι να σας ζητηθεί να δώσετε στο δέκτη σας την τοποθεσία όπου βρίσκεστε, την ώρα και την ημερομηνία. Όταν ολοκληρώσετε την εισαγωγή αυτών των πληροφοριών, επιλέξτε Done και περιμένετε μέχρι ο δέκτης να υπολογίσει τη θέση του.

### Download των συλλεγμένων δεδομένων σε Η/Υ

Αφού συλλέξετε τα δεδομένα στην ύπαιθρο, θα πρέπει να τα κάνετε download σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή στο γραφείο σας και να τα επεξεργαστείτε με το λογισμικό Ashtech Solutions. Ακολουθείστε την παρακάτω διαδικασία για να κάνετε download τα δεδομένα.

- Βάλτε το δέκτη σας στο office bracket (εικόνα 2.6) και βεβαιωθείτε ότι στηρίζεται με ασφάλεια στο γάντζο του bracket.

# Εικόνα 2.6

- Συνδέστε το download καλώδιο με ένα από τα COM ports στον υπολογιστή σας.

- Ενεργοποιήστε το ProMark2. Η αρχική οθόνη εμφανίζεται στιγμιαία και ακολουθεί η Mode screen.

- Για να κάνετε download τα δεδομένα από το δέκτη στον υπολογιστή σας, ακολουθήστε τη διαδικασία, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 4 του Ashtech Solutions User’s Guide με τον τίτλο «Προσθέτοντας δεδομένα από το δέκτη». Όταν ορίσετε τις ρυθμίσεις επικοινωνίας, η τιμή του baud rate είναι 115200. Αφήστε τις άλλες παραμέτρους στις προεπιλεγμένες τιμές.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ TO PROMARK2

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει τις μεθοδολογίες μετρήσεων με το σύστημα ProMark2. Διαβάστε ολόκληρο το κεφάλαιο πριν επιχειρήσετε να κάνετε την πρώτη σας μέτρηση. Για εξάσκηση, βγάλτε το σύστημα έξω από το γραφείο σας και κάντε μία απλή μέτρηση ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στη συνέχεια. Έπειτα θα κάνετε download και θα επεξεργαστείτε τα δεδομένα με το Ashtech Solutions. Μετά από αυτή την εξάσκηση, θα είστε έτοιμοι να κάνετε την πρώτη σας αληθινή μέτρηση με το σύστημα ProΜark2.

### Προγραμματισμός στατικών μετρήσεων (τριγωνισμοί, φωτοσταθερά, πολυγωνομετρία)

Πριν να βγείτε στο πεδίο για μετρήσεις, θα πρέπει πρώτα να προγραμματίσετε πώς θα εκτελέσετε τις μετρήσεις σας. Ο σωστός προγραμματισμός θα αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες επιτυχίας. Ο προγραμματισμός στατικών μετρήσεων χωρίζεται σε δύο στάδια, το σχεδιασμό του δικτύου και τον προγραμματισμό των παρατηρήσεων.

#### Σχεδιασμός δικτύου

Έχετε καθορίσει ένα δίκτυο και θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ProΜark2, για να ιδρύσετε σημεία ελέγχου. Ανεξάρτητα με το αν τα σημεία ελέγχου είναι 2 ή 20, πρέπει να σχεδιάσετε ένα δίκτυο καθορίζοντας το νούμερο και την τοποθεσία των παρατηρήσεων (βάσεων στη συγκεκριμένη περίπτωση), που θα χρειαστούν για να τοποθετήσετε με αποτελεσματικότητα τα καινούρια σημεία.

Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ότι δύο νέα, αμοιβαία ορατά, σημεία πρόκειται να ιδρυθούν σε ένα σχέδιο για να χρησιμοποιηθούν ως σημεία ελέγχου. Τα δύο νέα σημεία θα πρέπει να εξαρτηθούν από ένα ήδη υπάρχον γνωστό σημείο σε απόσταση τριών χιλιομέτρων (εικόνα 3.1).

# Εικόνα 3.1

Στην περίπτωση που θα κάνατε αυτή τη μέτρηση με έναν γεωδαιτικό σταθμό, θα εκτελούσατε μετρήσεις μιας εξαρτημένης κλειστής όδευσης από το γνωστό σημείο προς προσδιορισμό των δύο νέων σημείων (εικόνα 3.2). Η ίδια φιλοσοφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μετρήσεις με GPS. Η εικόνα 3.2 είναι ο σχεδιασμός του δικτύου σας για αυτή τη δουλειά.

# Εικόνα 3.2

Το προηγούμενο παράδειγμα οδήγησε σε έναν πολύ εύκολο σχεδιασμό δικτύου. Η εικόνα 3.3 αναπαριστά ένα πιο πολύπλοκο δίκτυο όπου 10 νέα σημεία πρόκειται να ιδρυθούν και να προσδιοριστούν οι συντεταγμένες τους βάση 2 ήδη υπαρχόντων τριγωνομετρικών σημείων και 3 σημείων με γνωστό υψόμετρο.

# Εικόνα 3.3

Επίσης, αν θέλατε να κάνετε την ίδια δουλειά με ένα συμβατικό γεωδαιτικό σταθμό, θα σχεδιάζατε οδεύσεις που θα περνούσαν από τα σημεία προς προσδιορισμό. Η εικόνα 3.4 παρουσιάζει έναν πιθανό σχεδιασμό δικτύου.

# Εικόνα 3.4

Παρόλο που ο σχεδιασμός δικτύου στην εικόνα 3.4 έγινε με συμβατική όδευση στο μυαλό σας, το ίδιο σχέδιο θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί, αν η μέτρηση γινόταν με εξοπλισμό GPS.

Όταν σχεδιάζετε το δίκτυό σας θα πρέπει να έχετε υπόψη σας τις εξής αρχές:

- Σχεδιάζετε οδεύσεις στα σημεία του δικτύου που αναπαριστούν ένα τετράγωνο ή ένα κύκλο. Αποφεύγετε τις οδεύσεις που έχουν μεγάλο μήκος και είναι πάρα πολύ λεπτές. Οι κυκλικές ή τετράγωνες οδεύσεις είναι πιο ισχυρές γεωμετρικά. Ακόμα καλύτερα θα ήταν αν σχεδιάζαμε το δίκτυό μας έτσι ώστε να αποτελείται από πολλά τρίγωνα με τέτοιο τρόπο ώστε οι βάσεις  να μην τέμνουν η μία την άλλη.

- Τα σημεία κάθε όδευσης θα πρέπει να είναι λιγότερα των 10.

- Έχετε πάντα έναν ευθύ σύνδεσμο ανάμεσα σε αμοιβαία ορατά σημεία, π.χ. σημεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ζεύγος για τον προσανατολισμό μιας συμβατικής όδευσης. Επειδή, στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αμοιβαία ορατά σημεία είναι σχετικά κοντά το ένα στο άλλο, είναι σημαντικό να έχετε μια ευθεία παρατήρηση ανάμεσά τους.

#### Πλάνο παρατήρησης

Αφού ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του δικτύου, το επόμενο βήμα είναι να καθορίσετε το ΠΩΣ και το ΠΟΤΕ, ενώ θα γίνεται η συλλογή των δεδομένων, θα παράγεται το επιθυμητό δίκτυο. Ας συζητήσουμε πρώτα το ΠΩΣ.

Αν ήταν να χρησιμοποιήσετε ένα συμβατικό σταθμό για να εκτελέσετε τη μέτρηση της εικόνας 3.2, η όδευση που θα είχατε, θα ήταν περίπου όπως στην εικόνα 3.5.

# Εικόνα 3.5

Ο αριθμός των πλευρών της όδευσης που απαιτούνται για να κάνετε την όδευση ανάμεσα σε κάθε σημείο του δικτύου, εξαρτάται από την κατάσταση του εδάφους ανάμεσα στα σημεία. Αν η περιοχή είναι σχετικά επίπεδη και υπάρχει μία ευθεία οδός από το υπάρχον γνωστό σημείο προς τα δύο νέα σημεία που πρόκειται να ιδρυθούν, ελαχιστοποιείται ο απαιτούμενος αριθμός των πλευρών για να ολοκληρώσετε την όδευση.

Οι μετρήσεις που γίνονται με GPS έχουν το πλεονέκτημα ότι δεν απαιτείται ορατότητα (line-of-sight) μεταξύ των σημείων που μετρώνται. Αυτό επιτρέπει κατ’ ευθείαν παρατηρήσεις ανάμεσα στα 3 σημεία του παραδείγματος. Ας πάρουμε για παράδειγμα το σχεδιασμό δικτύου για 3 σημεία που φαίνεται στην εικόνα 3.6.

# Εικόνα 3.6

Υποθέστε ότι ένα σύστημα 2 δεκτών ProMark2 θα χρησιμοποιηθεί για να κάνει τη μέτρηση της εικόνας 3.6. Για να ενώσετε το γνωστό σημείο 1 με το νέο σημείο 2, θα πρέπει απλώς να τοποθετήσετε τον ένα δέκτη στο σημείο 1 και τον άλλο στο σημείο 2 και θα συλλέξετε δεδομένα ταυτόχρονα ανάμεσα στα δύο σημεία. Όταν ολοκληρωθεί η παρατήρηση, μετακινείστε το δέκτη σας από το σημείο 2 στο σημείο 3. Κάντε άλλη μία παρατήρηση συλλέγοντας ταυτόχρονα δεδομένα στα σημεία 1 και 3. Όταν ολοκληρωθεί, μετακινείστε το δέκτη από το σημείο 1 στο σημείο 2. Κάντε την τελική παρατήρηση ανάμεσα στα σημεία 3 και 2. Όταν κάνετε download αυτά τα δεδομένα και τα επεξεργαστείτε, το αποτέλεσμα θα είναι τρεις βάσεις που θα αναπαριστούν το σχέδιο της εικόνας 3.6.

Σκεφτείτε την περίπτωση που χρησιμοποιείται ένα σύστημα 3 δεκτών ProMark2. Τοποθετώντας ένα δέκτη σε κάθε ένα από τα 3 σημεία του δικτύου της εικόνας 3.6, τα δεδομένα και για τις τρεις βάσεις μπορούν να συλλεχθούν με μία παρατήρηση αντί για τις 3 μεμονωμένες παρατηρήσεις που χρειάζονται με τη χρησιμοποίηση ενός συστήματος 2 δεκτών.

Τώρα σκεφτείτε το πλάνο παρατήρησης για ένα πιο πολύπλοκο δίκτυο 15 σημείων, που φαίνεται στην εικόνα 3.7.

# Εικόνα 3.7

Για να εκτελέσετε μετρήσεις βάσει αυτού του σχεδιασμού δικτύου, θα πρέπει να κάνετε μια GPS παρατήρηση ανάμεσα σε όλα τα σημεία που ενώνονται ευθέως. Κάθε πλευρά στο πιο πάνω σχήμα μπορεί να ειδωθεί ως μια απαιτούμενη GPS βάση. Μετρώντας τις πλευρές σ’ αυτό το σχεδιασμό δικτύου, θα καταλάβετε ότι για να εκτελεστεί χρειάζονται 19 βάσεις GPS. Αν χρησιμοποιούσατε ένα σύστημα 2 δεκτών ProMark για να κάνετε τη μέτρηση, θα χρειάζονταν 19 διαφορετικά σετ συλλογής δεδομένων (παρατηρήσεων). Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα δέκτη στο σημείο 1 και έναν άλλο στο σημείο 2. Μετά  θα μετακινούσατε το δέκτη σας από το σημείο 1 στο σημείο 3 για να κάνετε μια παρατήρηση μεταξύ των σημείων 2 και 3 και θα συνεχίζατε κατ’ αυτόν τον τρόπο, μέχρις ότου παρατηρηθούν όλες οι βάσεις.

Τώρα πάρτε την περίπτωση που το δίκτυο στην εικόνα 3.7 θα μετρηθεί χρησιμοποιώντας 3 δέκτες ProMark2. Με 3 δέκτες κάθε παρατήρηση θα παραγάγει 3 βάσεις από το σχεδιασμό δικτύου. Για παράδειγμα, μπορείτε να ξεκινήσετε τοποθετώντας τον πρώτο δέκτη στο σημείο 1, το δεύτερο στο σημείο 2 και τον τρίτο στο σημείο 7. Οι τρεις αυτοί δέκτες θα συλλέξουν ταυτόχρονα δεδομένα σ’ αυτά τα τρία σημεία, που θα αποτελέσουν τις βάσεις ανάμεσα στα σημεία 1 και 2 και στα σημεία 1 και 7. Επιπρόσθετα παράγεται μία τρίτη βάση ανάμεσα στα σημεία 2 και 7. Στο τέλος αυτής της παρατήρησης, θα μπορούσατε να μετακινήσετε το δέκτη από το σημείο 2 στο σημείο 9 και το δέκτη από το σημείο 1 στο σημείο 8. Ο δέκτης στο σημείο 7 θα παρέμενε ως άξονας περιστροφής, συνδέοντας την πρώτη παρατήρηση με τη δεύτερη. Αυτό θα συνεχιζόταν μέχρι να παρατηρηθούν όλες οι βάσεις. Η εικόνα 3.8 δείχνει πώς θα ήταν το πλάνο παρατήρησης με ένα σύστημα 3 δεκτών.

# Εικόνα 3.8

Το πλάνο παρατήρησης δείχνει ότι θα χρειαστούν 10 διαφορετικά σετ παρατηρήσεων για να ολοκληρωθούν οι μετρήσεις, βάση του σχεδιασμού μας για το δίκτυο στην εικόνα 3.7. Σημειώστε ότι όλα τα σετ παρατηρήσεων εκτός του σετ 6 έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 3 βάσεων όπως προκύπτει από το σχεδιασμό του δικτύου. Οι δύο από αυτές τις βάσεις έχουν προέλθει από το σχεδιασμό που είχαμε κάνει, αλλά αναπόφευκτα δημιουργείται και μία τρίτη βάση που στην ουσία ενισχύει την γεωμετρία του δικτύου μας.

Έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση για το ΠΩΣ θα εκτελέσετε το πλάνο παρατήρησης. Η επόμενη ερώτηση που θα πρέπει να απαντηθεί είναι το ΠΟΤΕ πρέπει να κάνουμε τις παρατηρήσεις. Η καλύτερη στιγμή για να κάνετε μετρήσεις GPS καθορίζεται από το πλήθος των διαθέσιμων δορυφόρων. Ο αριθμός των ορατών δορυφόρων και η κατανομή τους στον ουρανό είναι σημαντικές παράμετροι που επηρεάζουν το χρόνο παρατήρησης που απαιτείται για να παραχθούν ποιοτικές βάσεις GPS και ταυτόχρονα να μειωθεί ο χρόνος παρατήρησης στο πεδίο. Σε περιόδους που οι ορατοί δορυφόροι είναι λίγοι ή η κατανομή τους (γεωμετρία) δεν είναι καλή, θα χρειαστούν μεγάλες περίοδοι συλλογής δεδομένων για να εξασφαλιστούν ποιοτικά δεδομένα. Σε σπάνιες συνθήκες που η διαθεσιμότητα και η κατανομή θα είναι πολύ κακές, θα είναι καλύτερα να μην κάνετε τις μετρήσεις σας τις συγκεκριμένες περιόδους.

Στο λογισμικό πακέτο Ashtech Solutions υπάρχει ένα option προγράμματος που ονομάζεται Mission Planning. Το Mission Planning software σας παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για να εξετάσετε τη διαθεσιμότητα των δορυφόρων GPS ανά πάσα χρονική στιγμή για οποιαδήποτε τοποθεσία. Χρησιμοποιώντας το αρχείο almanac, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τα τροχιακά στοιχεία των δορυφόρων GPS στο μέλλον, μπορείτε να εξετάσετε τη διαθεσιμότητα και τη συγκέντρωση των δορυφόρων για την ημέρα ή τις ημέρες που θέλετε να κάνετε τις μετρήσεις σας, για να αποκλείσετε κάθε περίοδο κατά την οποία ο απαιτούμενος χρόνος για την παρατήρηση θα παραταθεί, ή περιόδους κατά τις οποίες είναι καλύτερα να μη συλλέγετε δεδομένα. Εισάγετε στο λογισμικό την τοποθεσία στην οποία βρίσκεστε και την ημερομηνία που θέλετε να κάνετε τη μέτρηση. Το λογισμικό σας παρέχει πολλαπλούς τρόπους για να εξετάσετε τη δορυφορική συγκέντρωση σ’ αυτή την περιοχή και για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στη διαθεσιμότητα των δορυφόρων και στην κατανομή τους. Για να βοηθηθείτε στην ανάλυση της ποιότητας της κατανομής των δορυφόρων, παρουσιάζονται οι τιμές Dilution of Precision (DOP). Το DOP είναι μία ποιοτική τιμή ανάλυσης για την κατανομή των δορυφόρων. Η πιο δημοφιλής τιμή DOP είναι το PDOP (Positional Dilution of Precision). Το PDOP υπολογίζει την επίδραση της δορυφορικής γεωμετρίας στην ακρίβεια των παρατηρήσεων που κάνετε με το GPS. Όσο μικρότερη είναι η τιμή αυτή (άριστα το 1), τόσο καλύτερη είναι η γεωμετρία των διαθέσιμων δορυφόρων.

Με την τρέχουσα κατανομή των 26+ GPS δορυφόρων, είναι απίθανο να υπάρξουν περίοδοι της ημέρας με τόσο ανεπαρκή διαθεσιμότητα και τόσο κακή δορυφορική κατανομή, ώστε να πρέπει να αποφευχθεί η συλλογή δεδομένων. Οι περίοδοι ανεπαρκούς διαθεσιμότητας και κακής κατανομής είναι συνήθως μικρής χρονικής διάρκειας. Όταν χρησιμοποιείτε τη στατική μέθοδο συλλογής δεδομένων, όπου οι χρόνοι παρατήρησης είναι συνήθως 20+ λεπτά, η ανεπαρκής διαθεσιμότητα και η κακή κατανομή των δορυφόρων μπορεί να αντιμετωπιστεί. Όταν εκτελείτε μία μέτρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εμφανίζεται μία περίοδος ανεπαρκούς διαθεσιμότητας και κακής κατανομής, οι χρόνοι παρατήρησης θα πρέπει να παραταθούν για να αντισταθμιστεί αυτό το γεγονός. Ο δέκτης ProMark2 έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει τον απαιτούμενο χρόνο παρατήρησης για να παραγάγει μία ποιοτική λύση. Η δυνατότητα αυτή ονομάζεται Observation Timer και θα συζητηθεί στη συνέχεια του κεφαλαίου. Ο Observation Timer λαμβάνει υπόψη τη διαθεσιμότητα και την κατανομή των δορυφόρων, όταν υπολογίζει το χρόνο παρατήρησης που απαιτείται. Αν συλλέγετε δεδομένα σε περίοδο ανεπαρκούς διαθεσιμότητας και κακής κατανομής, θα διαπιστώσετε ότι ο Observation Timer θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να σας ενημερώσει για το πότε ολοκληρώνεται η μέτρησή σας. Αυτόματα παρατείνεται η περίοδος παρατήρησης για να αντισταθμιστεί η ανεπαρκής διαθεσιμότητα και η κακή κατανομή των δορυφόρων. Η ανάλυση της δορυφορικής συγκέντρωσης με το Mission Planning πριν τη συλλογή δεδομένων, θα σας δώσει μια ιδέα για το χρόνο που θα χρειαστεί, όταν θα απαιτούνται παρατηρήσεις μεγάλης διάρκειας.

Ο δέκτης ProMark2 είναι σχεδιασμένος για να αποθηκεύει δεδομένα GPS από δορυφόρους που βρίσκονται τουλάχιστον 10ο πάνω από τον ορίζοντα. Ο δέκτης μπορεί να εγκλωβίζει το σήμα και από δορυφόρους που βρίσκονται ανάμεσα σε 0o και 10ο, αλλά δε θα καταγράψει αυτά τα δεδομένα. Όταν χρησιμοποιείτε το Mission Planning software για να αναλύσετε τη δορυφορική συγκέντρωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε ορίσει τη γωνία αποκοπής στις 10ο. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι η διαθεσιμότητα και η κατανομή των δορυφόρων που παρουσιάστηκε από το Mission Planning αντιστοιχεί με αυτή που χρησιμοποιήθηκε από το δέκτη ProMark2 για την καταγραφή δεδομένων.

Σημείωση: Το ProMark2 θα παρακολουθεί και θα καταγράφει δεδομένα από 10 δορυφόρους ταυτόχρονα. Αν είναι διαθέσιμοι περισσότεροι από 10, θα παρακολουθεί και θα καταγράφει δεδομένα από τους 10 δορυφόρους με τη μεγαλύτερη γωνία ύψους από τον ορίζοντα.

### Εκτελώντας μία στατική μέτρηση με το ProMark2

Οι διαδικασίες για να κάνετε μία στατική μέτρηση με το σύστημα ProMark2 μπορούν να χωριστούν σε 4 βασικές κατηγορίες: έλεγχος εξοπλισμού, επιλογή θέσης, στήσιμο συστήματος και συλλογή δεδομένων. Αν ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα θα εκτελέσετε επιτυχώς τη μέτρηση.

Σημείωση: Να θυμάστε ότι τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται ταυτόχρονα από δύο δέκτες ProMark2 προκειμένου να παραχθούν βάσεις ανάμεσα τους. Γι’ αυτό οι παρακάτω διαδικασίες πρέπει να ακολουθούνται για κάθε δέκτη ProMark2 που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση. Δε δημιουργείται πρόβλημα αν στήσετε τον ένα δέκτη και μετά μετακινηθείτε σε άλλη θέση για να στήσετε έναν άλλο. Απλώς πρέπει να γνωρίζετε ότι ο χρόνος παρατήρησης καθορίζεται από το στήσιμο του τελευταίου δέκτη. Για παράδειγμα, αν ήσασταν μόνος σας και θέλατε να πραγματοποιήσετε μία μέτρηση με ένα σύστημα 2 δεκτών ProMark2, θα μπορούσατε να στήσετε τον ένα δέκτη και να αρχίσετε τη συλλογή δεδομένων. Θα μπορούσατε μετά να μετακινηθείτε στην επόμενη θέση και να στήσετε το δεύτερο δέκτη. Μόνο όταν αρχίσει να συλλέγει δεδομένα ο δεύτερος δέκτης αρχίζει η ταυτόχρονη συλλογή δεδομένων. Όλα τα δεδομένα, που έχουν συλλεχθεί από τον πρώτο δέκτη μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι άχρηστα και θα αγνοηθούν κατά την επεξεργασία των δεδομένων.

#### Έλεγχος εξοπλισμού

Πριν φύγετε από το γραφείο σας, για να πραγματοποιήσετε τη μέτρησή σας, βεβαιωθείτε ότι κάνατε έναν λεπτομερή έλεγχο του εξοπλισμού σας:

- Ελέγξτε πλήρως το σύστημα ProMark2 για να εξασφαλίσετε ότι έχετε όλα τα παρελκόμενα, ώστε να εκτελέσετε επιτυχώς τη μέτρηση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετή μπαταρία για να ολοκληρώσετε τη μέτρηση. Πάρτε μαζί σας ένα επιπλέον σετ μπαταριών για ασφάλεια.

- Πάρτε μαζί σας μία φωτοτυπία του σχεδιασμού δικτύου και μία εκτύπωση της ανάλυσης της δορυφορικής διαθεσιμότητας και κατανομής. Θα σας είναι απαραίτητα καθ’ όλη τη διάρκεια της μέτρησης.

- Βεβαιωθείτε ότι κάθε χειριστής του δέκτη ProMark2 έχει κενό έντυπο πεδίου για να το χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια συλλογής δεδομένων. Θα συζητήσουμε για το έντυπο πεδίου πιο αναλυτικά αργότερα. Το λογισμικό της Ashtech Solutions υποστηρίζει τη δυνατότητα εκτύπωσης κενού εντύπου πεδίου για χρησιμοποίηση κατά τη διάρκεια συλλογής δεδομένων. Επίσης παρέχεται και έντυπο πεδίου από την JGC.

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος του εξοπλισμού, μπορείτε να πάτε στην ύπαιθρο για να πραγματοποιήσετε τη μέτρηση.

#### Επιλογή θέσης σημείων

Η σωστή επιλογή των θέσεων των σημείων ελέγχου, είναι πολύ σημαντική για την επιτυχία των μετρήσεων με GPS. Οι δέκτες καταγράφουν σήματα που μεταδίδονται από τους GPS δορυφόρους που βρίσκονται σε τροχιά περίπου 21.000km από τη γη. Όντας σχετικά υψηλής συχνότητας και χαμηλής ισχύος, αυτά τα σήματα δεν είναι πολύ αποτελεσματικά στο να διαπερνούν αντικείμενα που παρεμποδίζουν ενδεχομένως το line-of-sight ανάμεσα στους δορυφόρους και την κεραία του GPS δέκτη. Ουσιαστικά κάθε αντικείμενο που βρίσκεται ανάμεσα στο δέκτη και τους δορυφόρους θα είναι επιζήμιο για τη λειτουργία του συστήματος. Ορισμένα αντικείμενα, όπως είναι τα κτήρια, θα μπλοκάρουν εντελώς τα δορυφορικά σήματα. Γι’ αυτό τα GPS δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κλειστούς χώρους. Για τον ίδιο λόγο, δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τούνελ ή κάτω από το νερό. Άλλα αντικείμενα όπως τα δέντρα, θα παρεμποδίζουν μερικώς ή θα αντανακλούν / διαθλούν το σήμα. Έτσι η λήψη των σημάτων σε δασώδεις περιοχές είναι εξαιρετικά δύσκολη. Ουσιαστικά, το σήμα δεν είναι αρκετά «καθαρό» για να παραχθούν θέσεις με ακρίβεια εκατοστού. Γι’ αυτό το λόγο, οι μετρήσεις με GPS δε μπορούν να είναι αποτελεσματικές σε δασώδεις περιοχές.

Αυτό δε σημαίνει ότι το ProMark2 μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε περιοχές όπου υπάρχει απόλυτη θέαση του ουρανού. Τα GPS μπορούν να χρησιμοποιούνται με αποτελεσματικότητα και ακρίβεια σε περιοχές που υπάρχουν κάποια εμπόδια. Η λύση είναι, σε κάθε χρονική στιγμή, να υπάρχει δυνατότητα παρατήρησης αρκετών δορυφόρων για να υπολογιστεί μία θέση με ακρίβεια και αξιοπιστία. Σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή και τοποθεσία, ένας αριθμός 7-10 GPS δορυφόρων μπορεί να είναι ορατός και διαθέσιμος για χρήση. Το σύστημα GPS δεν απαιτεί τόσους πολλούς δορυφόρους για να λειτουργήσει. Ακριβείς και αξιόπιστες θέσεις μπορούν να καθοριστούν με 5 δορυφόρους σωστά κατανεμημένους στον ουρανό. Γι’ αυτό, μία περιοχή με πολλά εμπόδια θα μετρηθεί, μόνο εάν μπορούν να παρατηρηθούν τουλάχιστον 5 δορυφόροι. Έτσι η χρήση του GPS καθίσταται δυνατή κατά μήκος μιας συστάδας δέντρων ή απέναντι από την πρόσοψη ενός κτηρίου, μόνο όμως αν αυτή η τοποθεσία αφήνει ανοιχτό αρκετό μέρος του ουρανού, ώστε το σύστημα να μπορεί να παρακολουθεί τουλάχιστον 5 δορυφόρους.

Για τους παραπάνω λόγους προσπαθήστε να εντοπίζετε νέα σημεία, που πρόκειται να ιδρυθούν, σε περιοχές όπου υπάρχουν ελάχιστα εμπόδια. Δυστυχώς το πεδίο δεν είναι πάντα βολικό. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα σημείο βρίσκεται σε περιοχή με πάρα πολλά εμπόδια (π.χ. δέντρα, κτήρια κ.λπ), μπορεί να αναγκαστείτε να ιδρύσετε ένα άλλο βοηθητικό σημείο ή καλύτερα ένα ζεύγος αμοιβαία ορατών σημείων για να τα χρησιμοποιήσετε για τον προσδιορισμό των συντεταγμένων του απρόσιτου σημείου με συμβατικές επίγειες μεθόδους (όδευση). Είναι προφανές ότι ο συνδιασμός των όλων των τοπογραφικών εργαλείων (total station – GPS) είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα εμπόδια στο πεδίο θα επηρεάσουν το χρόνο παρατήρησης που χρειάζεται για να καθοριστεί επακριβώς η θέση ενός σημείου με GPS. Οι περιοχές με εμπόδια θα χρειαστούν μεγαλύτερους χρόνους παρατήρησης. Ο Μετρητής Χρόνου Παρατήρησης (Observation Timer) του ProMark2 θα παρατείνει αυτομάτως τους χρόνους παρατήρησης σε περιοχές με εμπόδια, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην τους παρατείνει αρκετά. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη δική σας κρίση για τους χρόνους παρατήρησης όταν μετράτε σε περιοχές με εμπόδια. Η κρίση σας θα βελτιωθεί με την εμπειρία.

Για μεγάλες μετρήσεις που χρησιμοποιούνται 3 ή περισσότεροι δέκτες ProMark2, μπορεί να θέλετε να αναγνωρίσετε την περιοχή πριν εκτελέσετε τις μετρήσεις. Αυτό θα απομακρύνει τις όποιες καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των μετρήσεων. Όσο περισσότεροι δέκτες χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, τόσο περισσότερη οργάνωση απαιτείται για τον συντονισμό της συλλογής δεδομένων. Να θυμάστε ότι τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται ταυτόχρονα ανάμεσα στα σημεία, όπου θέλετε μία βάση. Αν ο ένας δέκτης καθυστερήσει να αρχίσει να συλλέγει δεδομένα εξαιτίας προβλημάτων, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα.

#### Στήσιμο του συστήματος

Η διαδικασία του στησίματος φαίνεται παρακάτω.

- Τοποθέτηση του συνδυασμού τρίποδου / τρικοχλίου στο σημείο της μέτρησης.

Αυτό γίνεται με τον ίδιο σχεδόν τρόπο, όπως για ένα συμβατικό total station. Αν χρησιμοποιείτε ένα τρίποδα σταθερού ύψους αντί για ένα συμβατικό τρίποδα, δε χρειάζεστε το τρικόχλιο.

- Σύνδεση του επεκτάματος και ενός προσαρμογέα τρικοχλίου με την κεραία.

Κρατώντας την κεραία, συνδέστε το επέκταμα βιδώνοντάς το στο κάτω μέρος της κεραίας (σπείρωμα 5/8-11). Συνδέστε τον προσαρμογέα τρικοχλίου στο άλλο άκρο του επεκτάματος. Η εικόνα 3.9 δείχνει τα ανεξάρτητα μέρη. Η τελική συναρμολόγηση θα πρέπει να είναι όπως στην εικόνα 3.10. Αν χρησιμοποιείτε ένα τρίποδα σταθερού ύψους αντί για ένα συμβατικό τρίποδα, δε χρειάζεστε το τρικόχλιο.

# Εικόνα 3.9

- Τοποθέτηση της GPS κεραίας στον τρίποδα.

Προσέξτε να μη μετακινηθεί ο τρίποδας κατά την τοποθέτηση της κεραίας. Στην εικόνα 3.10 φαίνεται πώς θα πρέπει να είναι το στήσιμο σ’ αυτό το σημείο.

# Εικόνα 3.10

- Τοποθέτηση του δέκτη στο ειδικό μπράτσο.

Κρατώντας το ειδικό μπράτσο, τοποθετήστε το κάτω μέρος του δέκτη ProMark2 στην υποδοχή και γυρίστε τον προς τα πίσω μέχρι να ασφαλίσει το μανταλάκι.

# Εικόνα 3.11

- Σύνδεση του συνδυασμού μπράτσο δέκτη / ProMark2 στον τρίποδα.

Προσέξτε να μη μετακινηθεί ο τρίποδας κατά την τοποθέτηση του μπράτσου. Τοποθετήστε το μπράτσο σε ένα βολικό ύψος για τη λειτουργία του δέκτη, όπως φαίνεται στην εικόνα 3.12.

# Εικόνα 3.12

- Σύνδεση του καλωδίου της κεραίας.

Βιδώστε το καλώδιο στην κεραία μέχρι να ενωθεί εντελώς. Βάλτε το άλλο άκρο του καλωδίου στο πίσω μέρος του δέκτη ProMark2. Η εικόνα 3.13 δείχνει τη σωστή ένωση του καλωδίου με την κεραία και το δέκτη.

# Εικόνα 3.13

- Μέτρηση και καταγραφή του ύψους οργάνου (HI) της GPS κεραίας.

Η κεραία είναι το σημείο συλλογής δεδομένων από τους GPS δορυφόρους. Δηλαδή η υπολογισμένη θέση για το σημείο, οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, θα είναι η θέση της κεραίας. Γι’ αυτό το λόγο η κεραία τοποθετείται ακριβώς πάνω από το σημείο που θα μετρηθεί. Όμως η θέση του σημείου δεν είναι στο κέντρο της κεραίας, αλλά κάτω από αυτήν, στο έδαφος. Το HI επιτρέπει να μεταφερθεί η υπολογισμένη θέση του κέντρου της κεραίας στο σημείο του εδάφους. Είναι σημαντικό το HI της κεραίας πάνω από τη σήμανση του σημείου να μετρηθεί με ακρίβεια. Η ταινία HI είναι το εργαλείο που θα χρησιμοποιήσετε για να μετρήσετε το HI της GPS κεραίας. Στερεώστε την ταινία στο άγκιστρο που βρίσκεται στο πλάι της κεραίας. Τεντώστε την ταινία προς τα κάτω, προς τη σήμανση του σημείου που θα μετρηθεί και τοποθετήστε το σημείο στο άκρο της ταινίας πάνω στη σήμανση του σημείου. Ασφαλίστε την ταινία και διαβάστε τη μέτρηση. Η εικόνα 3.14 παρουσιάζει αυτή τη διαδικασία. Είναι καλό να διαβάζετε και να καταγράφετε την HI μέτρηση και σε μέτρα και σε πόδια. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση των λαθών HI καταγραφής.

# Εικόνα 3.14

# Συλλογή δεδομένων

Αφού στήσετε το σύστημα ProMark2 πάνω από το σημείο που θέλετε να μετρήσετε, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων. Αυτή η ενότητα σας δείχνει τη διαδικασία για να χρησιμοποιήσετε το ProMark2 για να προετοιμάσετε το δέκτη σας για τη συλλογή GPS δεδομένων σε αυτό το σημείο. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάποια οθόνη που θα αναφερθεί εδώ, πηγαίνετε στο κεφάλαιο 4, Λεπτομερείς περιγραφές οθόνης.

- Ενεργοποιήστε το δέκτη σας πατώντας το κόκκινο κουμπί on/off. Εμφανίζεται η αρχική οθόνη και μετά η Mode screen, εικόνα 3.15.

# Εικόνα 3.15

- Επιλέξτε Survey από τη Mode screen.

Καθώς είναι επιλεγμένο το Survey, πατήστε Enter για να εμφανιστεί η Survey screen, εικόνα 3.16.

# Εικόνα 3.16

Η Survey screen παρέχει τη δυνατότητα να ρυθμιστεί ο δέκτης και οι                            λειτουργίες της μέτρησης, πριν να ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων. Αν επιλέξετε Setup, θα εμφανιστεί το Survey Menu από το οποίο ρυθμίζονται οι παράμετροι. Αν επιλέξετε το Collect Data θα ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής δεδομένων.

Τα βήματα 3-11 καλύπτουν τη ρύθμιση λειτουργιών πριν αρχίσει η αποθήκευση των δεδομένων. Δε χρειάζεται να κάνετε όλες αυτές τις ρυθμίσεις κάθε φορά που εκτελείτε μία μέτρηση, αφού ορισμένα βήματα, όπως η επιλογή των units και receiver ID, θα παραμένουν ίδια για τις περισσότερες μετρήσεις.

- Επιλέξτε Setup από τη Survey screen.

Με το Setup επιλεγμένο, πατήστε ENTER για να εμφανιστεί το Survey Menu,

εικόνα 3.17.

# Εικόνα 3.17

Το Survey Menu σας παρέχει πρόσβαση στη ρύθμιση των λειτουργιών του δέκτη και της μέτρησης. Ίσως να θέλετε να ασκήσετε κάποιες από αυτές τις λειτουργίες πριν να ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων.

- Από το Survey Menu, επιλέξτε Survey Mode. Ρυθμίστε τη μέθοδο στο Static.

- Από το Survey Menu, επιλέξτε Point Attribute. Εισάγετε attribute πληροφορίες για το σημείο που πρόκειται να μετρήσετε.

Με το Point Attribute επιλεγμένο, πατήστε Enter για να εμφανιστεί η οθόνη                                       Point Attribute, εικόνα 3.18.

# Εικόνα 3.18

Η οθόνη Point Attribute σας επιτρέπει να εισάγετε attribute πληροφορίες για το σημείο που πρόκειται να παρατηρήσετε. Οι πληροφορίες αυτές εμπεριέχουν τις ακόλουθες παραμέτρους:

- Ένα ID πεδίο 4 χαρακτήρων. Πρέπει να δίνετε διαφορετικό site ID σε κάθε σημείο του project σας που μετρήθηκε. Αν παρατηρήσετε το ίδιο σημείο περισσότερες από μία φορές, δώστε του το ίδιο site ID για κάθε εργασία συλλογής δεδομένων.

- Μία προαιρετική περιγραφή 20 χαρακτήρων του σημείου αυτού.

Για να εισάγετε attribute πληροφορίες για το σημείο, επιλέξτε το πεδίο  που θα αλλάξετε και πατήστε ENTER. Αλλάξτε τις τιμές σε αυτές που θέλετε. Επιλέξτε Save όταν τελειώσετε για να επιστρέψετε στο Survey Menu.

6. Από το Survey Menu, επιλέξτε Recording inter. Ρυθμίστε το διάστημα καταγραφής των δορυφορικών δεδομένων. Υπάρχουν προεπιλεγμένες τιμές, αλλά ταυτόχρονα ο χρήστης μπορεί να εισάγει διάστημα παρατηρήσεων από 1 έως 120sec. Για την static μεθοδολογία προτείνεται διάστημα καταγραφής 10 δευτερολέπτων.

- Από το Survey Menu, επιλέξτε Antenna. Ρυθμίστε τις παραμέτρους ύψους της κεραίας γι’ αυτό το σημείο. Επιλέξτε Slant αν μετράτε το ύψος της κεραίας στο εξωτερικό άκρο της GPS κεραίας (δηλ. κεκλιμένο), ή Vertical αν μετράτε το ύψος της κεραίας στο κάτω μέρος της GPS κεραίας (κατακόρυφο). Εισάγετε την τιμή του ύψους της κεραίας. Αλλάξτε τις μονάδες μέτρησης επιλέγοντας Units από το Survey Menu.

- Από το Survey Menu, επιλέξτε File Manager. Διαγράψτε τα παλιά αρχεία παρατηρήσεων αν χρειάζεται περισσότερη μνήμη για να ολοκληρώσετε το σετ παρατηρήσεων.

Με επιλεγμένο το File Manager, πατήστε ENTER για να εμφανιστεί η οθόνη File Manager, εικόνα 3.19.

# Εικόνα 3.19

Η οθόνη File Manager σας παρέχει τη δυνατότητα να διαγράψετε τα παλιά αρχεία παρατηρήσεων για να ελευθερώσετε τη μνήμη για το τρέχον σετ παρατηρήσεων. Η οθόνη περιέχει μία λίστα των αρχείων παρατηρήσεων που υπάρχουν στη μνήμη και τα εργαλεία για να τα διαγράψετε. Κάθε αρχείο έχει ένα σύμβολο συνδεδεμένο με τις ακόλουθες σημασίες:

> Υποδεικνύει ότι αυτό το αρχείο είναι το τρέχον αρχείο στο οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα.

+ Υποδεικνύει ότι το αρχείο δεν έχει ακόμα «φορτωθεί» από το δέκτη.

- Υποδεικνύει ότι το αρχείο έχει «φορτωθεί» από το δέκτη.

Χρησιμοποιήστε τα πάνω / κάτω βελάκια για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να διαγραφεί. Χρησιμοποιήστε το αριστερό / δεξί βελάκι για να επιλέξετε Delete ή Del All. Αν επιλέξετε Delete, διαγράφεται μόνο το επιλεγμένο αρχείο. Αν επιλέξετε Del All, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα αρχεία. Πατήστε το ESC όταν τελειώσετε με αυτή την οθόνη για να επιστρέψετε στο Survey Menu.

- Από το Survey Menu επιλέξτε Units. Αλλάξτε τη μονάδα μέτρησης αν η τρέχουσα επιλογή δεν είναι αυτή που θέλετε.

Με το Units επιλεγμένο, πατήστε ENTER για να εμφανιστεί η οθόνη Unit of Measure, εικόνα 3.20.

# Εικόνα 3.20

Η οθόνη Unit of Measure σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης στην οποία επιθυμείτε να εισάγετε το HI της κεραίας. Οι επιλεγμένες μονάδες καθορίζουν τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιεί ο Observation Timer.

Πατήστε Enter για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα επιλογής μονάδων. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε και πατήστε ξανά Enter. Επιλέξτε Save για να επιστρέψετε στο Survey Menu. (Αν η επιλεγμένη μονάδα μέτρησης είναι πόδια και την αλλάξετε σε μέτρα, αλλά έχετε ήδη εισάγει το ύψος οργάνου εκφρασμένο σε μέτρα, πρέπει να ξαναεισάγετε το ύψος οργάνου).

- Από το Survey Menu, επιλέξτε Receiver ID. Αλλάξτε το ID αν η συγκεκριμένη καταχώρηση δεν είναι αυτή που θέλετε.

Με το Receiver ID επιλεγμένο, πατήστε ENTER για να εμφανιστεί η οθόνη Receiver ID, εικόνα 3.21.

# Εικόνα 3.21

Η οθόνη Receiver ID σας παρέχει τη δυνατότητα να εισάγετε το ID του δέκτη τεσσάρων χαρακτήρων, το οποίο χρησιμεύει για να ονομαστούν τα πρωτογενή αρχεία παρατηρήσεων. Κάθε πρωτογενές αρχείο εμπεριέχει στην ονομασία του το ID του δέκτη. Το ID του δέκτη θα πρέπει να είναι μοναδικό για τον κάθε ένα από τους δέκτες που χρησιμοποιούνται σε μία μέτρηση. Διαφορετικά, τα πρωτογενή αρχεία παρατηρήσεων θα παίρνουν το ίδιο όνομα, δημιουργώντας προβλήματα όταν τα δεδομένα θα «φορτώνονται» στην ίδια θέση στον υπολογιστή σας για την επεξεργασία.

Πατήστε Enter για να κάνετε edit το receiver ID. Αλλάξτε το ID στην τιμή που επιθυμείτε. Συνήθως εισάγουμε τα τέσσερα τελευταία ψηφία του σειραικού αριθμού του δέκτη. Αφού καταχωρήσετε το ID που θέλετε, επιλέξτε Save για να επιστρέψετε στο Survey Menu.

- Από το Survey Menu επιλέξτε Contrast. Αλλάξτε το contrast (αντίθεση) αν δυσκολεύεστε να διαβάσετε.

Με το Contrast επιλεγμένο, πατήστε Enter για να εμφανιστεί η οθόνη Contrast, εικόνα 3.22.

# Εικόνα 3.22

Η οθόνη Contrast σας παρέχει τη δυνατότητα να αλλάξετε το contrast της οθόνης του δέκτη. Χρησιμοποιήστε το δεξί / αριστερό βελάκι για να ρυθμίσετε την αντίθεση. Πατήστε το ENTER όταν τελειώσετε για να γυρίσετε στο Survey Menu.

- Πατήστε το Esc για να βγείτε από το Survey Menu.

Όλες οι λειτουργίες έχουν ρυθμιστεί. Πατήστε Esc για να κλείσετε το Survey Menu και για να γυρίσετε στο Survey screen, εικόνα 3.23.

Εικόνα 3.23

Έχετε ολοκληρώσει τις διαδικασίες ρύθμισης και τώρα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων. Τα υπόλοιπα βήματα θα σας δείξουν πώς να ξεκινήσετε τη διαδικασία συλλογής δεδομένων και πώς να καταγράψετε την πρόοδο της μέτρησής σας.

- Από την Survey screen επιλέξτε Collect Data.

Με το Collect data επιλεγμένο, πατήστε ENTER για εμφανιστεί η οθόνη Satellite Status, εικόνα 3.24.

# Εικόνα 3.24

Η οθόνη Satellite Status σας δείχνει την κατάσταση της λήψης του σήματος από τους GPS δορυφόρους. Όταν μπείτε σε αυτήν την οθόνη, οι ορατοί δορυφόροι απεικονίζονται σχηματικά στην οθόνη σας. Όταν ο δέκτης σας πιάνει το σήμα ενός δορυφόρου, η ονομασία (το νούμερο) του δορυφόρου αυτού γίνεται μαύρη (μαύρο κουτί με άσπρα νούμερα) και μία μπάρα εμφανίζεται στον πίνακα, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης, δείχνοντας την ένταση του σήματος (λόγος: σήμα / θόρυβος). Όταν ο δέκτης έχει πρόσβαση σε 4 τουλάχιστον δορυφόρους που βρίσκονται πάνω από 10 ο από τον ορίζοντα, θα αρχίσει αυτόματα η αποθήκευση των GPS δεδομένων. Αυτόματα η οθόνη θα γυρίσει στο Survey Status. Μπορείτε να επιστρέψετε στην Satellite Status screen πατώντας το Nav/Surv.

Στο κάτω μέρος της οθόνης Satellite Status υπάρχουν δύο δείκτες κατάστασης: power αριστερά και memory δεξιά. Ο δείκτης memory status δείχνει, γραφικά και αριθμητικά, το ποσοστό της κενής μνήμης για αποθήκευση δεδομένων. Μόλις αρχίσει η καταγραφή δεδομένων το ποσοστό θα αναβοσβήσει δίνοντας μία οπτική ένδειξη ότι έχει ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων. Το διάστημα που αναβοσβήνει η τιμή της ελεύθερης μνήμης αντιστοιχεί στο διάστημα καταγραφής που έχουμε επιλέξει.

Ο δείκτης power status δείχνει τη μπαταρία που απομένει, μόνο όμως όταν χρησιμοποιούνται ενσωματωμένες μπαταρίες. Όταν μία εξωτερική μπαταρία συνδεθεί με το δέκτη εμφανίζεται στην οθόνη ένα μπριζάκι.

Για να καθοριστεί η επίδραση των εμποδίων στο πεδίο που μετράτε, χρησιμοποιήστε το sky plot για να δείτε ποιοι δορυφόροι δεν λαμβάνονται από το δέκτη λόγω εμποδίων. Αυτό θα βοηθήσει να καθορίσετε αν το πεδίο είναι κατάλληλο για GPS παρατήρηση.

- Από την οθόνη Satellite Status πατήστε Nav/Surv.

Ενώ φαίνεται η οθόνη Satellite Status, πατήστε το Nav/Surv για να εμφανιστεί η οθόνη Survey Status, εικόνα 3.25.

# Εικόνα 3.25

Η οθόνη Survey Status σας δίνει πληροφορίες για την κατάσταση της μέτρησής σας κατά την περίοδο συλλογής δεδομένων. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ θα σας βοηθήσουν να καθορίσετε πότε έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης για μια επιτυχή επίλυση κατά την επεξεργασία των δεδομένων. Από αυτή την οθόνη παρακολουθήστε τους παρακάτω δείκτες παρατήρησης:

- Observation Timer

To Obs. Timer field δείχνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο observation timer. O Observation Timer εξετάζει τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, για να υπολογίσει πότε είναι αρκετά ώστε να εξασφαλιστεί μια επιτυχής επίλυση κατά την επεξεργασία τους. Για να κάνει αυτό τον καθορισμό λαμβάνει υπ’ όψιν του τον αριθμό των δορυφόρων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παρατήρηση, τη δορυφορική γεωμετρία (PDOP) και τις διακοπές στη συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων από τους δορυφόρους, που προκαλείται από εμπόδια. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες σας ενημερώνει για το πότε έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα για διαφορετικές αποστάσεις ανάμεσα σε σας και στους άλλους δέκτες που συλλέγουν ταυτόχρονα δεδομένα, π.χ. μήκος βάσεων.

0 KM (0 MI) – εμφανίζεται όταν δεν έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα για να επεξεργαστείτε μία βάση ανάμεσα σε αυτό το δέκτη και στους άλλους που συλλέγουν δεδομένα ταυτόχρονα.

5 KM (3 MI) – εμφανίζεται όταν έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα για να επεξεργαστείτε μία βάση ανάμεσα σε αυτό το δέκτη και οποιονδήποτε άλλο που συλλέγει ταυτόχρονα δεδομένα σε απόσταση 5 KM (3 MI) από αυτό το δέκτη.

10 KM (6 MI) – εμφανίζεται όταν έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα για να επεξεργαστείτε μία βάση ανάμεσα σε αυτό το δέκτη και οποιονδήποτε άλλο που συλλέγει ταυτόχρονα δεδομένα σε απόσταση 10 KM (6 MI) από αυτό το δέκτη.

15 KM (9 MI) - εμφανίζεται όταν έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα για να επεξεργαστείτε μία βάση ανάμεσα σε αυτό το δέκτη και οποιονδήποτε άλλο που συλλέγει ταυτόχρονα δεδομένα σε απόσταση 15 KM (9 MI) από αυτό το δέκτη.

20+ KM (12 MI) - εμφανίζεται όταν έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα για να επεξεργαστείτε μία βάση ανάμεσα σε αυτό το δέκτη και οποιονδήποτε άλλο που συλλέγει ταυτόχρονα δεδομένα σε απόσταση 20 KM (12 MI) από αυτό το δέκτη.

Συνεπώς, πρώτα πρέπει να υπολογίζετε την απόσταση ανάμεσα σε αυτόν και τους άλλους δέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση. Χρησιμοποιώντας τον υπολογισμό της μεγαλύτερης απόστασης, περιμένετε να εμφανίσει ο Observation Timer την τιμή που ταιριάζει στην απόσταση. Όταν συμβεί αυτό, έχετε συλλέξει αρκετά δεδομένα για να επεξεργαστείτε επιτυχώς την πιο μακρινή βάση.

Σημείωση: Λόγω εμποδίων ο Observation Timer μερικές φορές θα σας δείχνει ότι έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα, πρόωρα. Όταν εκτελείτε κάποια μέτρηση σε περιοχή με εμπόδια, να συλλέγετε λίγα παραπάνω δεδομένα για να εξασφαλίζετε ότι η επεξεργασία θα διεξαχθεί ομαλά.

- Elapsed Time

To Elapsed Time field εμφανίζει το χρονικό διάστημα από την έναρξη καταγραφής δεδομένων για την τρέχουσα παρατήρηση. Όσο θα εξοικειώνεστε με το σύστημα, θα αποκτάτε την αίσθηση του χρόνου που απαιτείται για τη συλλογή δεδομένων κάτω από διαφορετικές συνθήκες παρατήρησης.

- # Sats

To Sats field εμφανίζει τον αριθμό των δορυφόρων που η γωνία ύψους τους από τον ορίζοντα είναι πάνω από 10ο και χρησημοποιούνται για καταγραφή στη μνήμη. Σε περιόδους που οι δορυφόροι είναι λίγοι θα χρειάζεται να συλλέγονται περισσότερα δεδομένα για να έχετε μια επιτυχή παρατήρηση. Αυτό μπορεί να είναι ένας καλός δείκτης για την επίδραση των εμποδίων στο πεδίο της μέτρησης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων.

- PDOP

To PDOP field εμφανίζει την τιμή PDOP σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, υπολογισμένη από όλους τους ορατούς δορυφόρους που η γωνία ύψους τους από τον ορίζοντα είναι πάνω από 10ο. Οι περίοδοι υψηλού PDOP θα απαιτούν τη συλλογή περισσότερων δεδομένων για μια επιτυχή παρατήρηση. Αυτό μπορεί να είναι ένας καλός δείκτης για την επίδραση των εμποδίων στο πεδίο της μέτρησης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων.

Εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες, η Survey Status screen εμφανίζει τα ίδια σχηματικά γραφήματα ισχύος της μπαταρίας και μνήμης με τη Satellite Status screen.

- Πατήστε Menu για πρόσβαση στο Survey Menu αν θέλετε να αλλάξετε κάποιο δέκτη ή κάποια παράμετρο της μέτρησης.

Η πρόσβαση στο Survey Menu είναι δυνατή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη συλλογή δεδομένων, πατώντας Menu. Είναι το ίδιο Survey Menu που συζητήσαμε νωρίτερα. Όλες οι λειτουργίες ρύθμισης στο Survey Menu μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της παρατήρησης. Με άλλα λόγια, τα βήματα 3-10 μπορούν να γίνουν αφού αρχίσει η συλλογή δεδομένων, αν το θέλετε. Αυτό επιτρέπει να ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων πριν τη διαδικασία ρύθμισης και έτσι κερδίζετε χρόνο.

Σημειώστε ότι αν το ID του δέκτη αλλάξει κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων, η ονομασία του ενεργού αρχείου παρατήρησης θα έχει το ID του δέκτη που ρυθμίστηκε όταν άρχιζε η συλλογή δεδομένων.

- Απενεργοποιείστε το δέκτη σας όταν τελειώσετε.

Όταν είστε ικανοποιημένοι με τα δεδομένα που συλλέξατε από όλους τους GPS δέκτες που συνέλεγαν δεδομένα στο τρέχον σετ παρατηρήσεων, απλώς απενεργοποιήστε το δέκτη σας.

Σημείωση: Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στην εξωτερική σύνδεση της κεραίας, αποσυνδέστε το εξωτερικό καλώδιο της κεραίας από το δέκτη πριν μετακινήσετε το δέκτη από τη βάση. Σημειώστε επίσης ότι αν το ID του δέκτη αλλάξει ενώ συλλέγετε δεδομένα, η ονομασία του ενεργού αρχείου παρατήρησης θα έχει το ID του δέκτη που ρυθμίστηκε όταν άρχιζε η συλλογή δεδομένων.

Ακολουθήστε τα βήματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω για κάθε σετ παρατηρήσεων που χρειάζεται για να ολοκληρώσετε τις μετρήσεις σας. Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή των δεδομένων, πάρτε όλους τους GPS δέκτες, που χρησιμοποιήθηκαν στις μετρήσεις, στο γραφείο σας και κάντε download τα δεδομένα σε ένα computer. Τώρα μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας το Ashtech Solutions λογισμικό.

### Εκτελώντας μία κινηματική μέτρηση με το ProMark2

Η κινηματική διαδικασία συλλογής δεδομένων απαιτεί δύο τουλάχιστον δέκτες να συλλέγουν δεδομένα ταυτόχρονα. Ο ένας δέκτης ονομάζεται base και πρέπει να παραμένει στατικός καθ’ όλη τη διάρκεια συλλογής δεδομένων. Τυπικά, o base θα καταλαμβάνει ένα σημείο του οποίου η ακριβής θέση είναι ήδη γνωστή. Μόλις ξεκινήσει τη λειτουργία του, ο δέκτης αυτός θα αρχίσει να συλλέγει και να αποθηκεύει πρωτογενή δεδομένα από όλους τους δορυφόρους που είναι ορατοί από τη GPS κεραία. Ο base δέκτης εκτελώντας κινηματικές εφαρμογές παίζει ακριβώς τον ίδιο ρόλο, όπως όταν εκτελούμε στατικές μετρήσεις, με τη διαφορά ότι το διάστημα καταγραφής θα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό του κινούμενου δέκτη (rover).

Ο άλλος GPS δέκτης (ή οι άλλοι δέκτες), που λειτουργεί ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια μιας κινηματικής μέτρησης, χαρακτηρίζεται ως rover. Οι rover μονάδες μπορούν να μετακινηθούν κατά τη διάρκεια της μέτρησης και χρησιμοποιούνται για να βρεθούν οι θέσεις νέων σημείων σε σχέση με τον base. Δύο τύποι κινηματικών μετρήσεων υποστηρίζονται από το σύστημα ProMark2: stop-and-go (στα μενού του δέκτη χαρακτηρίζεται ως “stop-and-go”) και αμιγώς κινηματική εφαρμογή (στα μενού του δέκτη χαρακτηρίζεται ως “Kinematic”). Η stop-and-go μέτρηση ενδείκνυται περισσότερο για συλλογή σημείων (ταχυμετρία). Κατά τη stop-and-go, το σύστημα τοποθετείται πάνω από ένα σημείο και συλλέγει δεδομένα για ένα χρονικό διάστημα. Το διάστημα καταγραφής για τη stop-and-go τυπικά θα κυμαίνεται στα 2 δευτερόλεπτα. Μόλις γίνει η μέτρηση του σημείου, το σύστημα μπορεί να μεταφερθεί στο επόμενο σημείο προς μέτρηση και η διαδικασία της συλλογής δεδομένων θα επαναληφθεί διατηρώντας τη συνεχή λήψη των σημάτων από τους δορυφόρους.

Η αμιγώς κινηματική εφαρμογή χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να υπολογίσουμε όγκο σημείων και ειδικά για γραμμικά έργα π.χ. για αποτυπώσεις δρόμων. Κατά τη διάρκεια μιας αμιγώς κινηματικής εφαρμογής ο χρήστης δε χρειάζεται να σταματήσει να κινείται για τη λήψη κάποιου σημείου. Η κάθε καταγραφή του δέκτη αντιστοιχεί σε ένα σημείο. Το διάστημα καταγραφής για αυτή την εφαρμογή θα είναι περίπου 1-5 δευτερόλεπτα και θα εξαρτάται από την ταχύτητα κίνησης του δέκτη και την πυκνότητα των σημείων που θέλουμε να συλλέξουμε.

Το σύστημα rover είναι πολύ εύχρηστο και στηρίζεται πάνω σε έναν στυλεό. Όλες οι λειτουργίες κατά τη διάρκεια συλλογής δεδομένων στο πεδίο ρυθμίζονται από τα πλήκτρα του ProMark2. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει παραμέτρους και ταυτόχρονα να ελέγχει μέσω της οθόνης του ProMark2.

Η κινηματική μέθοδος έχει το προτέρημα της υψηλής παραγωγικότητας. Όμως υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν. Η ακρίβεια δεν είναι τόσο καλή όπως στον στατικό εντοπισμό (βλ. τεχνικό φυλλάδιο). Επιπλέον, οι διαδικασίες στο πεδίο απαιτούν περισσότερο προγραμματισμό και προσοχή. Πριν να ξεκινήσετε την κινηματική εφαρμογή, η rover μονάδα θα πρέπει να εκτεκλέσει τη διαδικασία του initialization (προσδιορισμός της αρχικής ασάφιας φάσης). Ανάλογα με τις συνθήκες και τον τρόπο που επιτυγχάνεται, το initialization διαρκεί από 10 δευτερόλεπτα έως 15 λεπτά. Οι διαδικασίες για το initialization θα περιγραφούν λεπτομερώς σε άλλο κεφάλαιο του manual. Κατά τη διάρκεια της κινηματικής συλλογής δεδομένων, ο δέκτης θα πρέπει να έχει ορατούς και να εγκλωβίζει το σήμα από τουλάχιστον 5 δορυφόρους που να είναι κοινοί και στον base και στον rover. Αν ο δέκτης εντοπίσει ότι συλλέγει και εγκλωβίζει το σήμα από λιγότερους από 5 δορυφόρους, θα εμφανίσει ένα alarm που θα δείχνει ότι το σύστημα θα πρέπει να ξανακάνει initialization.

Τέλος, οι κινηματικές εφαρμογές είναι περισσότερο επιτυχείς όταν ο base δέκτης είναι σε κοντινή απόσταση από τον rover. Οι ακρίβειες των συντεταγμένων εξαρτώνται από την απόσταση μεταξύ base και rover. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα στους GPS δέκτες, τόσο μεγαλύτερη είναι η ασάφεια. Στην ιδανικότερη περίπτωση, ο base θα ήταν στο ίδιο πεδίο εργασίας με τον rover. Θα πρέπει να αποφεύγονται κινηματικές εφαρμογές με απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιομέτρων (6 μιλίων) ανάμεσα στον base και τον rover. Μία τέτοια διάσταση κάνει το κινηματικό initialization πιο δύσκολο αυξάνοντας τις πιθανότητες ανεπιτυχών αποτελεσμάτων.

Όταν εκτελείτε μία κινηματική εφαρμογή, το ProMark2 σας παρέχει τις ακόλουθες δυνατότητες:

- Να διαχειριστείτε τα αρχεία που είναι γραμμένα στον GPS δέκτη

- Να εισάγετε περιγραφές σημείων που χρειάζονται για την επεξεργασία δεδομένων

- Να έχετε εποπτεία καθ’ όλη τη διάρκεια των μετρήσεων

#### Stop-and-go ή Kinematic Base

Κατά την επιλογή της θέσης του base, εξασφαλίστε, κατά το δυνατόν, ότι δεν υπάρχουν εμπόδια για τους δορυφόρους. Όσο πιο ανοιχτή είναι η περιοχή, τόσες περισσότερες είναι οι πιθανότητες μιας επιτυχούς μέτρησης. Αν υπάρχουν παρεμποδίσεις (π.χ. δέντρα, κτήρια) στο σημείο που είναι στημένος ο base που δε θα επιτρέπουν στον GPS δέκτη να συλλέγει και να εγκλωβίζει το σήμα τουλάχιστον 5 δορυφόρων καθ’ όλη την περίοδο συλλογής κινηματικών δεδομένων, τότε υπάρχει σοβαρή πιθανότητα κάποια από τα σημεία που παρατηρήθηκαν από τον rover, να χαθούν. Δώστε έμφαση στην επιλογή του σημείου που θα τοποθετήσετε τον base.

Το στήσιμο και η λειτουργία του base είναι παρόμοια, όπως όταν εκτελούμε μια στατική μέτρηση. Η διαφορά ανάμεσα στο στήσιμο για στατική μέτρηση και στο στήσιμο ενός base είναι η προαιρετική χρήση του initializer bar στον base.

Τοποθετήστε την κεραία του ProMark2 πάνω από το προς μέτρηση σημείο. Αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το initializer bar για initialization, βεβαιωθείτε ότι ενσωματώσατε το bar στο στήσιμο του base, όπως φαίνεται στην εικόνα 3.26.

# Εικόνα 3.26

Σημείωση: Η κεραία του base τοποθετείται στο initializer bar πάνω από το σημείο μέτρησης (base σημείο). Η κεραία του rover τοποθετείται πάνω στο initializer bar σε θέση έκκεντρη από την base κεραία.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η διαδικασία του initialization για τον rover, εφόσον η πραγματική θέση της κεραίας του rover βρίσκεται στον γεωμετρικό τόπο ενός κύκλου ακτίνας 20 cm (όσο το μήκος του initializer bar) με κέντρο τις συντεταγμένες του base σημείου (εικόνα 3.27).

# Εικόνα 3.27

Η rover κεραία μεταφέρεται στο στυλεό όταν ολοκληρωθεί το initialization (εικόνα 3.28).

# Εικόνα 3.28

# Συλλογή δεδομένων

Αφού στήσετε το σύστημα ProMark2 πάνω από το σημείο που θέλετε να μετρήσετε, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων. Αυτή η ενότητα σας δείχνει τη διαδικασία για να χρησιμοποιήσετε το ProMark2 για να προετοιμάσετε το δέκτη σας για τη συλλογή GPS δεδομένων σε αυτό το σημείο. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με κάποια οθόνη που θα αναφερθεί εδώ, πηγαίνετε στο κεφάλαιο 4, Λεπτομερείς περιγραφές οθόνης.

- Ενεργοποιήστε το δέκτη σας πατώντας το κόκκινο κουμπί on/off. Εμφανίζεται η αρχική οθόνη και μετά η Mode screen, εικόνα 3.15.

# Εικόνα 3.15

- Επιλέξτε Survey από τη Mode screen.

Καθώς είναι επιλεγμένο το Survey, πατήστε Enter για να εμφανιστεί η Survey screen, εικόνα 3.16.

# Εικόνα 3.16

Η Survey screen παρέχει τη δυνατότητα να ρυθμιστεί ο δέκτης και οι                            λειτουργίες της μέτρησης, πριν να ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων. Αν επιλέξετε Setup, θα εμφανιστεί το Survey Menu από το οποίο ρυθμίζονται οι παράμετροι. Αν επιλέξετε το Collect Data θα ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής δεδομένων.

Τα βήματα 3-11 καλύπτουν τη ρύθμιση λειτουργιών πριν αρχίσει η αποθήκευση των δεδομένων. Δε χρειάζεται να κάνετε όλες αυτές τις ρυθμίσεις κάθε φορά που εκτελείτε μία μέτρηση, αφού ορισμένα βήματα, όπως η επιλογή των units και receiver ID, θα παραμένουν ίδια για τις περισσότερες μετρήσεις.

- Επιλέξτε Setup από τη Survey screen.

Με το Setup επιλεγμένο, πατήστε ENTER για να εμφανιστεί το Survey Menu,

εικόνα 3.17.

# Εικόνα 3.17

Το Survey Menu σας παρέχει πρόσβαση στη ρύθμιση των λειτουργιών του δέκτη και της μέτρησης. Ίσως να θέλετε να ασκήσετε κάποιες από αυτές τις λειτουργίες πριν να ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων.

- Από το Survey Menu, επιλέξτε Survey Mode. Ρυθμίστε τη μέθοδο στο Static.

- Από το Survey Menu, επιλέξτε Point Attribute. Εισάγετε attribute πληροφορίες για το σημείο που πρόκειται να μετρήσετε.

Με το Point Attribute επιλεγμένο, πατήστε Enter για να εμφανιστεί η οθόνη                                       Point Attribute, εικόνα 3.18.

# Εικόνα 3.18

Η οθόνη Point Attribute σας επιτρέπει να εισάγετε attribute πληροφορίες για το σημείο που πρόκειται να παρατηρήσετε. Οι πληροφορίες αυτές εμπεριέχουν τις ακόλουθες παραμέτρους:

- Ένα ID πεδίο 4 χαρακτήρων. Πρέπει να δίνετε διαφορετικό site ID σε κάθε σημείο του project σας που μετρήθηκε. Αν παρατηρήσετε το ίδιο σημείο περισσότερες από μία φορές, δώστε του το ίδιο site ID για κάθε εργασία συλλογής δεδομένων.

- Μία προαιρετική περιγραφή 20 χαρακτήρων του σημείου αυτού.

Για να εισάγετε attribute πληροφορίες για το σημείο, επιλέξτε το πεδίο  που θα αλλάξετε και πατήστε ENTER. Αλλάξτε τις τιμές σε αυτές που θέλετε. Επιλέξτε Save όταν τελειώσετε για να επιστρέψετε στο Survey Menu.

6. Από το Survey Menu, επιλέξτε Recording inter. Ρυθμίστε το διάστημα καταγραφής των δορυφορικών δεδομένων. Υπάρχουν προεπιλεγμένες τιμές, αλλά ταυτόχρονα ο χρήστης μπορεί να εισάγει διάστημα παρατηρήσεων από 1 έως 120sec. Για την συγκεκριμένη εφαρμογή προτείνεται διάστημα καταγραφής 2 δευτερολέπτων.

- Από το Survey Menu, επιλέξτε Antenna. Ρυθμίστε τις παραμέτρους ύψους της κεραίας γι’ αυτό το σημείο. Επιλέξτε Slant αν μετράτε το ύψος της κεραίας στο εξωτερικό άκρο της GPS κεραίας (δηλ. κεκλιμένο), ή Vertical αν μετράτε το ύψος της κεραίας στο κάτω μέρος της GPS κεραίας (κατακόρυφο). Εισάγετε την τιμή του ύψους της κεραίας. Αλλάξτε τις μονάδες μέτρησης επιλέγοντας Units από το Survey Menu.

- Από το Survey Menu, επιλέξτε File Manager. Διαγράψτε τα παλιά αρχεία παρατηρήσεων αν χρειάζεται περισσότερη μνήμη για να ολοκληρώσετε το σετ παρατηρήσεων.

Με επιλεγμένο το File Manager, πατήστε ENTER για να εμφανιστεί η οθόνη File Manager, εικόνα 3.19.

# Εικόνα 3.19

Η οθόνη File Manager σας παρέχει τη δυνατότητα να διαγράψετε τα παλιά αρχεία παρατηρήσεων για να ελευθερώσετε τη μνήμη για το τρέχον σετ παρατηρήσεων. Η οθόνη περιέχει μία λίστα των αρχείων παρατηρήσεων που υπάρχουν στη μνήμη και τα εργαλεία για να τα διαγράψετε. Κάθε αρχείο έχει ένα σύμβολο συνδεδεμένο με τις ακόλουθες σημασίες:

> Υποδεικνύει ότι αυτό το αρχείο είναι το τρέχον αρχείο στο οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα.

+ Υποδεικνύει ότι το αρχείο δεν έχει ακόμα «φορτωθεί» από το δέκτη.

- Υποδεικνύει ότι το αρχείο έχει «φορτωθεί» από το δέκτη.

Χρησιμοποιήστε τα πάνω / κάτω βελάκια για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να διαγραφεί. Χρησιμοποιήστε το αριστερό / δεξί βελάκι για να επιλέξετε Delete ή Del All. Αν επιλέξετε Delete, διαγράφεται μόνο το επιλεγμένο αρχείο. Αν επιλέξετε Del All, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα αρχεία. Πατήστε το ESC όταν τελειώσετε με αυτή την οθόνη για να επιστρέψετε στο Survey Menu.

- Από το Survey Menu επιλέξτε Units. Αλλάξτε τη μονάδα μέτρησης αν η τρέχουσα επιλογή δεν είναι αυτή που θέλετε.

Με το Units επιλεγμένο, πατήστε ENTER για να εμφανιστεί η οθόνη Unit of Measure, εικόνα 3.20.

# Εικόνα 3.20

Η οθόνη Unit of Measure σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης στην οποία επιθυμείτε να εισάγετε το HI της κεραίας. Οι επιλεγμένες μονάδες καθορίζουν τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιεί ο Observation Timer.

Πατήστε Enter για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα επιλογής μονάδων. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε και πατήστε ξανά Enter. Επιλέξτε Save για να επιστρέψετε στο Survey Menu. (Αν η επιλεγμένη μονάδα μέτρησης είναι πόδια και την αλλάξετε σε μέτρα, αλλά έχετε ήδη εισάγει το ύψος οργάνου εκφρασμένο σε μέτρα, πρέπει να ξαναεισάγετε το ύψος οργάνου).

- Από το Survey Menu, επιλέξτε Receiver ID. Αλλάξτε το ID αν η συγκεκριμένη καταχώρηση δεν είναι αυτή που θέλετε.

Με το Receiver ID επιλεγμένο, πατήστε ENTER για να εμφανιστεί η οθόνη Receiver ID, εικόνα 3.21.

# Εικόνα 3.21

Η οθόνη Receiver ID σας παρέχει τη δυνατότητα να εισάγετε το ID του δέκτη τεσσάρων χαρακτήρων, το οποίο χρησιμεύει για να ονομαστούν τα πρωτογενή αρχεία παρατηρήσεων. Κάθε πρωτογενές αρχείο εμπεριέχει στην ονομασία του το ID του δέκτη. Το ID του δέκτη θα πρέπει να είναι μοναδικό για τον κάθε ένα από τους δέκτες που χρησιμοποιούνται σε μία μέτρηση. Διαφορετικά, τα πρωτογενή αρχεία παρατηρήσεων θα παίρνουν το ίδιο όνομα, δημιουργώντας προβλήματα όταν τα δεδομένα θα «φορτώνονται» στην ίδια θέση στον υπολογιστή σας για την επεξεργασία.

Πατήστε Enter για να κάνετε edit το receiver ID. Αλλάξτε το ID στην τιμή που επιθυμείτε. Συνήθως εισάγουμε τα τέσσερα τελευταία ψηφία του σειραικού αριθμού του δέκτη. Αφού καταχωρήσετε το ID που θέλετε, επιλέξτε Save για να επιστρέψετε στο Survey Menu.

- Από το Survey Menu επιλέξτε Contrast. Αλλάξτε το contrast (αντίθεση) αν δυσκολεύεστε να διαβάσετε.

Με το Contrast επιλεγμένο, πατήστε Enter για να εμφανιστεί η οθόνη Contrast, εικόνα 3.22.

# Εικόνα 3.22

Η οθόνη Contrast σας παρέχει τη δυνατότητα να αλλάξετε το contrast της οθόνης του δέκτη. Χρησιμοποιήστε το δεξί / αριστερό βελάκι για να ρυθμίσετε την αντίθεση. Πατήστε το ENTER όταν τελειώσετε για να γυρίσετε στο Survey Menu.

- Πατήστε το Esc για να βγείτε από το Survey Menu.

Όλες οι λειτουργίες έχουν ρυθμιστεί. Πατήστε Esc για να κλείσετε το Survey Menu και για να γυρίσετε στο Survey screen, εικόνα 3.23.

Εικόνα 3.23

Έχετε ολοκληρώσει τις διαδικασίες ρύθμισης και τώρα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων. Τα υπόλοιπα βήματα θα σας δείξουν πώς να ξεκινήσετε τη διαδικασία συλλογής δεδομένων και πώς να καταγράψετε την πρόοδο της μέτρησής σας.

- Από την Survey screen επιλέξτε Collect Data.

Με το Collect data επιλεγμένο, πατήστε ENTER για εμφανιστεί η οθόνη Satellite Status, εικόνα 3.24.

# Εικόνα 3.24

Η οθόνη Satellite Status σας δείχνει την κατάσταση της λήψης του σήματος από τους GPS δορυφόρους. Όταν μπείτε σε αυτήν την οθόνη, οι ορατοί δορυφόροι απεικονίζονται σχηματικά στην οθόνη σας. Όταν ο δέκτης σας πιάνει το σήμα ενός δορυφόρου, η ονομασία (το νούμερο) του δορυφόρου αυτού γίνεται μαύρη (μαύρο κουτί με άσπρα νούμερα) και μία μπάρα εμφανίζεται στον πίνακα, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης, δείχνοντας την ένταση του σήματος (λόγος: σήμα / θόρυβος). Όταν ο δέκτης έχει πρόσβαση σε 4 τουλάχιστον δορυφόρους που βρίσκονται πάνω από 10 ο από τον ορίζοντα, θα αρχίσει αυτόματα η αποθήκευση των GPS δεδομένων. Αυτόματα η οθόνη θα γυρίσει στο Survey Status. Μπορείτε να επιστρέψετε στην Satellite Status screen πατώντας το Nav/Surv.

Στο κάτω μέρος της οθόνης Satellite Status υπάρχουν δύο δείκτες κατάστασης: power αριστερά και memory δεξιά. Ο δείκτης memory status δείχνει, γραφικά και αριθμητικά, το ποσοστό της κενής μνήμης για αποθήκευση δεδομένων. Μόλις αρχίσει η καταγραφή δεδομένων το ποσοστό θα αναβοσβήσει δίνοντας μία οπτική ένδειξη ότι έχει ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων. Το διάστημα που αναβοσβήνει η τιμή της ελεύθερης μνήμης αντιστοιχεί στο διάστημα καταγραφής που έχουμε επιλέξει.

Ο δείκτης power status δείχνει τη μπαταρία που απομένει, μόνο όμως όταν χρησιμοποιούνται ενσωματωμένες μπαταρίες. Όταν μία εξωτερική μπαταρία συνδεθεί με το δέκτη εμφανίζεται στην οθόνη ένα μπριζάκι.

Για να καθοριστεί η επίδραση των εμποδίων στο πεδίο που μετράτε, χρησιμοποιήστε το sky plot για να δείτε ποιοι δορυφόροι δεν λαμβάνονται από το δέκτη λόγω εμποδίων. Αυτό θα βοηθήσει να καθορίσετε αν το πεδίο είναι κατάλληλο για GPS παρατήρηση.

- Από την οθόνη Satellite Status πατήστε Nav/Surv.

Ενώ φαίνεται η οθόνη Satellite Status, πατήστε το Nav/Surv για να εμφανιστεί η οθόνη Survey Status, εικόνα 3.25.

# Εικόνα 3.25

Η οθόνη Survey Status σας δίνει πληροφορίες για την κατάσταση της μέτρησής σας κατά την περίοδο συλλογής δεδομένων. Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται εδώ θα σας βοηθήσουν να καθορίσετε πότε έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης για μια επιτυχή επίλυση κατά την επεξεργασία των δεδομένων. Από αυτή την οθόνη παρακολουθήστε τους παρακάτω δείκτες παρατήρησης:

- Observation Timer

To Obs. Timer field δείχνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο observation timer. O Observation Timer εξετάζει τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, για να υπολογίσει πότε είναι αρκετά ώστε να εξασφαλιστεί μια επιτυχής επίλυση κατά την επεξεργασία τους. Για να κάνει αυτό τον καθορισμό λαμβάνει υπ’ όψιν του τον αριθμό των δορυφόρων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την παρατήρηση, τη δορυφορική γεωμετρία (PDOP) και τις διακοπές στη συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή δεδομένων από τους δορυφόρους, που προκαλείται από εμπόδια. Χρησιμοποιώντας αυτές τις πληροφορίες σας ενημερώνει για το πότε έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα για διαφορετικές αποστάσεις ανάμεσα σε σας και στους άλλους δέκτες που συλλέγουν ταυτόχρονα δεδομένα, π.χ. μήκος βάσεων.

0 KM (0 MI) – εμφανίζεται όταν δεν έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα για να επεξεργαστείτε μία βάση ανάμεσα σε αυτό το δέκτη και στους άλλους που συλλέγουν δεδομένα ταυτόχρονα.

5 KM (3 MI) – εμφανίζεται όταν έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα για να επεξεργαστείτε μία βάση ανάμεσα σε αυτό το δέκτη και οποιονδήποτε άλλο που συλλέγει ταυτόχρονα δεδομένα σε απόσταση 5 KM (3 MI) από αυτό το δέκτη.

10 KM (6 MI) – εμφανίζεται όταν έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα για να επεξεργαστείτε μία βάση ανάμεσα σε αυτό το δέκτη και οποιονδήποτε άλλο που συλλέγει ταυτόχρονα δεδομένα σε απόσταση 10 KM (6 MI) από αυτό το δέκτη.

15 KM (9 MI) - εμφανίζεται όταν έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα για να επεξεργαστείτε μία βάση ανάμεσα σε αυτό το δέκτη και οποιονδήποτε άλλο που συλλέγει ταυτόχρονα δεδομένα σε απόσταση 15 KM (9 MI) από αυτό το δέκτη.

20+ KM (12 MI) - εμφανίζεται όταν έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα για να επεξεργαστείτε μία βάση ανάμεσα σε αυτό το δέκτη και οποιονδήποτε άλλο που συλλέγει ταυτόχρονα δεδομένα σε απόσταση 20 KM (12 MI) από αυτό το δέκτη.

Σημείωση: Λόγω εμποδίων ο Observation Timer μερικές φορές θα σας δείχνει ότι έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα, πρόωρα. Όταν εκτελείτε κάποια μέτρηση σε περιοχή με εμπόδια, να συλλέγετε λίγα παραπάνω δεδομένα για να εξασφαλίζετε ότι η επεξεργασία θα διεξαχθεί ομαλά.

- Elapsed Time

To Elapsed Time field εμφανίζει το χρονικό διάστημα από την έναρξη καταγραφής δεδομένων για την τρέχουσα παρατήρηση. Όσο θα εξοικειώνεστε με το σύστημα, θα αποκτάτε την αίσθηση του χρόνου που απαιτείται για τη συλλογή δεδομένων κάτω από διαφορετικές συνθήκες παρατήρησης.

- # Sats

To Sats field εμφανίζει τον αριθμό των δορυφόρων που η γωνία ύψους τους από τον ορίζοντα είναι πάνω από 10ο και χρησημοποιούνται για καταγραφή στη μνήμη. Σε περιόδους που οι δορυφόροι είναι λίγοι θα χρειάζεται να συλλέγονται περισσότερα δεδομένα για να έχετε μια επιτυχή παρατήρηση. Αυτό μπορεί να είναι ένας καλός δείκτης για την επίδραση των εμποδίων στο πεδίο της μέτρησης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων.

- PDOP

To PDOP field εμφανίζει την τιμή PDOP σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, υπολογισμένη από όλους τους ορατούς δορυφόρους που η γωνία ύψους τους από τον ορίζοντα είναι πάνω από 10ο. Οι περίοδοι υψηλού PDOP θα απαιτούν τη συλλογή περισσότερων δεδομένων για μια επιτυχή παρατήρηση. Αυτό μπορεί να είναι ένας καλός δείκτης για την επίδραση των εμποδίων στο πεδίο της μέτρησης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων.

Εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες, η Survey Status screen εμφανίζει τα ίδια σχηματικά γραφήματα ισχύος της μπαταρίας και μνήμης με τη Satellite Status screen.

- Πατήστε Menu για πρόσβαση στο Survey Menu αν θέλετε να αλλάξετε κάποιο δέκτη ή κάποια παράμετρο της μέτρησης.

Η πρόσβαση στο Survey Menu είναι δυνατή οποιαδήποτε στιγμή κατά τη συλλογή δεδομένων, πατώντας Menu. Είναι το ίδιο Survey Menu που συζητήσαμε νωρίτερα. Όλες οι λειτουργίες ρύθμισης στο Survey Menu μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της παρατήρησης. Με άλλα λόγια, τα βήματα 3-10 μπορούν να γίνουν αφού αρχίσει η συλλογή δεδομένων, αν το θέλετε. Αυτό επιτρέπει να ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων πριν τη διαδικασία ρύθμισης και έτσι κερδίζετε χρόνο.

Σημειώστε ότι αν το ID του δέκτη αλλάξει κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων, η ονομασία του ενεργού αρχείου παρατήρησης θα έχει το ID του δέκτη που ρυθμίστηκε όταν άρχιζε η συλλογή δεδομένων.

- Απενεργοποιείστε το δέκτη σας όταν τελειώσετε.

Όταν είστε ικανοποιημένοι με τα δεδομένα που συλλέξατε από όλους τους GPS δέκτες που συνέλεγαν δεδομένα στο τρέχον σετ παρατηρήσεων, απλώς απενεργοποιήστε το δέκτη σας.

Σημείωση: Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στην εξωτερική σύνδεση της κεραίας, αποσυνδέστε το εξωτερικό καλώδιο της κεραίας από το δέκτη πριν μετακινήσετε το δέκτη από τη βάση. Σημειώστε επίσης ότι αν το ID του δέκτη αλλάξει ενώ συλλέγετε δεδομένα, η ονομασία του ενεργού αρχείου παρατήρησης θα έχει το ID του δέκτη που ρυθμίστηκε όταν άρχιζε η συλλογή δεδομένων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικά σημεία για το base δέκτη. Ακολουθήστε τα βήματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω για κάθε σημείο που χρησιμοποιήθηκε στη μέτρησή σας. Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή των δεδομένων, πάρτε όλους τους GPS δέκτες, που χρησιμοποιήθηκαν στη μέτρηση, στο γραφείο σας και κάντε download τα δεδομένα σε ένα computer. Τώρα μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας το Ashtech Solutions λογισμικό.

# Stop-and-go Rover

Υπάρχουν δύο διαθέσιμοι τύποι: ο stop-and-go και ο kinematic. Ο τύπος πρέπει να επιλέγεται πριν να ξεκινήσει η μέτρηση. Τα επόμενα βήματα αναφέρονται στη ρύθμιση για την stop-and-go λειτουργία.

- Ενεργοποιήστε το δέκτη σας πατώντας το κόκκινο κουμπί on/off. Εμφανίζεται η αρχική οθόνη και μετά η Mode screen, εικόνα 3.40.

# Εικόνα 3.40

- Επιλέξτε Survey από τη Mode screen.

Καθώς είναι επιλεγμένο το Survey, πατήστε Enter για να εμφανιστεί η Survey screen, εικόνα 3.41.

# Εικόνα 3.41

Η Survey screen παρέχει τη δυνατότητα να εκτελέσετε τη ρύθμιση των λειτουργιών του δέκτη και της μέτρησης, πριν να ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων. Αν επιλέξετε Setup, θα εμφανιστεί το Survey Menu από το οποίο ρυθμίζονται οι παράμετροι. Αν επιλέξετε το Collect Data θα ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής δεδομένων.

Τα βήματα 3-11 καλύπτουν τη ρύθμιση λειτουργιών πριν αρχίσει η αποθήκευση των δεδομένων. Δε χρειάζεται να κάνετε όλες αυτές τις ρυθμίσεις κάθε φορά που εκτελείτε μία μέτρηση, αφού ορισμένα βήματα, όπως η επιλογή των units και receiver ID, θα παραμένουν ίδια για τις περισσότερες μετρήσεις.

- Επιλέξτε Setup από τη Survey screen.

Με το Setup επιλεγμένο, πατήστε ENTER για να εμφανιστεί το Survey Menu,      εικόνα 3.42.

# Εικόνα 3.42

- Από το Survey Menu, επιλέξτε Survey Mode. Ρυθμίστε τον τύπο στο Stop-and-go.

- Από το Survey Menu, επιλέξτε Point Attribute. Εισάγετε attribute πληροφορίες για το σημείο που πρόκειται να μετρήσετε.

Με το Point Attribute επιλεγμένο, πατήστε Enter για να εμφανιστεί η οθόνη                                       Point Attribute, εικόνα 3.43.

# Εικόνα 3.43

Η οθόνη Point Attribute σας επιτρέπει να εισάγετε attribute πληροφορίες για το σημείο που πρόκειται να παρατηρήσετε. Οι πληροφορίες αυτές εμπεριέχουν τις ακόλουθες παραμέτρους:

- Ένα ID πεδίο 4 χαρακτήρων. Πρέπει να δίνετε διαφορετικό site ID σε κάθε σημείο του project σας που μετρήθηκε.

- Ένα πεδίο χρονομέτρη που κάνει αντίστροφη μέτρηση σε δευτερόλεπτα.

- Μία προαιρετική περιγραφή 20 χαρακτήρων του σημείου αυτού.

- Προαιρετικό initialization, ή no initialization, known point (γνωστό σημείο) ή initializer bar point.

- Προαιρετικό σημείο ελέγχου. Ρυθμίστε στο <Yes> αν το σημείο είναι ένα control point. Το site ID αντιγράφεται στο γνωστό site ID πίνακα.

Το βασικότερο βήμα για μία επιτυχή stop-and-go εφαρμογή είναι η διαδικασία του initialization. O stop-and-go rover πρέπει να κάνει initialization πριν να μετρήσει οποιοδήποτε σημείο. Το initialization μπορεί να είναι μία παρατήρηση στο initialization bar, σε ένα γνωστό σημείο ή σε ένα νέο σημείο. Το ακόλουθο παράδειγμα είναι ένα initialization με τη χρησιμοποίηση του initialization bar.

Από την οθόνη Point Attribute, επιλέξτε Initialize και πατήστε ENTER για να εμφανιστεί η οθόνη Init Mode, εικόνα 3.44.

# Εικόνα 3.44

Επιλέξτε Bar και μετά Save. Θα εμφανιστεί η οθόνη Point Attribute (εικόνα 3.45). Σημειώστε ότι το Time on Site έχει ρυθμιστεί στα 300 δευτερόλεπτα (5 λεπτά).

# Εικόνα 3.45

Για να εισάγετε περισσότερες πληροφορίες point attribute, όπως είναι η περιγραφή ενός σημείου, επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το ENTER. Αλλάξτε τις τιμές σε αυτές που επιθυμείτε. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Save για να επιστρέψετε στο Survey Menu.

- Από το Survey Menu, επιλέξτε Antenna. Ρυθμίστε τις παραμέτρους ύψους της κεραίας γι’ αυτό το σημείο. Επιλέξτε Slant αν μετράτε το ύψος της κεραίας στο εξωτερικό άκρο της GPS κεραίας, ή Vertical αν μετράτε το ύψος της κεραίας στο κάτω μέρος της GPS κεραίας. Εισάγετε την τιμή του ύψους της κεραίας. Αλλάξτε τις μονάδες μέτρησης επιλέγοντας Units από το Survey Menu.

- Από το Survey Menu, επιλέξτε File Manager. Διαγράψτε τα παλιά αρχεία παρατηρήσεων αν χρειάζεται περισσότερη μνήμη για να ολοκληρώσετε αυτό το σετ παρατηρήσεων.

Με επιλεγμένο το File Manager, πατήστε ENTER για να εμφανιστεί η οθόνη File Manager, εικόνα 3.46.

# Εικόνα 3.46

Η οθόνη File Manager σας παρέχει τη δυνατότητα να διαγράψετε τα παλιά αρχεία παρατηρήσεων για να ελευθερώσετε τη μνήμη για το τρέχον σετ παρατηρήσεων. Η οθόνη περιέχει μία λίστα των αρχείων παρατηρήσεων που υπάρχουν στη μνήμη και τα εργαλεία για να τα διαγράψετε. Κάθε αρχείο έχει ένα σύμβολο συνδεδεμένο με τις ακόλουθες σημασίες:

> Υποδεικνύει ότι αυτό το αρχείο είναι το τρέχον αρχείο στο οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα.

+ Υποδεικνύει ότι το αρχείο δεν έχει μεταφερθεί στον Η/Υ από το δέκτη.

- Υποδεικνύει ότι το αρχείο έχει μεταφερθεί στον Η/Υ από το δέκτη.

Χρησιμοποιήστε τα πάνω / κάτω βελάκια για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να διαγραφεί. Χρησιμοποιήστε το αριστερό / δεξί βελάκι για να επιλέξετε Delete ή Del All. Αν επιλέξετε Delete, διαγράφεται μόνο το επιλεγμένο αρχείο. Αν επιλέξετε Del All, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα αρχεία. Πατήστε το ESC όταν τελειώσετε με αυτή την οθόνη για να επιστρέψετε στο Survey Menu.

- Από το Survey Menu επιλέξτε Units. Αλλάξτε τη μονάδα μέτρησης αν η τρέχουσα επιλογή δεν είναι αυτή που θέλετε.

Με το Units επιλεγμένο, πατήστε ENTER για να εμφανιστεί η οθόνη Unit of Measure, εικόνα 3.47.

# Εικόνα 3.47

Η οθόνη Unit of Measure σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης στην οποία επιθυμείτε να εισάγετε το HI της κεραίας.

Πατήστε Enter για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα επιλογής μονάδων. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε και πατήστε ξανά Enter. Επιλέξτε Save για να επιστρέψετε στο Survey Menu.

- Από το Survey Menu, επιλέξτε Receiver ID. Αλλάξτε το ID αν η συγκεκριμένη καταχώρηση δεν είναι αυτή που θέλετε.

Με το Receiver ID επιλεγμένο, πατήστε ENTER για να εμφανιστεί η οθόνη Receiver ID, εικόνα 3.48.

# Εικόνα 3.48

Η οθόνη Receiver ID σας παρέχει τη δυνατότητα να εισάγετε το ID του δέκτη τεσσάρων χαρακτήρων, το οποίο χρησιμεύει για να ονομαστούν τα πρωτογενή αρχεία παρατηρήσεων. Κάθε πρωτογενές αρχείο εμπεριέχει στην ονομασία του το ID του δέκτη. Το ID του δέκτη θα πρέπει να είναι μοναδικό για τον κάθε ένα από τους δέκτες που χρησιμοποιούνται σε μία μέτρηση. Διαφορετικά, τα πρωτογενή αρχεία παρατηρήσεων θα παίρνουν το ίδιο όνομα, δημιουργώντας προβλήματα όταν τα δεδομένα θα «φορτώνονται» στην ίδια θέση στον υπολογιστή σας για την επεξεργασία.

Πατήστε Enter για να κάνετε edit το receiver ID. Αλλάξτε το ID στην τιμή που επιθυμείτε. Συνήθως εισάγουμε τα τέσσερα τελευταία ψηφία του σειραικού αριθμού του δέκτη. Αφού καταχωρήσετε το ID που θέλετε, επιλέξτε Save για να επιστρέψετε στο Survey Menu.

- Από το Survey Menu επιλέξτε Contrast. Αλλάξτε το contrast (αντίθεση) αν δυσκολεύεστε να διαβάσετε.

Με το Contrast επιλεγμένο, πατήστε Enter για να εμφανιστεί η οθόνη Contrast, εικόνα 3.49.

# Εικόνα 3.49

Η οθόνη Contrast σας παρέχει τη δυνατότητα να αλλάξετε το contrast της οθόνης του δέκτη. Χρησιμοποιήστε το δεξί / αριστερό βελάκι για να ρυθμίσετε την αντίθεση. Πατήστε το ENTER όταν τελειώσετε για να γυρίσετε στο Survey Menu.

- Πατήστε το Esc για να βγείτε από το Survey Menu.

Όλες οι λειτουργίες έχουν εξεταστεί και έχουν ρυθμιστεί. Πατήστε Esc για να       κλείσετε το Survey Menu και για να γυρίσετε στο Survey screen, εικόνα 3.50.

Εικόνα 3.50

Έχετε ολοκληρώσει τις διαδικασίες της ρύθμισης και τώρα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων. Τα υπόλοιπα βήματα θα σας δείξουν πώς να ξεκινήσετε τη διαδικασία συλλογής δεδομένων και πώς να καταγράψετε την πρόοδο της μέτρησής σας.

- Από την Survey screen επιλέξτε Collect Data.

Με το Collect data επιλεγμένο, πατήστε ENTER για εμφανιστεί η οθόνη Satellite Status, εικόνα 3.51.

# Εικόνα 3.51

Η οθόνη Satellite Status σας δείχνει την κατάσταση της λήψης του σήματος από τους GPS δορυφόρους. Όταν μπείτε σε αυτήν την οθόνη, οι ορατοί δορυφόροι απεικονίζονται σχηματικά στην οθόνη σας. Όταν ο δέκτης σας πιάνει το σήμα ενός δορυφόρου, η ονομασία (το νούμερο) του δορυφόρου αυτού γίνεται μαύρη (μαύρο κουτί με άσπρα νούμερα) και μία μπάρα εμφανίζεται στον πίνακα, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης, δείχνοντας την ένταση του σήματος (λόγος: σήμα / θόρυβος). Όταν ο δέκτης έχει πρόσβαση σε 4 τουλάχιστον δορυφόρους που βρίσκονται πάνω από 10 ο από τον ορίζοντα, θα αρχίσει αυτόματα η αποθήκευση των GPS δεδομένων. Αυτόματα η οθόνη θα γυρίσει στο Survey Status. Μπορείτε να επιστρέψετε στην Satellite Status screen πατώντας το Nav/Surv.

Στο κάτω μέρος της οθόνης Satellite Status υπάρχουν δύο δείκτες κατάστασης: power αριστερά και memory δεξιά. Ο δείκτης memory status δείχνει, γραφικά και αριθμητικά, το ποσοστό της κενής μνήμης για αποθήκευση δεδομένων. Μόλις αρχίσει η καταγραφή δεδομένων το ποσοστό θα αναβοσβήσει δίνοντας μία οπτική ένδειξη ότι έχει ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων. Το διάστημα που αναβοσβήνει η τιμή της ελεύθερης μνήμης αντιστοιχεί στο διάστημα καταγραφής που έχουμε επιλέξει.

Ο δείκτης power status δείχνει τη μπαταρία που απομένει, μόνο όμως όταν χρησιμοποιούνται ενσωματωμένες μπαταρίες. Όταν μία εξωτερική μπαταρία συνδεθεί με το δέκτη εμφανίζεται στην οθόνη ένα μπριζάκι.

Για να καθοριστεί η επίδραση των εμποδίων στο πεδίο που μετράτε, χρησιμοποιήστε το sky plot για να δείτε ποιοι δορυφόροι δεν λαμβάνονται από το δέκτη λόγω εμποδίων. Αυτό θα βοηθήσει να καθορίσετε αν το πεδίο είναι κατάλληλο για GPS παρατήρηση.

- Από την οθόνη Satellite Status πατήστε Nav/Surv.

Ενώ φαίνεται η οθόνη Satellite Status, πατήστε το Nav/Surv για να εμφανιστεί η οθόνη Survey Status, εικόνα 3.52.

# Εικόνα 3.52

# Survey Status Screen

Η οθόνη Survey Status σας δίνει πληροφορίες για την κατάσταση της μέτρησής σας κατά την περίοδο συλλογής δεδομένων. Από αυτή την οθόνη παρακολουθήστε τους παρακάτω δείκτες παρατήρησης:

- Remain – Το πεδίο Remain εμφανίζει το χρόνο που απομένει για το συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή το χρόνο τον οποίο απαιτείται να είναι ακίνητος ο χρήστης. Το Remain field θα κάνει αντίστροφη μέτρηση ξεκινώντας από την τιμή του time-on-site field, που ρυθμίστηκε στην οθόνη Point Attribute.

- #Sats - To #Sats field εμφανίζει τον αριθμό των δορυφόρων που η γωνία ύψους τους από τον ορίζοντα είναι πάνω από 10ο και έχουν αναγραφεί στη μνήμη. Σε περιόδους που οι δορυφόροι είναι λίγοι θα χρειάζεται να συλλέγονται περισσότερα δεδομένα για να έχετε μια επιτυχή παρατήρηση. Αυτό μπορεί να είναι ένας καλός δείκτης για την επίδραση των εμποδίων στο πεδίο της μέτρησης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων.

- PDOP – To PDOP field εμφανίζει την τιμή PDOP σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, υπολογισμένη από όλους τους ορατούς δορυφόρους που η γωνία ύψους τους από τον ορίζοντα είναι πάνω από 10ο. Οι περίοδοι υψηλού PDOP θα απαιτούν τη συλλογή περισσότερων δεδομένων για μια επιτυχή παρατήρηση. Αυτό μπορεί να είναι ένας καλός δείκτης για την επίδραση των εμποδίων στο πεδίο της μέτρησης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων.

Εκτός από τις πληροφορίες survey status, η Survey Status screen εμφανίζει τις ίδιες αναγραφές ισχύος και μνήμης που βρίσκονται στην Satellite Status screen.

- To Start είναι επιλεγμένο και ο δέκτης είναι έτοιμος να καταγράψει πληροφορίες. Πατήστε Enter για να αρχίσει η καταγραφή των δεδομένων. Το Remain field θα αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση. Όταν το Remain field φτάσει στο 00:00:00, το Stop είναι επιλεγμένο, η συλλογή δεδομένων σταματά και το site ID προστίθεται αυτόματα.

Σημείωση: Η καταγραφή δεδομένων ξεκινά αυτόματα μόλις επιλεχθεί το Collect Data (βλ. βήμα 12), και εφόσον είναι διαθέσιμοι τουλάχιστον 4 δορυφόροι. Τα δεδομένα αναγράφονται σε κάθε διάστημα καταγραφής. Αν πατήσετε το Start ή το Stop δε θα επηρεαστεί η διαδικασία, απλώς θα προστεθούν πληροφορίες στα δεδομένα που καταγράφονται.

- Μεταφέρετε την κεραία από το initializes bar στο στυλεό. Μετακινηθείτε στο επόμενο σημείο. Το site ID προστίθεται αυτόματα. Στη συνέχεια, για τη συλλογή των ταχυμετρικών σημείων, προχωρήστε στην οθόνη Point Attribute. Εκεί πρέπει να ρυθμίσετε την ονομασία του σημείου (αν επιθυμείτε να την αλλάξετε), το χρόνο παρατήρησης (εισάγουμε 10sec) και σας Initialization επιλέγουμε None. Κατά την διάρκεια της αποτύπωσης είναι καλό να δημιουργείτε και κάποια control points (σημεία ελέγχου). Αυτό συνιστάται έτσι ώστε να μπορείτε να κάνετε initialization σε γνωστό σημείο σε 10sec σε περίπτωση που χαθεί η επαφή με τους δορυφόρους. Για να δημιουργήσετε control point επιλέγετε <Yes> στο πεδίο Control της οθόνης Point Attribute.

- Απενεργοποιείστε το δέκτη σας όταν τελειώσετε.

Όταν έχετε συλλέξει τα επιθυμητά δεδομένα, απλώς απενεργοποιήστε το δέκτη σας για να τερματίσετε το σετ της παρατήρησης.

Σημείωση: Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στην εξωτερική σύνδεση της κεραίας, αποσυνδέστε το εξωτερικό καλώδιο της κεραίας από το δέκτη πριν μετακινήσετε το δέκτη από τη βάση.

Ακολουθήστε τα βήματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω για να ολοκληρώσετε τη μέτρησή σας. Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή των δεδομένων, πάρτε όλους τους GPS δέκτες που χρησιμοποιήθηκαν στη μέτρηση στο γραφείο σας και κάντε download τα δεδομένα σε ένα computer. Τώρα μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας το Ashtech Solutions λογισμικό.

# Kinematic Alarm

Μόλις ξεκινήσει η stop-and-go ή η κινηματική μέτρηση, το ProMark2 πρέπει να έχει συνεχή επαφή με τους δορυφόρους καθ’ όλη τη διάρκεια της μέτρησης. Αν κάποιος δέκτης δεν μπορεί να διατηρεί συνεχή επαφή με 5 τουλάχιστον δορυφόρους, ακούγεται το kinematic alarm. Το kinematic alarm υποδεικνύει το χάσιμο του δορυφορικού σήματος και πρέπει να κάνετε ξανά initialization της μέτρησης. Τα δεδομένα που είχαν συλλεχθεί πριν ακουστεί ο συναγερμός μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πρέπει να κάνετε ξανά initialization της μέτρησης για να μπορέσετε να μετρήσετε με τοπογραφική ακρίβεια επιπλέον σημεία. Η κινηματική εφαρμογή ενδεχομένως να μην μπορεί να αποδώσει πολύ καλά σε περιοχές όπως είναι τα πολύ πυκνά δάση, όπου δεν υπάρχει καθαρή θέαση του ουρανού.

#### Kinematic Rover

Τα επόμενα βήματα αναφέρονται στη ρύθμιση για την kinematic rover λειτουργία.

- Ενεργοποιήστε το δέκτη σας πατώντας το κόκκινο κουμπί on/off. Εμφανίζεται η αρχική οθόνη και μετά η Mode screen, εικόνα 3.53.

# Εικόνα 3.53

- Επιλέξτε Survey από τη Mode screen.

Καθώς είναι επιλεγμένο το Survey, πατήστε Enter για να εμφανιστεί η Survey screen, εικόνα 3.54.

# Εικόνα 3.54

Η Survey screen παρέχει τη δυνατότητα να εκτελέσετε τη ρύθμιση των λειτουργιών του δέκτη και της μέτρησης, πριν να ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων. Αν επιλέξετε Setup, θα εμφανιστεί το Survey Menu από το οποίο ρυθμίζονται οι παράμετροι. Αν επιλέξετε το Collect Data θα ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής δεδομένων.

Τα βήματα 3-11 καλύπτουν τη ρύθμιση λειτουργιών πριν αρχίσει η αποθήκευση των δεδομένων. Δε χρειάζεται να κάνετε όλες αυτές τις ρυθμίσεις κάθε φορά που εκτελείτε μία μέτρηση, αφού ορισμένα βήματα, όπως η επιλογή των units και receiver ID, θα παραμένουν ίδια για τις περισσότερες μετρήσεις.

- Επιλέξτε Setup από τη Survey screen.

Με το Setup επιλεγμένο, πατήστε ENTER για να εμφανιστεί το Survey Menu,

εικόνα 3.55.

# Εικόνα 3.55

Το Survey Menu σας παρέχει πρόσβαση στη ρύθμιση των λειτουργιών του δέκτη και της μέτρησης. Ενδεχομένως να θέλετε να ασκήσετε κάποιες από αυτές τις λειτουργίες πριν ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων.

- Από το Survey Menu, επιλέξτε Survey Mode. Ρυθμίστε τον τύπο στο Kinematic.

- Από το Survey Menu, επιλέξτε Point Attribute. Εισάγετε attribute πληροφορίες για το σημείο που πρόκειται να μετρήσετε.

Με το Point Attribute επιλεγμένο, πατήστε Enter για να εμφανιστεί η οθόνη                                       Point Attribute, εικόνα 3.56.

# Εικόνα 3.56

Η οθόνη Point Attribute σας επιτρέπει να εισάγετε attribute πληροφορίες για το σημείο που πρόκειται να παρατηρήσετε. Οι πληροφορίες αυτές εμπεριέχουν τις ακόλουθες παραμέτρους:

- Ένα ID πεδίο 4 χαρακτήρων. Πρέπει να δίνετε διαφορετικό site ID σε κάθε σημείο του project σας που μετρήθηκε.

- Μία προαιρετική περιγραφή 20 χαρακτήρων του σημείου αυτού.

- Προαιρετικό πεδίο του initialization: no initialization, known point (γνωστό σημείο) ή initializer bar point.

Το βασικότερο βήμα για μία επιτυχή kinematic εφαρμογή είναι η διαδικασία   του initialization. O kinematic rover πρέπει να κάνει initialization πριν ξεκινήσει η διαδικασία της αποτύπωσης. Το initialization μπορεί να είναι μία παρατήρηση στο initialization bar, σε ένα γνωστό σημείο ή σε ένα νέο σημείο. Το ακόλουθο παράδειγμα είναι ένα initialization με τη χρησιμοποίηση του initialization bar.

Από την οθόνη Point Attribute, επιλέξτε Initialize και πατήστε ENTER για να εμφανιστεί η οθόνη Init Mode, εικόνα 3.57.

# Εικόνα 3.57

Επιλέξτε Bar και μετά Save. Θα εμφανιστεί η οθόνη Point Attribute (εικόνα 3.45). Σημειώστε ότι το Time on Site έχει ρυθμιστεί στα 300 δευτερόλεπτα (5 λεπτά).

# Εικόνα 3.58

Για να εισάγετε περισσότερες πληροφορίες point attribute, όπως είναι η περιγραφή ενός σημείου, επιλέξτε το πεδίο που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε το ENTER. Αλλάξτε τις τιμές σε αυτές που επιθυμείτε. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Save για να επιστρέψετε στο Survey Menu.

Σημείωση: Η οθόνη Point Attribute – Kinematic σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το πεδίο Time on Site όταν το πεδίο Initialize είναι ρυθμισμένο στο Bar ή στο Known Point. Διαφορετικά το πεδίο Time on Site δεν είναι διαθέσιμο.

Σημείωση: Η επιλογή Known Point είναι διαθέσιμη μόνο όταν ένα σημείο έχει οριστεί ως Control στη διαδικασία stop-and-go. Η λίστα Known Point πρέπει να γίνεται στη διαδικασία stop-and-go και μετά αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη διαδικασία kinematic rover.

- Από το Survey Menu, επιλέξτε Antenna. Ρυθμίστε τις παραμέτρους ύψους της κεραίας γι’ αυτό το σημείο. Επιλέξτε Slant αν μετράτε το ύψος της κεραίας στο εξωτερικό άκρο της GPS κεραίας, ή Vertical αν μετράτε το ύψος της κεραίας στο κάτω μέρος της GPS κεραίας. Εισάγετε την τιμή του ύψους της κεραίας. Αλλάξτε τις μονάδες μέτρησης επιλέγοντας Units από το Survey Menu.

- Από το Survey Menu, επιλέξτε File Manager. Διαγράψτε τα παλιά αρχεία παρατηρήσεων αν χρειάζεται περισσότερη μνήμη για να ολοκληρώσετε αυτό το σετ παρατηρήσεων.

Με επιλεγμένο το File Manager, πατήστε ENTER για να εμφανιστεί η οθόνη File Manager, εικόνα 3.59.

# Εικόνα 3.59

Η οθόνη File Manager σας παρέχει τη δυνατότητα να διαγράψετε τα παλιά αρχεία παρατηρήσεων για να ελευθερώσετε τη μνήμη για το τρέχον σετ παρατηρήσεων. Η οθόνη περιέχει μία λίστα των αρχείων παρατηρήσεων που υπάρχουν στη μνήμη και τα εργαλεία για να τα διαγράψετε. Κάθε αρχείο έχει ένα σύμβολο συνδεδεμένο με τις ακόλουθες σημασίες:

> Υποδεικνύει ότι αυτό το αρχείο είναι το τρέχον αρχείο στο οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα.

+ Υποδεικνύει ότι το αρχείο δεν έχει μεταφερθεί στον Η/Υ από το δέκτη.

- Υποδεικνύει ότι το αρχείο έχει μεταφερθεί στον Η/Υ από το δέκτη.

Χρησιμοποιήστε τα πάνω / κάτω βελάκια για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να διαγραφεί. Χρησιμοποιήστε το αριστερό / δεξί βελάκι για να επιλέξετε Delete ή Del All. Αν επιλέξετε Delete, διαγράφεται μόνο το επιλεγμένο αρχείο. Αν επιλέξετε Del All, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα αρχεία. Πατήστε το ESC όταν τελειώσετε με αυτή την οθόνη για να επιστρέψετε στο Survey Menu.

- Από το Survey Menu επιλέξτε Units. Αλλάξτε τη μονάδα μέτρησης αν η τρέχουσα επιλογή δεν είναι αυτή που θέλετε.

Με το Units επιλεγμένο, πατήστε ENTER για να εμφανιστεί η οθόνη Unit of Measure, εικόνα 3.60.

# Εικόνα 3.60

Η οθόνη Unit of Measure σας επιτρέπει να επιλέξετε τη μονάδα μέτρησης στην οποία επιθυμείτε να εισάγετε το HI της κεραίας. Οι επιλεγμένες μονάδες καθορίζουν τις μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιεί ο Observation Timer.

Πατήστε Enter για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα επιλογής μονάδων. Επιλέξτε την επιλογή που επιθυμείτε και πατήστε ξανά Enter. Επιλέξτε Save για να επιστρέψετε στο Survey Menu.

- Από το Survey Menu, επιλέξτε Receiver ID. Αλλάξτε το ID αν η συγκεκριμένη καταχώρηση δεν είναι αυτή που θέλετε.

Με το Receiver ID επιλεγμένο, πατήστε ENTER για να εμφανιστεί η οθόνη Receiver ID, εικόνα 3.61.

# Εικόνα 3.61

Η οθόνη Receiver ID σας παρέχει τη δυνατότητα να εισάγετε το ID του δέκτη τεσσάρων χαρακτήρων, το οποίο χρησιμεύει για να ονομαστούν τα πρωτογενή αρχεία παρατηρήσεων. Κάθε πρωτογενές αρχείο εμπεριέχει στην ονομασία του το ID του δέκτη. Το ID του δέκτη θα πρέπει να είναι μοναδικό για τον κάθε ένα από τους δέκτες που χρησιμοποιούνται σε μία μέτρηση. Διαφορετικά, τα πρωτογενή αρχεία παρατηρήσεων θα παίρνουν το ίδιο όνομα, δημιουργώντας προβλήματα όταν τα δεδομένα θα «φορτώνονται» στην ίδια θέση στον υπολογιστή σας για την επεξεργασία.

Πατήστε Enter για να κάνετε edit το receiver ID. Αλλάξτε το ID στην τιμή που επιθυμείτε. Συνήθως εισάγουμε τα τέσσερα τελευταία ψηφία του σειραικού αριθμού του δέκτη. Αφού καταχωρήσετε το ID που θέλετε, επιλέξτε Save για να επιστρέψετε στο Survey Menu.

- Από το Survey Menu επιλέξτε Contrast. Αλλάξτε το contrast (αντίθεση) αν δυσκολεύεστε να διαβάσετε.

Με το Contrast επιλεγμένο, πατήστε Enter για να εμφανιστεί η οθόνη Contrast, εικόνα 3.62.

# Εικόνα 3.62

Η οθόνη Contrast σας παρέχει τη δυνατότητα να αλλάξετε το contrast της οθόνης του δέκτη. Χρησιμοποιήστε το δεξί / αριστερό βελάκι για να ρυθμίσετε την αντίθεση. Πατήστε το ENTER όταν τελειώσετε για να γυρίσετε στο Survey Menu.

- Πατήστε το Esc για να βγείτε από το Survey Menu.

Όλες οι λειτουργίες έχουν εξεταστεί και έχουν ρυθμιστεί. Πατήστε Esc για να       κλείσετε το Survey Menu και για να γυρίσετε στο Survey screen, εικόνα 3.63.

Εικόνα 3.63

Έχετε ολοκληρώσει τις διαδικασίες της ρύθμισης και τώρα είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων. Τα υπόλοιπα βήματα θα σας δείξουν πώς να ξεκινήσετε τη διαδικασία συλλογής δεδομένων και πώς να καταγράψετε την πρόοδο της μέτρησής σας.

- Από την Survey screen επιλέξτε Collect Data.

Με το Collect data επιλεγμένο, πατήστε ENTER για εμφανιστεί η οθόνη Satellite Status, εικόνα 3.64.

# Εικόνα 3.64

Η οθόνη Satellite Status σας δείχνει την κατάσταση της λήψης του σήματος από τους GPS δορυφόρους. Όταν μπείτε σε αυτήν την οθόνη, οι ορατοί δορυφόροι απεικονίζονται σχηματικά στην οθόνη σας. Όταν ο δέκτης σας πιάνει το σήμα ενός δορυφόρου, η ονομασία (το νούμερο) του δορυφόρου αυτού γίνεται μαύρη (μαύρο κουτί με άσπρα νούμερα) και μία μπάρα εμφανίζεται στον πίνακα, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης, δείχνοντας την ένταση του σήματος (λόγος: σήμα / θόρυβος). Όταν ο δέκτης έχει πρόσβαση σε 4 τουλάχιστον δορυφόρους που βρίσκονται πάνω από 10 ο από τον ορίζοντα, θα αρχίσει αυτόματα η αποθήκευση των GPS δεδομένων. Αυτόματα η οθόνη θα γυρίσει στο Survey Status. Μπορείτε να επιστρέψετε στην Satellite Status screen πατώντας το Nav/Surv.

Στο κάτω μέρος της οθόνης Satellite Status υπάρχουν δύο δείκτες κατάστασης: power αριστερά και memory δεξιά. Ο δείκτης memory status δείχνει, γραφικά και αριθμητικά, το ποσοστό της κενής μνήμης για αποθήκευση δεδομένων. Μόλις αρχίσει η καταγραφή δεδομένων το ποσοστό θα αναβοσβήσει δίνοντας μία οπτική ένδειξη ότι έχει ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων. Το διάστημα που αναβοσβήνει η τιμή της ελεύθερης μνήμης αντιστοιχεί στο διάστημα καταγραφής που έχουμε επιλέξει.

Ο δείκτης power status δείχνει τη μπαταρία που απομένει, μόνο όμως όταν χρησιμοποιούνται ενσωματωμένες μπαταρίες. Όταν μία εξωτερική μπαταρία συνδεθεί με το δέκτη εμφανίζεται στην οθόνη ένα μπριζάκι.

Για να καθοριστεί η επίδραση των εμποδίων στο πεδίο που μετράτε, χρησιμοποιήστε το sky plot για να δείτε ποιοι δορυφόροι δεν λαμβάνονται από το δέκτη λόγω εμποδίων. Αυτό θα βοηθήσει να καθορίσετε αν το πεδίο είναι κατάλληλο για GPS παρατήρηση.

- Από την οθόνη Satellite Status πατήστε Nav/Surv.

Ενώ φαίνεται η οθόνη Satellite Status, πατήστε το Nav/Surv για να εμφανιστεί η οθόνη Survey Status, εικόνα 3.65.

# Εικόνα 3.65

Η οθόνη Survey Status σας δίνει πληροφορίες για την κατάσταση της μέτρησής σας κατά την περίοδο συλλογής δεδομένων. Από αυτή την οθόνη παρακολουθήστε τους παρακάτω δείκτες παρατήρησης:

- Elapsed – Το Elapsed field εμφανίζει το χρόνο που έχει περάσει από τη στιγμή που ξεκίνησε η συλλογή δεδομένων.

Σημείωση: Ο μετρητής Remain time εμφανίζεται στη διαδικασία Kinematic μόνο κατά το initialization ενός σημείου. Διαφορετικά εμφανίζεται ο μετρητής Elapsed time.

- #Sats - To #Sats field εμφανίζει τον αριθμό των δορυφόρων που η γωνία ύψους τους από τον ορίζοντα είναι πάνω από 10ο και έχουν αναγραφεί στη μνήμη. Σε περιόδους που οι δορυφόροι είναι λίγοι θα χρειάζεται να συλλέγονται περισσότερα δεδομένα για να έχετε μια επιτυχή παρατήρηση. Αυτό μπορεί να είναι ένας καλός δείκτης για την επίδραση των εμποδίων στο πεδίο της μέτρησης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων.

- PDOP – To PDOP field εμφανίζει την τιμή PDOP σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, υπολογισμένη από όλους τους ορατούς δορυφόρους που η γωνία ύψους τους από τον ορίζοντα είναι πάνω από 10ο. Οι περίοδοι υψηλού PDOP θα απαιτούν τη συλλογή περισσότερων δεδομένων για μια επιτυχή παρατήρηση. Αυτό μπορεί να είναι ένας καλός δείκτης για την επίδραση των εμποδίων στο πεδίο της μέτρησης σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων.

Εκτός από τις πληροφορίες survey status, η Survey Status screen εμφανίζει τις ίδιες αναγραφές ισχύος και μνήμης που βρίσκονται στην Satellite Status screen.

- To Start είναι επιλεγμένο και ο δέκτης είναι έτοιμος να καταγράψει πληροφορίες. Πατήστε ENTER για να αρχίσει η καταγραφή των δεδομένων. Το Elapsed field θα αρχίσει να μετράει.

Σημείωση: Το Elapsed field αντικαθίσταται από το Remain field κατά τη διάρκεια του initialization ενός σημείου. Το Remain field θα αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση. Όταν το Remain field φτάσει στο 00:00:00, επιλέγεται το Stop, τερματίζεται η συλλογή δεδομένων και το site ID εισάγεται αυτόματα. Μεταφέρετε την κεραία από το initializer bar στο στυλεό.

- Όταν επιλεχθεί το Stop, σταματήστε τη συλλογή δεδομένων πατώντας ENTER.

- Απενεργοποιείστε το δέκτη σας όταν τελειώσετε.

Όταν έχετε συλλέξει τα επιθυμητά δεδομένα, απλώς απενεργοποιήστε το δέκτη σας για να τερματίσετε το σετ της παρατήρησης.

Σημείωση: Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στην εξωτερική σύνδεση της κεραίας, αποσυνδέστε το εξωτερικό καλώδιο της κεραίας από το δέκτη πριν μετακινήσετε το δέκτη από τη βάση.

Ακολουθήστε τα βήματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω για να ολοκληρώσετε τη μέτρησή σας. Αφού ολοκληρωθεί η συλλογή των δεδομένων, πάρτε όλους τους GPS δέκτες που χρησιμοποιήθηκαν στη μέτρηση στο γραφείο σας και κάντε download τα δεδομένα σε ένα computer. Τώρα μπορείτε να επεξεργαστείτε τα δεδομένα χρησιμοποιώντας το Ashtech Solutions λογισμικό.

# ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

## ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΟΘΟΝΗΣ

Αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζει λεπτομερείς περιγραφές των διαφόρων οθονών που εμφανίζονται καθώς χρησιμοποιείτε το ProMark2 στη διαδικασία survey. Ο πίνακας 4.1 είναι ένας χάρτης που δείχνει την ιεραρχία των οθονών.

# Εικόνα 4.1

### Mode Screen

Η οθόνη έναρξης (opening screen), εικόνα 4.2, εμφανίζεται για λίγα δευτερόλεπτα όταν ενεργοποιείτε το ProMark2. Ακολουθείται από τη Mode screen, εικόνα 4.3. Εάν, ενώ είστε στην οθόνη έναρξης πατήσετε το Enter, θα μεταφερθείτε αυτομάτως στη Mode screen. H Mode screen σας επιτρέπει να επιλέξετε διαδικασία navigation ή survey. Εάν επιλέξετε Survey από τη Mode screen, θα εμφανιστεί η οθόνη Survey, εικόνα 4.4.

# Εικόνα 4.2

# Εικόνα 4.3

### Survey Screen

H Survey screen, εικόνα 4.4, παρέχει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων ή να έχετε πρόσβαση στο survey menu προκειμένου να ρυθμίσετε το δέκτη και της παραμέτρους συλλογής δεδομένων χωρίς να πάτε στο data collection mode. Η δυνατότητα πρόσβασης στο survey menu από αυτό το σημείο είναι χρήσιμη στην περίπτωση που θέλετε να ρυθμίσετε το δέκτη ή να διαχειριστείτε τα αρχεία δεδομένων, ενώ δεν συλλέγετε δεδομένα, π.χ. όταν βρίσκεστε στο γραφείο της. Μπορείτε της να εισαγάγετε point attribute πληροφορίες για το σημείο που πρόκειται να μετρήσετε, πριν ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων. Η διαδικασία αυτή της δεν είναι απαραίτητη αφού οι point attribute πληροφορίες μπορούν να εισαχθούν σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων. Η πρόσβαση στη Survey screen γίνεται επιλέγοντας Survey από τη Mode screen. Στον πίνακα 4.1 περιγράφονται οι επιλογές της survey screen.

# Εικόνα 4.4

# Πίνακας 4.1

| Επιλογή | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Setup | Εμφανίζεται το Survey Menu |
| Collect Data | Εμφανίζεται η οθόνη Satellite Status ή ένα alarm αν δεν υπάρχει συνδεδεμένη εξωτερική κεραία. |

### Survey Menu Screen

Η οθόνη Survey Menu, εικόνα 4.5, σας δίνει τον έλεγχο των λειτουργικών παραμέτρων του δέκτη, των παραμέτρων συλλογής δεδομένων και των δεδομένων των πρωτογενών αρχείων του δέκτη. Όλες οι λειτουργίες του Survey Menu μπορούν να εφαρμοστούν οποιαδήποτε στιγμή πριν ή κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων. Η πρόσβαση στο Survey Menu γίνεται είτε επιλέγοντας Setup από την οθόνη Survey, είτε πατώντας Menu από την οθόνη Survey Status ή από την Satellite Status. Ο πίνακας 4.2 περιγράφει τις επιλογές στο Survey Menu.

# Εικόνα 4.5

# Πίνακας 4.2

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Survey Mode | Εμφανίζεται η οθόνη Survey Mode |
| Point Attribute | Εμφανίζεται η οθόνη Point Attribute |
| Recording Interval | Εμφανίζεται η οθόνη Recording Interval |
| Antenna | Εμφανίζεται η οθόνη Antenna |
| File Manager | Εμφανίζεται η οθόνη File Manager |
| Units | Εμφανίζεται η οθόνη Unit of Measure |
| Receiver ID | Εμφανίζεται η οθόνη Receiver ID |
| Contrast | Εμφανίζεται η οθόνη Contrast |

### Survey Mode Screen

Η οθόνη Survey Mode, εικόνα 4.6, σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε τον τύπο της μέτρησης που θέλετε να εκτελέσετε. Ο πίνακας 4.3 περιγράφει τις παραμέτρους της οθόνης.

# Εικόνα 4.6

# Πίνακας 4.3

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Survey Mode | Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο της μέτρησης. Οι επιλογές είναι: Static, Stop-and-go και Kinematic. Το προεπιλεγμένο είναι το Static. Σημείωση: Ο τύπος της μέτρησης που έχετε επιλέξει θα αποθηκευτεί αφού απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά το δέκτη σας. |
| Save | Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις |
| Σημείωση: Η Survey Mode δεν μπορεί να αλλάξει όταν θα επιλέξετε Collect Data στο Survey Menu. Ο δέκτης θα εκτελέσει μόνο τον τύπο της μέτρησης που έχει ρυθμιστεί. Ο δέκτης πρέπει να απενεργοποιηθεί και να ενεργοποιηθεί ξανά για να αλλάξει ο τύπος της μέτρησης. |

### Point Attribute – Static Screen

Η οθόνη Point Attribute τις δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε και να αποθηκεύσετε πληροφορίες για το σημείο όπου συλλέγονται ή πρόκειται να συλλεχθούν δεδομένα. Οι πληροφορίες που έχουν εισαχθεί αποθηκεύονται μαζί με τα πρωτογενή δεδομένα της μέτρησης και γίνονται download προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των δεδομένων.

Η πρόσβαση στην οθόνη Point Attribute γίνεται επιλέγοντας Point Attribute από το Survey Menu. Υπάρχουν τρεις οθόνες Point Attribute, μία για κάθε έναν από τους τρεις τύπους μέτρησης που είναι διαθέσιμοι μέσω της οθόνης Survey Mode. Η οθόνη Point Attribute – Static, εικόνα 4.7, σας επιτρέπει να εισάγετε και να αποθηκεύετε το ID του σημείου και πληροφορίες για την περιγραφή του, όταν βρίσκεστε στη μέθοδο Static. Ο πίνακας 4.4 περιγράφει τις παραμέτρους της οθόνης.

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Site ID | Μπορείτε να εισαγάγετε ένα τεσσάρων χαρακτήρων αλφαριθμητικό ID του σημείου. Αν εισαχθούν λιγότεροι από 4 χαρακτήρες, τα κενά πεδία θα γεμίσουν αυτόματα με – (παύλες). Ορθές επιλογές χαρακτήρων είναι όλες εκτός από ? κενό < > : / Αν εισαχθεί μία λανθασμένη επιλογή, θα αντικατασταθεί αυτόματα από – (παύλα). Το προεπιλεγμένο είναι ????. |
| Site Description | Εμφανίζεται η οθόνη Site Description όπου μπορείτε να επιλέξετε μία περιγραφή από τη λίστα περιγραφών, να εισαγάγετε μία νέα περιγραφή έως 20 χαρακτήρων, να κάνετε edit μία περιγραφή και να διαγράψετε μία περιγραφή. Η προκαθορισμένη εισαγωγή είναι κενή. |
| Save | Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις. |
| Σημείωση: Αφού απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά ο δέκτης της, της οι παράμετροι θα αποθηκευτούν με εξαίρεση το site ID, το οποίο θα αντικαταστήσει την προεπιλεχθείσα τιμή “????”. Σημείωση: Οι πληροφορίες για της περιγραφές που εισάγετε σώζονται σε μία λίστα και είναι διαθέσιμες ανεξαρτήτως της μεθοδολογίας μέτρησης που έχετε επιλέξει. |

# Εικόνα 4.7

# Πίνακας 4.4

### Point Attribute – Stop-and-go Screen

Η οθόνη Point Attribute Stop-and-go, εικόνα 4.8,τιςς επιτρέπει να εισαγάγετε και να αποθηκεύετε πληροφορίες, όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο stop-and-go. Ο πίνακας 4.5 περιγράφει τις παραμέτρους της οθόνης.

# Εικόνα 4.8

# Πίνακας 4.5

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Site ID | Μπορείτε να εισαγάγετε ένα τεσσάρων χαρακτήρων αλφαριθμητικό ID του σημείου. Αν εισαχθούν λιγότεροι από 4 χαρακτήρες, τα κενά πεδία θα γεμίσουν αυτόματα με – (παύλες). Ορθές επιλογές χαρακτήρων είναι όλες εκτός από κενό, < > : και /. Αν εισαχθεί μία λανθασμένη επιλογή, θα αντικατασταθεί αυτόματα από – (παύλα). Η προεπιλεγμένη εισαγωγή είναι «0001». |
| Time on site | Σας επιτρέπει να εισαγάγετε τον χρόνο απασχόλησης στο σημείο σε δευτερόλεπτα. Ο δέκτης θα εκτελέσει αντίστροφη μέτρηση των δευτερολέπτων κατά τη συλλογή δεδομένων. Το εύρος των τιμών είναι από 1 - 9999. Η προκαθορισμένη ρύθμιση είναι 10 δευτερόλεπτα. Αν κάνετε initialization σε μία μπάρα η προκαθορισμένη ρύθμιση είναι 300 δευτερόλεπτα. Σημείωση: Αν το time on site είναι μικρότερο από το διάστημα καταγραφής, η τιμή δεν γίνεται αποδεκτή και το πεδίο time on site θα εμφανίσει την τιμή του διαστήματος καταγραφής. |
| Site Description | Εμφανίζεται η οθόνη Site Description όπου μπορείτε να επιλέξετε μία περιγραφή από τη λίστα περιγραφών, να εισαγάγετε μία νέα περιγραφή έως 20 χαρακτήρων, να κάνετε edit μία περιγραφή και να διαγράψετε μία περιγραφή. Η προκαθορισμένη εισαγωγή είναι κενή. |
| Initialize | Εμφανίζεται η οθόνη Init Mode όπου μπορείτε να ρυθμίσετε την απασχόληση ως ένα initialization σημείο σε ένα initializer bar ή ένα γνωστό σημείο. Ρυθμίστε στο <None> αν δεν θέλετε να κάνετε initialization. Η προκαθορισμένη ρύθμιση είναι None. |
| Control | Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το σημείο ως control point για μελλοντική χρήση ως ένα γνωστό initialization point. Αν ρυθμίσετε στο Yes το συγκεκριμένο σημείο θα είναι διαθέσιμο ως ένα γνωστό initialization point και θα περιέχεται στον πίνακα site ID. Αν ρυθμίσετε στο No το σημείο θα είναι ένα standard point occupation. Η προκαθορισμένη ρύθμιση είναι No. |
| Save | Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις. |
| Σημείωση: Όλες οι παράμετροι θα αποθηκευτούν, με εξαίρεση το Initialize setting (θα επιστρέψει στο None) και το Control setting (θα επιστρέψει στο No), αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά το δέκτη σας. Σημείωση: Οι πληροφορίες για τις περιγραφές που εισάγετε σώζονται σε μία λίστα και είναι διαθέσιμες ανεξαρτήτως της μεθοδολογίας μέτρησης που έχετε επιλέξει. Σημείωση: Οι πληροφορίες site ID υπάρχουν και στη stop-and-go και στην kinematic μεθοδολογία. Έτσι αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά το δέκτη σας θα εμφανιστεί το site ID της τελευταίας μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε. |

### Point Attribute – Kinematic Screen

Η οθόνη Point Attribute – Kinematic, εικόνα 4.9,τιςς επιτρέπει να ρυθμίζετε και να αποθηκεύετε πληροφορίες όταν είναι επιλεγμένη η κινηματική μέθοδος μέτρησης. Ο πίνακας 4.6 περιγράφει τις παραμέτρους της οθόνης.

# Εικόνα 4.9

# Πίνακας 4.6

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Site ID | Σας δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε ένα αλφαριθμητικό 4 χαρακτήρων ID σημείου. Αν έχουν εισαχθεί λιγότεροι από 4 χαρακτήρες, τα κενά πεδία θα γεμίζουν αυτόματα με – (παύλες). Ορθές επιλογές είναι όλες οι επιλογές εκτός από το κενό, < > : και /. Αν εισαχθεί μία λάθος επιλογή, θα αντικατασταθεί αυτόματα από – (παύλα). Η προεπιλεγμένη εισαγωγή είναι “0001”. |
| Site Description | Εμφανίζεται η οθόνη Site Description όπου μπορείτε να επιλέξετε μία περιγραφή από τη λίστα περιγραφών, να εισαγάγετε μία νέα περιγραφή έως 20 χαρακτήρων, να κάνετε edit μία περιγραφή και να διαγράψετε μία περιγραφή. Η προκαθορισμένη εισαγωγή είναι κενή. |
| Initialize | Εμφανίζεται η οθόνη Init Mode όπου μπορείτε να ρυθμίσετε την απασχόληση ως ένα initialization σημείο σε ένα initializer bar ή ένα γνωστό σημείο. Ρυθμίστε στο <None> αν δεν θέλετε να κάνετε initialization. Αν επιλεχθεί το initializer bar ή το γνωστό σημείο, το πεδίο Time on Site θα εμφανιστεί πίσω από το site ID. O προεπιλεγμένος χρόνος στο site για bar είναι 300 δευτερόλεπτα. Η προεπιλεγμένη time-on-site τιμή για γνωστό σημείο είναι 15 δευτερόλεπτα. Το γνωστό σημείο θα είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον ένα control point έχει καταγραφεί στη μεθοδολογία stop-and-go. |
| Save | Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις. |
| Σημείωση: Όλες οι παράμετροι θα αποθηκευτούν, με εξαίρεση το Initialize field το οποίο θα επιστρέψει στην προεπιλεγμένη τιμή None, αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά το δέκτη σας. Σημείωση: Οι πληροφορίες για τις περιγραφές που εισάγετε σώζονται σε μία λίστα και είναι διαθέσιμες ανεξαρτήτως της μεθοδολογίας μέτρησης που έχετε επιλέξει. Το ίδιο ισχύει και για το site ID και για το time on site. |

### Site ID Screen

Η οθόνη Site ID, εικόνα 4.10, είναι διαθέσιμη για τις μεθοδολογίες stop-and-go και kinematic όταν στο Initialize field έχετε επιλέξει Known Point. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη site ID, επιλέξτε Known Point στο Initialize field, μετά διαλέξτε το Site ID field και πατήστε Enter.

Η οθόνη Site ID σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα γνωστό site ID με τη σχετική περιγραφή κατά τη διάρκεια του initialization ενός γνωστού σημείου. Τα site IDs που είναι στη λίστα, είναι εκείνα που εισήχθησαν και καταγράφηκαν με το control ρυθμισμένο στο Yes. Ο πίνακας 4.7 περιγράφει τις παραμέτρους της οθόνης Site ID.

# Εικόνα 4.10

# Πίνακας 4.7

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| CT23...etc. | Μία λίστα των site IDs με τις σχετικές περιγραφές ρυθμισμένη ως control κατά τις προηγούμενες καταγραφές σημείων. Αυτά είναι γνωστά initialization σημεία. Ο πίνακας επιτρέπει μέχρι 16 γνωστά σημεία. Με 16 σημεία, το Control field στην οθόνη Point Attribute δεν μπορεί να γίνει edit. |
| save | Αποθηκεύει ρυθμίσεις. |
| delete | Διαγράφει το διαλεγμένο site ID στον Site ID πίνακα. Η λίστα Site ID είναι αποθηκευμένη και μπορεί να διαγραφεί μόνο με το Delete ή αν επιλέξετε Clear All στο Navigation Setup menu. |

### Site Description Screen

Η πρόσβαση στην οθόνη Site Description, εικόνα 4.11, μπορεί να γίνει από την οθόνη Point Attribute όταν διαλέξετε το Site Description field και πατήσετε το Enter.

Η οθόνη Site Description σας επιτρέπει να επιλέξετε μία περιγραφή από τη λίστα, να εισαγάγετε μία νέα περιγραφή και να διαγράψετε μία περιγραφή. Η περιγραφή μπορεί να είναι μέχρι 20 χαρακτήρων. Ο πίνακας site description επιτρέπει μέχρι 16 περιγραφές στη λίστα. Η προκαθορισμένη τιμή <Empty> θα είναι πάντα διαθέσιμη στη λίστα. Το <Empty> θα σας επιτρέψει να ρυθμίσετε το site descriptor field σε μία άδεια σειρά. Ο πίνακας 4.8 περιγράφει τις παραμέτρους της οθόνης.

# Εικόνα 4.11

# Πίνακας 4.8

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Save | Αποθηκεύει τα δεδομένα, ρυθμίζει την επιλεγμένη περιγραφή στο Site Descriptor field στην οθόνη Point Attribute και επιστρέφει το πρόγραμμα στην οθόνη Point Attribute. |
| New | Εμφανίζεται η οθόνη Description Edit όπου μπορείτε να εισαγάγετε μία περιγραφή έως 20 χαρακτήρων. Αυτό το πεδίο δε θα μπορεί πια να επιλεχθεί όταν ο πίνακας θα έχει 16 περιγραφές. |
| Edit | Εμφανίζεται η οθόνη Description Edit όπου μπορείτε να προσδιορίσετε την επιλεγμένη περιγραφή. |
| Delete | Διαγράφει την επιλεγμένη περιγραφή. Θα πρέπει να διαγράφετε μία περιγραφή κάθε φορά. |
| Σημείωση: Πατήστε ESC για να ακυρώσετε αλλαγές και επιστρέψτε στην οθόνη Point Attribute. Η αποθήκευση του πίνακα θα γίνει αν απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε το δέκτη σας, με όλες τις εισαγωγές στην οθόνη Site Description που έχουν αποθηκευτεί. Το Save έχει πατηθεί. |

### Ιnit Mode Screen

Η πρόσβαση στην οθόνη Init Mode, εικόνα 4.12, γίνεται από την οθόνη Point Attribute αφού διαλέξετε το πεδίο Initialize και πατήσετε Enter.

Η οθόνη Init Mode επιτρέπει να επιλέξετε έναν τύπο initialization για το σημείο. Οι επιλογές είναι: <None>, Bar και Known. Ο πίνακας 4.9 περιγράφει τις παραμέτρους της οθόνης.

# Εικόνα 4.12

# Πίνακας 4.9

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| <None> | Ρυθμίζει το initialization για το σημείο στο none. Το σημείο δε θα καταχωρηθεί στη λίστα ως initialization σημείο. |
| Bar | Ρυθμίζει το initialization για το σημείο στο Kinematic bar. Το λογισμικό θα το εντοπίσει ως initialization σημείο. |
| Known | Ρυθμίζει το initialization για το σημείο στο known point. Το λογισμικό θα το εντοπίσει ως initialization σημείο. Το Bar και το Known είναι διαθέσιμα κατά τη συλλογή δεδομένων με τις μεθοδολογίες stop-and-go και kinematic. To Known είναι διαθέσιμο εφόσον ένα σημείο έχει οριστεί ως Control Point και έχει καταγραφεί στη μεθοδολογία stop-and-go. Αν επιστρέψετε σε ένα γνωστό σημείο που δεν έχει οριστεί προηγουμένως ως control point, απλώς χρησιμοποιήστε το ίδιο site ID και ρυθμίστε το ως ένα control point, όταν θα ξεκινήσετε πάλι την καταγραφή. |
| Save | Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις. |
| Σημείωση: Το Known είναι διαθέσιμο εκτός εάν τουλάχιστον ένα σημείο έχει οριστεί ως Control και έχει καταγραφεί. Επίσης, το Known δεν είναι διαθέσιμο αν έχουν διαγραφεί όλα τα site IDs από τον πίνακα Known point. |

### Recording Interval Screen

Η οθόνη Recording Interval, εικόνα 4.13, σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον καταγραφέα διαστήματος του δέκτη σε δευτερόλεπτα. Ο πίνακας 4.10 περιγράφει τις παραμέτρους της οθόνης διαστήματος καταγραφής.

# Εικόνα 4.13

# Πίνακας 4.10

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Seconds | Εμφανίζεται η οθόνη Recording Interval List. Το εύρος των τιμών είναι από 1 έως 120 δευτερόλεπτα. Η προκαθορισμένη τιμή είναι 10. |
| Save | Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις. |
| Σημείωση: Η παράμετρος αποθηκεύεται αφού απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά το δέκτη σας. |

### Recording Interval List Screen

Η πρόσβαση στην οθόνη Recording Interval List, εικόνα 4.14, γίνεται εφόσον επιλέξετε το Interval field από την οθόνη Recording Interval και πατήσετε Enter.

Η οθόνη Recording Interval List σας επιτρέπει να επιλέξετε το διάστημα καταγραφής του δέκτη σε δευτερόλεπτα. Ο πίνακας 4.11 περιγράφει τις παραμέτρους της οθόνης.

# Εικόνα 4.14

# Πίνακας 4.11

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| 5 sec | Ρυθμίζεται το διάστημα καταγραφής του δέκτη στα 5 δευτερόλεπτα. |
| 10 sec | Ρυθμίζεται το διάστημα καταγραφής του δέκτη στα 10 δευτερόλεπτα. |
| 15 sec | Ρυθμίζεται το διάστημα καταγραφής του δέκτη στα 15 δευτερόλεπτα. |
| 20 sec | Ρυθμίζεται το διάστημα καταγραφής του δέκτη στα 20 δευτερόλεπτα. |
| Other | Ρυθμίζεται το Interval field της οθόνης Recording Interval στον τύπο Edit, επιτρέποντάς σας να εισαγάγετε μία τιμή από 1 έως 120 δευτερόλεπτα. Αν εισαχθεί μία τιμή μεγαλύτερη από τα 120 δευτερόλεπτα, θα αλλάξει αυτόματα στο 120. |

### Antenna Screen

Η οθόνη Antenna, εικόνα 4.15, σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της GPS κεραίας στο σημείο που συλλέγονται ή πρόκειται να συλλεχθούν δεδομένα. Ο πίνακας 4.12 περιγράφει τις παραμέτρους της οθόνης.

# Εικόνα 4.15

# Πίνακας 4.12

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Height Type | Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τύπο ύψους της κεραίας: κεκλιμένο ή κατακόρυφο. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι ο κεκλιμένος. |
| Antenna Height | Σας επιτρέπει να εισαγάγετε το ύψος της κεραίας στις μονάδες που έχουν οριστεί στην οθόνη Unit of Measure. Για να αλλάξετε το ύψος της κεραίας χρησιμοποιήστε τα βελάκια ως εξής: πρώτα, με τα πάνω/κάτω βελάκια διαλέξτε το Antenna Height data field. Έπειτα πατήστε ENTER για να πάτε στο edit mode. Τώρα χρησιμοποιήστε τα πάνω/κάτω βελάκια για να μεταφερθείτε σε ένα διαφορετικό ψηφίο. Αφού ρυθμίσετε όλα τα ψηφία, πατήστε ENTER, με το κάτω βελάκι διαλέξτε Save και πατήστε ENTER για αποθήκευση. Η προκαθορισμένη ρύθμιση είναι 0.000. |
| Save | Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις. |
| Σημείωση: Οι παράμετροι θα αποθηκευτούν αφού απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά το δέκτη σας. |

### File Manager Screen

Η οθόνη File Manager, εικόνα 4.16, σας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσετε τις λεπτομέρειες κάθε αρχείου αποθηκευμένου στο δέκτη σας και να διαγράψετε τα αρχεία που δε χρειάζεστε. Κάθε αρχείο έχει μία επιγραφή που δείχνει αν το έχετε κάνει download. Η πληροφορία αυτή είναι πολύ χρήσιμη καθώς μπορείτε με ευκολία να αποφασίσετε ποια αρχεία θα διαγράψετε όταν χρειάζεστε περισσότερη μνήμη. Η πρόσβαση στην οθόνη File Manager γίνεται επιλέγοντας File Manager στο Survey Menu. Ο πίνακας 4.13 περιγράφει τις παραμέτρους της οθόνης. Ο τύπος αποθήκευσης των αρχείων φαίνεται στην εικόνα 4.17.

# Εικόνα 4.16

# Πίνακας 4.13

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| R1234…..etc. | Μία λίστα των πρωτογενών αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο δέκτη ProMark2. Κάθε φορά μπορούν να αποθηκευτούν στο δέκτη έως 100 αρχεία. Τα αρχεία κλείνουν αυτόματα όταν απενεργοποιείται ο δέκτης. Κάθε αρχείο έχει ένα σχετικό σύμβολο με τις ακόλουθες σημασίες: > Υποδεικνύει ότι το αρχείο αυτό είναι το τρέχον αρχείο στο οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα. + Υποδεικνύει ότι το αρχείο δεν έχει γίνει ακόμα downloaded από το δέκτη. - Υποδεικνύει ότι το αρχείο έχει γίνει downloaded από το δέκτη. |
| Detail Map | Ένας λεπτομερής χάρτης έχει γίνει uploaded στη μνήμη του δέκτη. Αν έχουν γίνει uploaded περισσότεροι από ένας χάρτες, η παράμετρος Detail Map θα περικλείει πληροφορίες όλων των χαρτών. Λεπτομερείς χάρτες υπάρχουν στο MapSend Streets CD. |
| Delete | Διαγράφει το επιλεγμένο αρχείο. |
| Del All | Διαγράφει όλα τα αρχεία. |
| Arrow button | Για να διαγράψετε ένα συγκεκριμένο αρχείο, χρησιμοποιήστε τα πάνω/κάτω βελάκια για να το επιλέξετε. Το αρχείο θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης. Τώρα με το δεξί/αριστερό βελάκι επιλέξτε Delete. Πατήστε ENTER για να διαγράψετε το αρχείο. |
| Esc | Η οθόνη επιστρέφει στο Survey Menu. |
| Lower pane of display | Πληροφορίες ονομασίας και μεγέθους του επιλεγμένου αρχείου. Επίσης εμφανίζεται το ποσοστό της κενής μνήμης για αποθήκευση δεδομένων. |

# Εικόνα 4.17

Σημείωση: Το session ID αυξάνεται από το Α έως το Ζ παρέχοντας μέχρι 26 διαφορετικά sessions IDs για κάθε ημέρα. Αν συλλεχθούν περισσότερα από 26 αρχεία σε μία μόνο ημέρα, το πρώτο ψηφίο του έτους χρησιμοποιείται ως μέρος του session ID. Η ακόλουθη λίστα υποδεικνύει το πώς αυξάνονται τα sessions IDs.

# R1234A01.175

-

-

# R1234Z01.175

# R1234AA1.175

-

-

# R1234AZ1.175

# R1234AB1.175

-

-

# R1234ZZ1.175

### Unit of Measure Screen

Η οθόνη Unit of Measure, εικόνα 4.18, σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε την προτιμώμενη μονάδα μέτρησης στην οποία θα εισαχθούν οι τιμές ύψους της κεραίας στην οθόνη Point Attribute. Η επιλογή επίσης καθορίζει τη μονάδα που χρησιμοποιήθηκε για να εμφανιστούν οι συνθήκες της παραμέτρου Observation Timer στην οθόνη Survey Status. Η πρόσβαση στην οθόνη Unit of Measure γίνεται επιλέγοντας Units στο Survey Menu. Η οθόνη αυτή εμφανίζει την τρέχουσα μονάδα μέτρησης που έχετε επιλέξει. Ο πίνακας 4.14 περιγράφει τις παραμέτρους που μπορούν να επιλεχθούν.

# Εικόνα 4.18

# Πίνακας 4.14

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Units | Όπως φαίνεται στην εικόνα, αυτή είναι η τρέχουσα επιλογή μονάδας μέτρησης. Πατώντας ENTER θα έχετε μία λίστα των διαθέσιμων επιλογών: Μέτρα, International Feet, U.S. Feet. |
| Save | Αποθηκεύει τις ρυθμίσεις. |

Σημείωση: Για να αποθηκευτεί η επιλογή σας θα πρέπει να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το δέκτη σας.

### Receiver ID Screen

Η οθόνη Receiver ID, εικόνα 4.19, σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ηλεκτρονική ταυτότητα του δέκτη για να χρησιμοποιηθεί στην ονομασία των πρωτογενών αρχείων με δεδομένα της μέτρησης. Τα τέσσερα ψηφία που θα εισαγάγετε, όπως φαίνεται στην εικόνα, θα μπορούσαν να είναι τα τέσσερα τελευταία ψηφία του σειριακού αριθμού που βρίσκεται στο κάτω μέρος του δέκτη. Κάθε πρωτογενές αρχείο που θα γίνεται downloaded από αυτό το δέκτη θα περιέχει στην ονομασία του τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική ταυτότητα του δέκτη. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε διαφορετική ηλεκτρονική ταυτότητα για κάθε δέκτη που χρησιμοποιείτε σε μία μέτρηση. Έτσι θα αποφύγετε προβλήματα όταν θα κάνετε download τα αρχεία σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η πρόσβαση στην οθόνη Receiver ID γίνεται επιλέγοντας Receiver ID από το Survey Menu. Ο πίνακας 4.15 περιγράφει τις παραμέτρους της οθόνης.

# Εικόνα 4.19

# Πίνακας 4.15

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Receiver ID | Ένα πεδίο όπου μπορείτε να εισαγάγετε ένα ID για το δέκτη. Τα ψηφία είναι 0-9 και τα γράμματα Α-Ζ. Αν επιλέξετε κάποιον άλλο χαρακτήρα θα αντικατασταθεί από το 0. |
| Save | Αποθηκεύει το ID όταν πατήσετε ENTER. |

Σημείωση: Για να αποθηκευτεί το Receiver ID θα πρέπει να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά το δέκτη σας.

### Contrast Screen

Η πρόσβαση στην οθόνη Contrast, εικόνα 4.20, γίνεται από το Survey menu. Σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την αντίθεση στην οθόνη χρησιμοποιώντας το δεξί και το αριστερό βελάκι. Πατήστε ENTER για να φύγετε από αυτή την οθόνη.

# Εικόνα 4.20

### Survey Status – Static Παρατηρήσεις

Η οθόνη Survey Status – Static, εικόνα 4.21, παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του δέκτη και το τρέχον σετ συλλογής δεδομένων. Από αυτή την οθόνη μπορείτε να δείτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες για τη μέτρηση.

Εξαρτάται από την οθόνη Survey Status για να καθορίσει το πότε έχει συλλεχθεί ένας ικανοποιητικός αριθμός δεδομένων για να τερματιστεί η μέτρηση, σας πληροφορεί για την ποιότητα των δεδομένων που συλλέγονται και σας παρέχει πληροφορίες για τη μπαταρία και τη μνήμη που απομένει. Η πρόσβαση στην οθόνη Survey Status γίνεται πατώντας Nav/Surv από την οθόνη Satellite Status. Το Nav/Surv εναλλάσσει τις οθόνες Survey Status και Satellite Status.

# Εικόνα 4.21

# Πίνακας 4.16

| Επιλογή | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Site ID | Το Site ID field εμφανίζει το τρέχον site ID που έχει καθοριστεί γι’ αυτό το σετ παρατηρήσεων. Το πεδίο εμφανίζεται αλλά δεν μπορεί να γίνει edit. |
| Obs. Timer | Το Obs. Timer field εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση του χρονομέτρη παρατήρησης. Οι πιθανές τιμές που θα εμφανιστούν, είναι: 0 KM (0 MI) – εμφανίζεται όταν δεν έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα για να επεξεργαστείτε μία βάση ανάμεσα σε αυτό το δέκτη και στους άλλους που συλλέγουν δεδομένα ταυτόχρονα. 5 KM (3 MI) – εμφανίζεται όταν έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα για να επεξεργαστείτε μία βάση ανάμεσα σε αυτό το δέκτη και οποιονδήποτε άλλο που συλλέγει ταυτόχρονα δεδομένα σε απόσταση 5 KM (3 MI) από αυτό το δέκτη. 10 KM (6 MI) – εμφανίζεται όταν έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα για να επεξεργαστείτε μία βάση ανάμεσα σε αυτό το δέκτη και οποιονδήποτε άλλο που συλλέγει ταυτόχρονα δεδομένα σε απόσταση 10 KM (6 MI) από αυτό το δέκτη. 15 KM (9 MI) - εμφανίζεται όταν έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα για να επεξεργαστείτε μία βάση ανάμεσα σε αυτό το δέκτη και οποιονδήποτε άλλο που συλλέγει ταυτόχρονα δεδομένα σε απόσταση 15 KM (9 MI) από αυτό το δέκτη. 20+ KM (12 MI) - εμφανίζεται όταν έχουν συλλεχθεί αρκετά δεδομένα για να επεξεργαστείτε μία βάση ανάμεσα σε αυτό το δέκτη και οποιονδήποτε άλλο που συλλέγει ταυτόχρονα δεδομένα σε απόσταση 20 KM (12 MI) από αυτό το δέκτη. |
| Elapsed | Το Elapsed field εμφανίζει το χρόνο που έχει περάσει από τη στιγμή που ξεκίνησε το τρέχον σετ παρατήρησης. |
| # Sats | Το # Sats field εμφανίζει τον αριθμό των δορυφόρων που η γωνία ύψους τους από τον ορίζοντα είναι πάνω από 10 ο και έχουν αναγραφεί στη μνήμη. |
| PDOP | To PDOP field εμφανίζει την τιμή PDOP σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, υπολογισμένη από όλους τους ορατούς δορυφόρους που η γωνία ύψους τους από τον ορίζοντα είναι πάνω από 10 ο. |
| Power status indication | Ο δείκτης κατάστασης της μπαταρίας (βρίσκεται στο κάτω και αριστερό μέρος της οθόνης) παρέχει μία γραφική απεικόνιση της μπαταρίας που απομένει. Αν χρησιμοποιείτε εξωτερική τροφοδοσία τότε στη θέση του γραφικού της μπαταρίας εμφανίζεται ένα μπριζάκι. |
| Memory status indication | Ο δείκτης κατάστασης της μνήμης (στο δεξιό κάτω μέρος της οθόνης) παρέχει πληροφορία για την εναπομείνασα ελεύθερη μνήμη γραφικά και ποσοστιαία. Το ποσοστό της ελεύθερης μνήμης αναβοσβήνει με διάστημα ίσο με το διάστημα καταγραφών (recording interval). |

### Survey Status – Stop-and-go Screen

Η οθόνη Survey Status – Stop-and-go, εικόνα 4.22, παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του δέκτη και το τρέχον σετ συλλογής δεδομένων. Από αυτή την οθόνη μπορείτε να δείτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες για τη μέτρηση. Εξαρτάται από την οθόνη Survey Status για να καθορίσει το αν καταγράφονται δεδομένα, για να ξεκινήσει η καταγραφή των point attribute δεδομένων και για να επαληθεύσει το χρόνο που απομένει για τη συλλογή δεδομένων. Επίσης σας πληροφορεί για την ποιότητα των δεδομένων που συλλέγονται και σας παρέχει πληροφορίες για τη μπαταρία και τη μνήμη που απομένει. Η πρόσβαση στην οθόνη Survey Status γίνεται πατώντας Nav/Surv από την οθόνη Satellite Status. Το Nav/Surv και το ESC εναλλάσσουν τις οθόνες Survey Status και Satellite Status. Ο πίνακας 4.17 περιγράφει τις παραμέτρους της οθόνης.

# Εικόνα 4.22

# Πίνακας 4.17

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Site ID | Το Site ID field εμφανίζει το τρέχον site ID που έχει καθοριστεί γι’ αυτό το σετ παρατηρήσεων. Το πεδίο εμφανίζεται αλλά δεν μπορεί να γίνει edit. |
| Remain | Το Remain field εμφανίζει το χρόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί η καταγραφή των σημείων για την τρέχουσα παρατήρηση. |
| # Sats | Το # Sats field εμφανίζει τον αριθμό των δορυφόρων που η γωνία ύψους τους από τον ορίζοντα είναι πάνω από 10 ο και έχουν αναγραφεί στη μνήμη. |
| PDOP | To PDOP field εμφανίζει την τιμή PDOP σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, υπολογισμένη από όλους τους ορατούς δορυφόρους που η γωνία ύψους τους από τον ορίζοντα είναι πάνω από 10 ο. |
| Start | Το START σας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε την καταγραφή δεδομένων. Όταν εμφανιστεί σε reverse video (άσπρα γράμματα / μαύρο background) ο δέκτης δε συλλέγει point attribute πληροφορίες. Πατήστε ENTER για να ξεκινήσει η καταγραφή των δεδομένων. |
| Stop | Το STOP σας επιτρέπει να σταματήσετε την καταγραφή πριν ο χρόνος που απομένει φτάσει στο 00:00:00. Όταν εμφανιστεί σε reverse video ο δέκτης αποθηκεύει πληροφορίες. Πατήστε ENTER για να σταματήσετε τη συλλογή δεδομένων. Το STOP θα επιστρέψει στο κανονικό video όταν το Remain field εκτελέσει αντίστροφη μέτρηση στο 00:00:00. |
| Power status indication | Ο δείκτης κατάστασης της μπαταρίας (βρίσκεται στο κάτω και αριστερό μέρος της οθόνης) παρέχει μία γραφική απεικόνιση της μπαταρίας που απομένει. Αν χρησιμοποιείτε εξωτερική τροφοδοσία τότε στη θέση του γραφικού της μπαταρίας εμφανίζεται ένα μπριζάκι. |
| Memory status indication | Ο δείκτης κατάστασης της μνήμης (στο δεξιό κάτω μέρος της οθόνης) παρέχει πληροφορία για την εναπομείνασα ελεύθερη μνήμη γραφικά και ποσοστιαία. Το ποσοστό της ελεύθερης μνήμης αναβοσβήνει με διάστημα ίσο με το διάστημα καταγραφών (recording interval). |

### Survey Status – Kinematic Screen

Η οθόνη Survey Status – Kinematic, εικόνα 4.23, παρέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του δέκτη και το τρέχον σετ συλλογής δεδομένων. Από αυτή την οθόνη μπορείτε να δείτε όλες τις σημαντικές πληροφορίες για τη μέτρηση. Εξαρτάται από την οθόνη Survey Status για να καθορίσει το αν καταγράφονται δεδομένα, για να ξεκινήσει η καταγραφή των point attribute δεδομένων και για να καθορίσει πόσος χρόνος έχει περάσει από τη στιγμή που ξεκίνησε η συλλογή δεδομένων. Επίσης σας πληροφορεί για την ποιότητα των δεδομένων που συλλέγονται και σας παρέχει πληροφορίες για τη μπαταρία και τη μνήμη που απομένει. Η πρόσβαση στην οθόνη Survey Status γίνεται πατώντας Nav/Surv από την οθόνη Satellite Status. Το Nav/Surv και το ESC εναλλάσσουν τις οθόνες Survey Status και Satellite Status. Ο πίνακας 4.18 περιγράφει τις παραμέτρους της οθόνης.

# Εικόνα 4.23

# Πίνακας 4.18

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Site ID | Το Site ID field εμφανίζει το τρέχον site ID που έχει καθοριστεί γι’ αυτό το σετ παρατηρήσεων. Το πεδίο εμφανίζεται αλλά δεν μπορεί να γίνει edit. |
| Elapsed | Το Elapsed field εμφανίζει το χρόνο που έχει περάσει από τη στιγμή που ξεκίνησε η αποθήκευση των δεδομένων για την τρέχουσα παρατήρηση. Σημείωση: ο χρόνος που απομένει (Remain) θα εμφανίζεται αντί για τον Elapsed κατά τη διάρκεια του initialization ενός σημείου (Initialize field ρυθμισμένο στο Bar ή στο Known). |
| # Sats | Το # Sats field εμφανίζει τον αριθμό των δορυφόρων που η γωνία ύψους τους από τον ορίζοντα είναι πάνω από 10 ο και έχουν αναγραφεί στη μνήμη. |
| PDOP | To PDOP field εμφανίζει την τιμή PDOP σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, υπολογισμένη από όλους τους ορατούς δορυφόρους που η γωνία ύψους τους από τον ορίζοντα είναι πάνω από 10 ο. |
| Start | Το START σας δίνει τη δυνατότητα να ξεκινήσετε το σετ παρατήρησης. Όταν εμφανιστεί σε reverse video (άσπρα γράμματα / μαύρο background) ο δέκτης δεν αποθηκεύει δεδομένα. Πατήστε ENTER για να ξεκινήσει η συλλογή των δεδομένων. |
| Stop | Το STOP σας επιτρέπει να σταματήσετε το σετ παρατήρησης. Όταν εμφανιστεί σε reverse video ο δέκτης αποθηκεύει δεδομένα. Πατήστε ENTER για να σταματήσετε τη συλλογή δεδομένων. |
| Power status indication | Ο δείκτης κατάστασης της μπαταρίας (βρίσκεται στο κάτω και αριστερό μέρος της οθόνης) παρέχει μία γραφική απεικόνιση της μπαταρίας που απομένει. Αν χρησιμοποιείτε εξωτερική τροφοδοσία τότε στη θέση του γραφικού της μπαταρίας εμφανίζεται ένα μπριζάκι. |
| Memory status indication | Ο δείκτης κατάστασης της μνήμης (στο δεξιό κάτω μέρος της οθόνης) παρέχει πληροφορία για την εναπομείνασα ελεύθερη μνήμη γραφικά και ποσοστιαία. Το ποσοστό της ελεύθερης μνήμης αναβοσβήνει με διάστημα ίσο με το διάστημα καταγραφών (recording interval). |

### Satellite Status Screen

Η οθόνη Satellite Status, εικόνα 4.24, εμφανίζει τους ορατούς δορυφόρους (π.χ. που βρίσκονται πάνω από τον ορίζοντα) των οποίων το σήμα λαμβάνει ο δέκτης καθώς και την έντασή τους. Επιπλέον, η οθόνη αυτή εμφανίζει την κατάσταση της ισχύος και της μνήμης. Η πρόσβαση στην οθόνη Satellite Status γίνεται επιλέγοντας Collect Data από τη Survey Screen ή πατώντας Nav/Surv από την οθόνη Survey Status.

# Εικόνα 4.24

# Πίνακας 4.19

| Παράμετρος | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Sky plot | Η σχηματική απεικόνιση μας δείχνει τη θέση των διαθέσιμων δορυφόρων. Ο εξωτερικός κύκλος αναπαριστά τον ορίζοντα. Ο εσωτερικός κύκλος αναπαριστά το επίπεδο των 60 0 από τον ορίζοντα. Το κέντρο των κύκλων είναι το ζενίθ της θέσης μας. Όταν το σήμα κάποιου δορυφόρου εγκλωβιστεί από το δέκτη μας, τότε μαυρίζεται το νούμερο του δορυφόρου. |
| Signal strength graph | Το γράφημα ισχύος του σήματος δείχνει το λόγο σήμα/θόρυβος. |
| Power status indicator | Ο δείκτης κατάστασης της μπαταρίας (βρίσκεται στο κάτω και αριστερό μέρος της οθόνης) παρέχει μία γραφική απεικόνιση της μπαταρίας που απομένει. Αν χρησιμοποιείτε εξωτερική τροφοδοσία τότε στη θέση του γραφικού της μπαταρίας εμφανίζεται ένα μπριζάκι. |
| Memory status indicator | Ο δείκτης κατάστασης της μνήμης (στο δεξιό κάτω μέρος της οθόνης) παρέχει πληροφορία για την εναπομείνασα ελεύθερη μνήμη γραφικά και ποσοστιαία. Το ποσοστό της ελεύθερης μνήμης αναβοσβήνει με διάστημα ίσο με το διάστημα καταγραφών (recording interval). |

### Edit Screens

Τρεις οθόνες εμφανίζονται σε κατάλληλες χρονικές στιγμές για να μπορείτε να εισάγετε ή να αλλάζετε παραμέτρους. Αυτές οι οθόνες αντλούνται από τις μεταβλητές site ID, site descriptor και receiver ID, όπως φαίνεται στην εικόνα 4.25.

Εικόνα 4.25

Για να αλλάξετε μία παράμετρο χρησιμοποιείστε τα βελάκια για να κινηθείτε στο πληκτρολόγιο. Αφού διαλέξετε το χαρακτήρα που θέλετε να εισαγάγετε ή να αλλάξετε, πατήστε ENTER. Επιλέξτε OK και πατήστε ENTER όταν τελειώσετε.

### Alarm Screens

Οποιαδήποτε από τις πέντε οθόνες alarm μπορεί να εμφανιστεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες: όταν δεν είναι συνδεδεμένη η εξωτερική κεραία (no external antenna connected), όταν η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή (low battery), όταν υπάρχει μικρή ισχύς (extreme low power), όταν η διαθέσιμη μνήμη είναι λίγη (low data memory) και kinematic. Αυτά τα alarm θα συζητήσουμε στις επόμενες παραγράφους.

#### No External Antenna

Δεν είναι εφικτή η συλλογή δεδομένων χωρίς την εξωτερική κεραία. Το alarm No External Antenna, εικόνα 4.26, θα εμφανιστεί στις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

- Επιχειρείτε να ξεκινήσετε τη συλλογή δεδομένων (επιλέγετε Collect Data από την οθόνη Survey) χωρίς την εξωτερική κεραία. Για να επανορθώσετε, πατήστε ENTER για να σβήσει το alarm, συνδέστε την εξωτερική κεραία και ξεκινήστε τη συλλογή δεδομένων.

- Κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδομένων αποσυνδέεται η εξωτερική κεραία. Η αποθήκευση των δεδομένων διακόπτεται έως ότου επανασυνδεθεί. Για να επανορθώσετε, επανασυνδέστε την εξωτερική κεραία και πατήστε ENTER για να σβήσει το alarm.

Εικόνα 4.26

#### Low Battery

Το alarm Low Battery, εικόνα 4.27, εμφανίζεται όταν απομένει λίγη μπαταρία. Η ζωή της μπαταρίας εξαρτάται από τον τύπο της (αλκαλική ή λιθίου) και από τη θερμοκρασία κάτω από την οποία λειτουργεί το σύστημα. Αν κλείσετε την οθόνη Low Battery alarm πατώντας το ENTER, το alarm δεν θα επανεμφανιστεί εκτός εάν απενεργοποιήσετε το δέκτη σας και τον ενεργοποιήσετε ξανά.

Εικόνα 4.27

#### Extreme Low Power

Το alarm Extreme Low Power, εικόνα 4.28, εμφανίζεται όταν το ProMark2 δε μπορεί να εγγυηθεί την αδιάκοπη λειτουργία του. Όταν εμφανιστεί αυτό το alarm, ο δέκτης θα κλείσει το ενεργό αρχείο και θα απενεργοποιηθεί εντός 10 δευτερολέπτων.

Εικόνα 4.28

#### Low Memory

Το alarm Low Memory, εικόνα 4.29, εμφανίζεται όταν η διαθέσιμη μνήμη για αποθήκευση δεδομένων είναι 5% ή λιγότερη. Αν κλείσετε την οθόνη Low Memory alarm πατώντας το ENTER, το alarm δεν θα επανεμφανιστεί εκτός εάν απενεργοποιήσετε το δέκτη σας και τον ενεργοποιήσετε ξανά.

Εικόνα 4.29

#### Kinematic Alarm

Η οθόνη Kinematic Alarm, εικόνα 4.30, εμφανίζεται όταν οι διαθέσιμες δορυφορικές μετρήσεις είναι ανεπαρκείς για να υποστηριχθεί κινηματικό initialization.

Όταν το alarm είναι ενεργό, το πεδίο # Sats στο Survey Status εξακολουθεί να εμφανίζει τον αριθμό των ορατών δορυφόρων ανεξαρτήτως της ποιότητας των δεδομένων. Για να διατηρηθεί η ακρίβεια εκατοστού, θα πρέπει να κάνετε ξανά initialization αφού εμφανιστεί το alarm. Για να σβήσετε το μήνυμα του alarm πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Εικόνα 4.30

### Power Down Screen

Η οθόνη Power Down, εικόνα 4.31, εμφανίζεται όταν κατά τη λειτουργία του συστήματος πατήσετε στιγμιαία το Power. Όταν εμφανιστεί η οθόνη αυτή, το ProΜark2 θα απενεργοποιηθεί εντός 5 δευτερολέπτων. Αν θέλετε να ματαιώσετε την απενεργοποίησή του πατήστε Esc.

Εικόνα 4.31

# Text boxes

Contrast Screen

setup

Mode Screen

Opening Screen

Ενεργό site ID

Obs. Timer Elapsed Time #Sats

PDOP

Power Status

Memory Status

Συλλογή δεδομένων

Contrast

Receiver ID

Μέτρα

Int. feet

US feet

File name

File size

File downloaded

Free memory

Delete

Delete all

Ht. Type Height

Site ID

Site descriptor

Time on site

Initialize

Control

Static

Stop-and-go

Kinematic

To Μenu ενεργοποιεί την οθόνη Survey Menu

TO NAV/SURV εναλλάσσει τις οθόνες Satellite Status  & Survey Status

Sky plot

Ισχύς Σήματος

Κατάσταση μπαταρίας

Κατάσταση μνήμης

Οθόνη λίστας διαστήματος καταγραφής

Unit of Measure Screen

File Manager Screen

Init Mode Screen

Οθόνη κεραίας

Οθόνη διαστήματος καταγραφής

Receiver ID Screen

Point Attribute Screens

Survey  Mode Screen

Οθόνες survey status

Οθόνη satellite status

Survey menu

Oι edit οθόνες επιτρέπουν εισαγωγή ή edit:

1. Site ID

2. Site descriptor

3. Receiver ID

4. Διάστημα καταγραφής

5. Ύψος κεραίας

To alarm εμφανίζεται για του ακόλουθους λόγους:

1.Όταν δεν υπάρχει εξωτερική κεραία

2.Χαμηλή μπαταρία

3.Πολύ χαμηλή ισχύς

4. Λίγη μνήμη

5. Kinematic

Survey Screen

Navigate

R    1234      A        01     344

Day number when file was opened (Αύξων αριθμός ημέρας από την αρχή του έτους)

Year (Έτος)

Session ID (ID σετ παρατηρήσεων)

Receiver ID (ID δέκτη)

File prefix (Πρόθεμα ονόματος αρχείου)